|  | 2009 |
| --- | --- |
|  | „INWEST-SAN” Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36d 77 – 300 Człuchów |

Program ochrony 
środowiska 
GMINY CZŁUCHÓW

na lata   2010 – 2013

z perspektywą na lata 2014 - 2018

aktualizacja

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

1.1.	Wprowadzenie	4

1.2.	Podstawa opracowania	4

1.3.	Główne założenia Programu	4

1.4.	Cel Programu	5

1.5.	Zawartość Programu	5

1.6.	Wyjaśnienia skrótów	6

2.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY CZŁUCHÓW	6

2.1.	Położenie administracyjne gminy i uwarunkowania środowiskowe	6

2.2.	Demografia, ludność i system osadniczy gminy	10

2.3.	Sytuacja gospodarcza	10

3.	CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA	11

3.1.	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska	11

3.2.	Techniczna infrastruktura ochrony środowiska	13

3.2.1. Zaopatrzenie w wodę	13

3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	15

3.2.3. Gospodarka odpadami	15

3.2.4. Gospodarka cieplna	15

3.2.5. Gazyfikacja	16

3.2.6. Sieć energetyczna	16

3.2.7. Sieć komunikacyjna	17

3.3.	Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Człuchów, analiza SWOT	17

3.4.	Identyfikacja problemów w zakresie stanu i ochrony środowiska	18

4.	STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY CZŁUCHÓW	19

4.1.	Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych	19

4.2.	Zanieczyszczenia powierzchni ziemi	21

4.3.	Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	22

4.4.	Hałas	23

4.5.	Promieniowanie niejonizujące	23

4.6.	Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie	24

5.	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	24

5.1.	Programy sektorowe i regionalne	24

5.2.	Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy	25

5.3.	Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska	28

6.	CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI	29

6.1.	Cele ekologiczne do roku 2018 wraz z kierunkami działań	30

6.2.	Cele ekologiczne do roku 2013	37

7.	HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH	40

8.	MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM	45

8.1.	Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej	46

8.2.	Wdrażanie i zarządzanie Programem	46

8.3.	Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu	48

8.4.	Edukacja ekologiczna	48

8.5.	Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu	49

9.	ZAŁĄCZNIK	50

# WSTĘP

## Wprowadzenie

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program Ochrony  Środowiska - Aktualizacja” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2013, jak też planem wdrożeniowym do roku 2018.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach niniejszy program ochrony środowiska został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska wynika z:

- art. 14 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085),

- art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.):

Gmina w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska uwzględniając wymagania art. 14 ww. ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- poziomy celów długoterminowych

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

## Główne założenia Programu

W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym gminy, w Programie zaprezentowano:

- podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian,

- podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy.

Niniejszy Gminny Program Ochrony Środowiska uwzględnia: założenia, kierunki rozwoju, zadania oraz inne dane istotne przy sporządzaniu ww. dokumentu, wynikające, m.in. z opracowań, tj.:

- strategia rozwoju gminy,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- waloryzacja przyrodnicza gminy,

- plany zaopatrzenia w media,

- plan gospodarki odpadami,

- inwestycyjne plany wieloletnie,

- program rozwoju lokalnego.

Przy sporządzaniu niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska        zostały uwzględnione wymagania obowiązujących przepisów prawnych,  dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Ponadto przy sporządzaniu niniejszego Programu Ochrony Środowiska uwzględnione zostały:

- Wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące opracowywania programów ochrony środowiska,

- Polityka ekologiczna państwa,

- Program ochrony środowiska województwa pomorskiego,

## Cel Programu

Program Ochrony Środowiska daje wytyczne dla formułowania  polityki ochrony środowiska w gminie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców gminy przy zakładanym rozwoju gospodarczym. Długoterminowy cel Programu sformułowany został następująco:

Harmonijny, zrównoważony rozwój Gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły jej charakter, ale również wspierają jej rozwój gospodarczy.

## Zawartość Programu

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem:

- określenie aktualnego stanu środowiska w gminie,

- prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska,

- określenie celów, zadań i instrumentów finansowych służących realizacji  zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy  Człuchów na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2018 stanowiący integralną część niniejszego Programu Ochrony Środowiska.

## Wyjaśnienia skrótów

GPOŚ – Gminny Program Ochrony Środowiska

PPOŚ – Powiatowy Program Ochrony Środowiska

WPOŚ – Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

PRL – Plan Rozwoju Lokalnego

RLM – równoważna liczba mieszkańców

µg/m3 – mikrogramy / metr sześcienny

mg / l – miligramy / litr

SO2 – dwutlenek siarki

NO2 – dwutlenek azotu

CO2 – dwutlenek węgla

PM10 – pył zawieszony

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie tlenu

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

UE – Unia Europejska

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska

# CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY CZŁUCHÓW

## Położenie administracyjne gminy i uwarunkowania środowiskowe

Gmina Człuchów położona jest w południowej części województwa pomorskiego (w odległości ok 140 km na południe od Gdańska.), w powiecie człuchowskim. Obszar gminy wynosi 361,65 km2.

W skład gminy wchodzą 24 sołectwa: Barkowo, Biskupnica, Brzeźno, Bukowo, Chrząstowo, Czarnoszyce, Dębnica, Dobojewo, Ględowo, Jaromierz, Jęczniki Wielkie, Kiełpin, Kołdowo, Krępsk, Mosiny, Nieżywięć, Polnica, Płonica, Rychnowy, Sieroczyn, Skarszewo, Stołczno, Wierzchowo Dworzec, Wierzchowo Wieś.

Gmina Człuchów sąsiaduje z gminami powiatu człuchowskiego: Debrzno, Czarne, Rzeczenica, Przechlewo, gminą miejską Człuchów, oraz z powiatem chojnickim: gminą wiejską Chojnice. Niewielkim fragmentem od strony południowo – wschodniej graniczy z województwem kujawsko – pomorskim, z gminą Kamień Krajeński.

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 1994) gmina Człuchów znajduje się w makroregionie Pojezierza Południowopomorskiego. Wg szczegółowego podziału pojezierza położona jest w obrębie mezoregionów: Pojezierza Krajeńskiego (314.69) oraz Równiny Charzykowskiej (314.67).

Położenie Gminy wiejskiej Człuchów

Źródło: strona internetowa Gminy Wiejskiej Człuchów

Układ rzeźby terenu w gminie Człuchów pokrywa się z wydzielonymi przez J. Kondrackiego mezoregionami: Pojezierzem Krajeńskim i Równiną Charzykowską. Powierzchnia Równiny Charzykowskiej ma charakter równiny sandrowej. Krajobraz urozmaicają zagłębienia powstałe w wyniku wytapiania się brył martwego lodu. Część z nich wypełniona jest wodą. Pojezierze Krajeńskie jest dużym mezoregionem, ograniczonym od zachodu doliną Gwdy, od wschodu Brdy, od południa Pradoliną Toruńsko – Eberswaldzką, a od północy równinami Charzykowską i Tucholską. Obszar ten w całości znajdował się w zasięgu lądolodu zlodowacenia północnopolskiego. Krajobraz Pojezierza Krajeńskiego to typowy krajobraz młodoglacjalny. Są to wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe,          urozmaicone dolinami rzek i rynnami jezior.

W południowej części gminy na utworach miocenu zalegają osady pliocenu wykształcone w postaci iłów. Osady zlodowaceń środkowopolskich rozpoczynają się osadami zastoiskowymi lub wodnolodowcowymi i przykryte są warstwą gliny zwałowej. W glinie tej występują porwaki osadów trzeciorzędowych. Utwory zlodowacenia północnopolskiego są dobrze wykształcone na całym omawianym obszarze. Reprezentują je trzy poziomy glin zwałowych, które wraz z towarzyszącymi im osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi zaliczane są do stadiału głównego. W obrębie tego stadiału występują osady fazy poznańsko – dobrzyńskiej i fazy pomorskiej. Utwory fazy poznańsko - dobrzyńskiej występują powszechnie na powierzchni całej gminy. Są to głównie gliny zwałowe, miejscami przykryte piaskami i żwirami. Wzdłuż dolin rzecznych Chrząstawy i Kamionki i rynny Człuchowskiej występują osady fluwioglacjalne (sandry). Miąższość ich wzrasta w kierunku południowym. W północnej części gminy występują utwory fazy pomorskiej serii piaszczystej będącej fragmentem sandru Brdy. U schyłku plejstocenu i na początku  holocenu, teren podlegał rozmywaniu, początkowo przez wody ekstraglacjalne, a następnie przez rzeki. W wyniku tych procesów na glinie zwałowej wytworzyły się eluwia glin zwałowych. Powstałe w holocenie torfy, namuły, piaski, żwiry rzeczne i jeziorne wypełniły wszelkie obniżenia i doliny rzeczne zarówno na wysoczyźnie morenowej jak i na sandrze.

Na obszarze gminy Człuchów udokumentowano zasoby surowcowe w postaci 2 złóż kruszywa naturalnego (o znacznych zasobach geologicznych). Są to złoża Polnica II i Nieżywięć (eksploatowane) oraz 2 złoża kredy jeziornej w miejscowości Czarnoszyce i Polnica (wyłączone w eksploatacji). Gleby gminy to powstałe z utworów polodowcowych, wapnistych glin zwałowych, eluwiów glin i piasków naglinowych, wyługowane gleby brunatne. Powierzchnie na piaskach wodnolodowcowych zajmują silnie zakwaszone gleby bielicowe oraz pseudobielicowe. W obniżeniach terenu, wokół jezior i wzdłuż cieków wodnych, wytworzyły się gleby organiczne. Generalnie, gleby słabsze powstałe na piaskach z reguły porastają lasy, na pozostałym terenie dominują dobre i średnie klasy gleb od II do IVa.

Ważnym elementem krajobrazu gminy są liczne jeziora – jest ich 20 o łącznej powierzchni 798 ha. Największym jeziorem na terenie gminy jest Krępsko o powierzchni - 385,3 ha. Przez obszar Gminy Człuchów przebiega wododział pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Do Wisły odprowadzane są wody z północnej i wschodniej części gminy dopływami Brdy, rzek Kamionką i pomniejszymi ciekami. Do zlewni Odry poprzez Gwdę i Noteć,   odprowadzają swe wody z południowo-zachodniej części gminy rzeki Szczyra i Chrząstawa. Na terenie gminy w obszarze zlewni Gwdy wyodrębnione zostały 2 zlewnie niższego rzędu. Są to: zlewnia rzeki Szczyry, która bierze swój początek na bagnistych łąkach leżących na północny – wschód od Biskupnicy oraz zlewnia Chrząstawy - wypływająca z Zespołu Jezior  Człuchowskich.

Głównym walorem gminy jest zlewnia Brdy, na którą składa się:

zlewnia Jeziora Krępsko z Silnicą. W zlewni tej występują duże obszary podmokłe, a na jej terenie zlokalizowane są trzy jeziora: Krępsko, Olszanowskie i Tuczno,

zlewnia Jez. Charzykowskiego bez: Czerwonej Strugi,

zlewnia Czerwonej Strugi do dopływu z jez. Karlinka na terenie, której występują jeziora: Kiełpińskie, Duży Łodzin, Gostudno i Węgorzyn.

zlewnia Kamionki. W zlewni znajdują się 2 jeziora: Niwskie i Wierzchowo. Sieć rzeczna zlewni ma połączenia z dorzeczami Łobżonki i Gwdy.

Sieć hydrograficzna na terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Tworzy ją system cieków, z których największymi są rzeki: Chrząstawa, Szczyra, Kamionka i Czerwona Struga. Tworzą one wyraźne doliny rzeczne, miejscami zabagnione i zatorfione.

Ponadto występują obszary źródliskowe niektórych cieków. Cechą charakterystyczną tego obszaru, przede wszystkim zlewni Brdy są liczne obszary mokradeł oraz drobnych obniżeń torfowo – bagiennych. Na terenie gminy nie występują większe obszary wymagające regulacji stosunków wodnych.

Najpoważniejsze zagrożenie jakości wód powierzchniowych, jaki i podziemnych stanowią jednostki osadnicze oraz obiekty produkcyjne i usługowe zlokalizowane na terenach pozbawionych kanalizacji, a posiadające możliwość korzystania z wodociągów. Ścieki odpływające z tych obiektów, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych o różnym stopniu szczelności. Przy małej szczelności zbiorników bezodpływowych następuje przedostawanie się ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych.

Jeziora Sporackie, Bardze Małe, Bardze Duże, Duży Okoń, Linowskie i Przechlewskie oraz kilka mniejszych są jeziorami bezodpływowymi, szczególnie podatnymi na degradację.

Część północna gminy położona w obrębie Równiny Charzykowskiej należy do krainy klimatycznej Pojezierza Pomorskiego – część wewnętrzna, pozostała część do Krainy Borów Tucholskich.

Kraina Pojezierza Pomorskiego – część wewnętrzna – jest najchłodniejszym obszarem województwa pomorskiego. Obserwuje się tutaj najniższe minima absolutne temperatury powietrza, najwięcej dni przymrozkowych i mroźnych oraz znaczną liczbę dni gorących. Długość okresu bezprzymrozkowego jest stosunkowo krótka. Występuje tutaj             najwyższa w województwie liczba dni z ciszą i słabym wiatrem oraz najmniejsza liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym. Sumy roczne opadów są wysokie, a liczba dni z pokrywą śnieżną największa.

Kraina Borów Tucholskich – kraina ta charakteryzuje się najmniejszymi opadami atmosferycznymi. Prędkość wiatru wzrasta z zachodu na wschód, a liczba dni gorących jest wyjątkowo wysoka. Przez obszar ten przechodzi drugorzędny szlak gradowy (strefa o średnim stopniu niebezpieczeństwa wystąpienia szkód gradowych).

Dodatkowo należy nadmienić, iż na różnice klimatu lokalnego mają wpływ także obecność lasów i duża liczba jezior.

## Demografia, ludność i system osadniczy gminy

Gmina wiejska Człuchów jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego na terenie powiatu człuchowskiego. Siedzibą organów gminy jest miasto Człuchów.

Gmina dzieli się na 24 sołectwa obejmujące 56 miejscowości:

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Człuchów w latach 1995 – 2008.

| Gmina Człuchów | Lata |
| --- | --- |
|  | 1995 r. | 2000 r. | 2008 r. |
| Obszar wiejski | 9 544 | 10 022 | 10 544 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Ogółem Liczba ludności w gminie wynosi 10.544 mieszkańców (stan na 31.12.2008 rok), co daje średnią gęstość zaludnienia 29 osób / km².

## Sytuacja gospodarcza

Sektor gospodarki składa się z następujących działów: rolnictwo, leśnictwo, przemysł i usługi.

Główne dziedziny działalności przemysłowej i usługowej to m.in.: produkcja mebli i stolarki budowlanej, usługi samochodowe, ślusarstwo, handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Największe zgrupowanie przemysłu znajduje się w Zagórkach.

Według danych Urzędu Statystycznego z 2007 roku liczba osób pracujących w gminie wynosiła 1612, w tym 538 kobiet.

W gminie w 2007 roku zarejestrowanych było 548 podmiotów gospodarczych.

Na terenie gminy w miejscowości Rychnowy położone są tereny o powierzchni 15 ha włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Kiełpinie,  teren o powierzchni 112 ha przeznaczono pod Park Przemysłowo - Składowy. Tereny te posiadają  aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować systematyczny wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. W prywatnej przedsiębiorczości gospodarczej dominują zdecydowanie handel i usługi. Zwiększająca się systematycznie liczba podmiotów gospodarczych działających w tych sektorach świadczy o aktywności mieszkańców gminy i właściwym wykorzystywaniu walorów wynikających z położenia i dobrej sieci komunikacyjnej.

Gmina Człuchów przekształca się powoli z gminy o charakterze rolniczym na obszar o charakterze mieszkaniowym. Łatwe połączenia komunikacyjne z dużymi aglomeracjami, niska opłacalność pracy w rolnictwie powoduje, że tereny rolnicze gminy są chętnie zamieniane na tereny mieszkaniowe oraz rekreacyjne. Brak dużych zakładów przemysłowych, małe zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mieszkańcy miast chętnie osiedlają się na tym terenie.

# CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

## Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska

Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych jak również ilością pojazdów samochodowych tranzytowych i lokalnych.

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Również zanieczyszczeniem powietrza jest fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu - z transportu samochodowego.

Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są tradycyjne kotłownie bądź trzony kuchenno – piecowe w prywatnych budynkach mieszkalnych.

Gmina Człuchów należy do obszaru o małym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego.  Gmina Człuchów należy do strefy A wg klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia oraz z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

W gminie Człuchów duże kompleksy leśne występują w północnej i południowo – zachodniej części gminy. Ogółem lasy zajmują 36% powierzchni gminy.

Gmina Człuchów charakteryzuje się dużą różnorodnością biocenotyczną. Najbardziej zróżnicowana jest północna i zachodnia część gminy. Występują tu ekosystemy leśne, jeziorne, mokradeł i bagien po ekosystemy łąkowe i polne. Część południowo – wschodnia gminy jest bezleśna, ma charakter  typowo rolniczy i  jest stosunkowo uboga pod względem przyrodniczym.

Duże kompleksy leśne są to przed wszystkim bory sosnowe często zniekształconych przez sztuczne nasadzenia sosny, jednowiekowe i przegęszczone. Na glebach żyźniejszych rosną buki i świerki, na torfowiskach i obrzeżach wód – brzozy, olsze i osiki. Niewielkie fragmenty lasów położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice jezior Szczytno i Krępsko”. W obrębie obszarów leśnych wydzielono lasy ochronne mające za zadanie ochronę gleby przed zmywaniem i wyjaławianiem, ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, regulacje stosunków hydrologicznych w zlewni oraz na obszarach wododziałów, stanowiące drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej.

Zabytkowe układy zieleni to pozostałości dawnych założeń przestrzennych zespołów pałacowych lub dworskich oraz dawne parki uformowane w stylu krajobrazowym. Na terenie gminy Człuchów znajdują się następujące obiekty ujęte w ewidencji parków:

- BUKOWO – park dworski z k. XIX w.;

- DĘBNICA – park dworski z pocz. XX w. w stylu krajobrazowym;

- JĘCZNIKI WLK. – park krajobrazowy z końca XIX w.;

- KIEŁPIN - park dworski krajobrazowy z końca XIX w.;

- KRĘPSK - park podworski krajobrazowy z IV ćw. XIX w.

Najistotniejsza dla oceny środowiska naturalnego gminy Człuchów są najcenniejsze krajobrazowo tereny o różnych ekosystemach. Łącznie z rezerwatami obszary chronione zajmują 2,4 tys. ha powierzchni terenu tj.  6,7 % powierzchni gminy. Najcenniejsze elementy środowiska położone w obrębie tej strefy to:

- „Jezioro Sporackie” nr 8, utworzony w 1965 r, jedno z najstarszych rezerwatów zajmuje powierzchnię 11,36 ha. Położony w Nadleśnictwie Człuchów, obręb Polnica. Powołany w celu ochrony jeziora lobeliowego z fragmentami torfowiska przejściowego położonego w kompleksie borów sosnowych,

- „Jezioro Bardze Małe” nr 17, utworzony w 1981 r, rezerwat wodny o powierzchni 7,37 ha położony w Nadleśnictwie Człuchów, obręb Polnica. Obejmuje jezioro lobeliowe, bezodpływowe, w kompleksie borów sosnowych,

- „Sosny” nr 33, rezerwat leśny utworzony w 1984 r, położony w Nadleśnictwie Człuchów obręb Lipie. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu o charakterze zespołu naturalnego z licznymi pomnikowych rozmiarów sosnami w drzewostanie sosnowo – bukowym. Na terenie rezerwatu „Sosny” znajduje się jedyny w gminie pomnik przyrody chroniony prawem.

Wokół jeziora Krępsko i na obrzeżach rezerwatu „Jezioro Sporackie” ustanowiono strefę ciszy.

Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody. Są to obiekty pojedyncze, w tym pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje.

Zespoły i obiekty szczególnie cenne proponowane do objęcia ochroną prawną:

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Rynny subglacjalne na południowy wschód od Olszanowa”

- użytki ekologiczne „Wyspy na jeziorach Szczytno i Krępsko”

oraz kilkanaście interesujących stanowisk obejmujących: buczyny, olsy i lasy dębowo – grabowe, brzeziny bagienne i bory bagienne oraz zespoły roślin wodnych.

W obszarach chronionego krajobrazu obowiązuje nadrzędna zasada utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych, związanych z uprzemysłowieniem i rolnictwem oraz terenów leśnych, wód otwartych i trwałych użytków zielonych.

Obszar gminy Człuchów należy w wewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego. Charakteryzuje się ona najniższymi minimami absolutnych temperatur powietrza (-270C), największą liczbą dni przymrozkowych i mroźnych oraz znaczną liczbę dni gorących (max – 32,50C). Długość okresu bezprzymrozkowego jest stosunkowo krótka. Występuje tutaj najwyższa w województwie liczba dni z ciszą i słabym wiatrem oraz najmniejsza liczba dni z wiatrem silnym i bardzo silnym. Średnioroczna prędkość wiatru wynosi około 5m/s i jest niska.  Sumy roczne opadów są wysokie, a liczba dni z pokrywą śnieżną największa.

## Techniczna infrastruktura ochrony środowiska

W celu ochrony środowiska na obszarze gminy Człuchów od wielu lat prowadzone są działania proekologiczne. Infrastruktura techniczna jest tym elementem w układzie gminy, dzięki któremu wszystkie jego składniki zespolone zostają w jedną całość. W skład jej wchodzą sieci związane z uzbrojeniem terenu oraz stan układu komunikacyjnego.

### 3.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Wszystkie miejscowości gminy Człuchów korzystające z wodociągów, zaopatrywane są w wodę z ujęć podziemnych, ujmujących wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Długość istniejącej sieci wodociągowej wynosi ok. 148,90 km. główna oraz 42,23 km - długoś przyłączy. Stan techniczny sieci wodociągowych jest zadawalający, szczególnie tych, które wykonane są z PCV i PE.

Z wodociągów na terenie gminy korzysta ok. 99,0 % ogółu mieszkańców. System zaopatrzenia w wodę ma charakter rozproszony. Na terenie gminy funkcjonuje 18 stacji wodociągowych pobierających wodę z ujęć wód podziemnych.

Zestawienie ujęć wód podziemnych.

| Lp. | Ujęcie | Sieć wodociągowa miejscowość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Barkowo | Barkowo |
|  | Biskupnica | Biskupnica, Gębarzewo |
|  | Bukowo | Bukowo, Mirogniew |
|  | Jaromierz | Jaromierz |
|  |  | Chrząstowo |
|  | Dębnica | Dębnica |
|  |  | Płonica |
|  |  | Skarszewo |
|  | Ględowo | Ględowo |
|  |  | Jęczniki |
|  | Kiełpin | Kiełpin |
|  | Kiełpinek | Kiełpinek |
|  | Kołdowo | Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Sieroczyn, Nowosiółki |
|  | Krępsk | Krępsk, Kujanki |
|  |  | Dobojewo |
|  | Mosiny | Mosiny |
|  | Polnica | Polnica, Czarnoszyce |
|  | Rychnowy | Rychnowy, |
|  |  | Krzyżanki |
|  |  | Brzeźno |
|  | Stołczno | Stołczno |
|  | Wierzchowo Wieś | Wierzchowo Wieś |
|  | Wierzchowo Dworzec | Wierzchowo Dworzec |
|  | Nieżywięć PGR | Nieżywięć PGR, Nieżywięć Wieś |
|  | Zagórki | Zagórki |

Źródło: Urząd Gminy Człuchów

Stacje wodociągowe wyposażone są w urządzenia uzdatniające - odżelaziacze, odmanganiacze. Wodociągi przyjęte przez gminę po byłych PGR wymagają modernizacji. Stan techniczny pozostałych urządzeń jest na ogół zadawalający. Większość ujęć i stacji wodociągowych została w ubiegłych latach zmodernizowana. Ilość wody pobranej z ujęć w 2008  roku to 419,9 dam3.

Wadą systemu jest jego znaczne rozproszenie, które nie sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wód podziemnych i podnosi koszty eksploatacji wodociągów

Jednostką organizacyjną zajmująca się eksploatacją wszystkich systemów wodociągowych będących na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

### 3.2.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

W gminie Człuchów z kanalizacji korzysta ok. 34 % mieszkańców. Zorganizowana sieć kanalizacyjna znajduje się na obszarze osiedla mieszkaniowego Rychnowy „Przylesie” i miejscowości Rychnowy, Krzyżanki, Zagórki „Przemysłowe”, Płonica, Jęczniki Małe, Jęczniki Wielkie, Dębnica, Skarszewo, Kiełpin, Kiełpinek, Nieżywięć, Wierzchowo Dworzec, Bukowo i częściowo na terenie miejscowości Ględowo. Od 2001 roku w Człuchowie funkcjonuje zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków wspólna dla miasta i gminy o przepustowości 5400 m3/d.

Na obszarze gminy nie funkcjonują zorganizowane systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych. Wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo, a istniejące gdzie niegdzie fragmentaryczne odcinki kanałów deszczowych, odwadniają stosunkowo niewielkie powierzchnie ulic i terenów utwardzonych.

### 3.2.3. Gospodarka odpadami

Została szczegółowo scharakteryzowana w Planie gospodarki  odpadami dla Gminy Człuchów stanowiącym integralną część niniejszego Programu.

### 3.2.4. Gospodarka cieplna

Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować więc działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny.

Problemy te charakterystyczne są także dla gminy Człuchów.

Gmina nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Źródła ciepła stanowią:

- kotłownie lokalne węglowe, nieliczne opalane gazem ziemnym, olejowe oraz opalane drewnem i jego odpadami, umiejscowione w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemieślniczych i obiektach użyteczności publicznej

- indywidualne w domach mieszkalnych na paliwa stałe (węgiel i odpady drzewne i drewno), gaz ziemny (Ględowo, Kołdowo) oraz olej opałowy,

- w szczątkowej formie występują elektryczne urządzenia grzewcze.

System charakteryzują następujące wielkości:

- zapotrzebowanie ciepła na obszarze gminy – ok. 32 MW,

- udział budownictwa mieszkaniowego – ok. 65 %

- udział usług, rzemiosła i obiektów użyteczności publicznej – ok. 15 %,

- udział przemysłu – ok. 20 %.

Niewielka część gminy (Ględowo, Kołdowo) posiada możliwość korzystania strukturze gazu ziemnego, udział w ogrzewaniu mniej niż 1 %. W strukturze paliw dominuje drewno i jego odpady oraz węgiel. W placówkach oświatowych wykonywana jest sukcesywnie                          termomodernizacja. Wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania oraz stolarka budowlana, budynki są docieplane. W szkołach w Wierzchowie, Barkowie i Polnicy - źródłem energii jest słoma, a w Biskupnicy i Rychnowach olej opałowy.

### 3.2.5. Gazyfikacja

Przez teren gminy przebiega trasa gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 150, Pn 6,3 MPa, którym doprowadzany jest gaz ziemny z Chojnic. Stacjami redukcyjno – pomiarowymi pierwszego stopnia, zlokalizowanymi na terenie gminy w miejscowościach Kołdowo i Ględowo. Przepustowość stacji wynosi odpowiednio 4000 i 2000 Nm3/h. Ze stacji „Koszalińska” zasilane jest gazociągami średniego ciśnienia Kołdowo, a ze „Słowackiego” -  Ględowo. W chwili obecnej możliwość korzystania z gazu ma ok. 13 % ogółu mieszkańców gminy.

### 3.2.6. Sieć energetyczna

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV doprowadzająca energię z Chojnic oraz Szczecinka do Głównego Punktu Zasilania, zlokalizowanego                  w Kołdowie.

Odbiorcy energii na terenie Gminy zasilani są rozległą siecią linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV wychodzących z GPZ 110/15 kV „Człuchów” i doprowadzających energię do stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Do odbiorców energia przesyłana jest liniami niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje transformatorowe 15/ 0,4 kV pracują jako końcowe, zasilane odczepowo od linii magistralnych. Sieć średniego napięcia i  rozdzielcza niskiego napięcia w zdecydowanej większości wykonana jest jako napowietrzna. Z energii elektrycznej korzysta 100 % mieszkańców.

OPERATOR ENERGA S.A., eksploatator systemu, przewiduje sukcesywną rozbudowę i modernizacje linii średniego i niskiego  napięcia oraz stacji  transformatorowych 15/0,4 kV.

Stan systemu zasilającego gminę w tym: sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych jest zadowalający. Urządzenia te są systematycznie remontowane i modernizowane.

### 3.2.7. Sieć komunikacyjna

Gmina posiada dogodne drogowe połączenia komunikacyjne z dużymi ośrodkami miejskimi. Przez jej obszar przebiegają drogi krajowe:

droga nr 22 relacji Gorzów Wlk. - Człuchów - Chojnice - Malbork - Elbląg - granica państwa;

droga nr 25 relacji Bydgoszcz - Człuchów - Koszalin.

oraz drogi wojewódzkie w klasie drogi głównej:

droga nr 201 relacji Barkowo (od drogi nr 22) – Czarne – Szczecinek;

droga nr 188 relacji Człuchów – Debrzno – Piła.

Drogi powiatowe wybrane do układu podstawowego, mające     zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania układu drogowego, tworzące pierścień komunikacyjny wokół m. Człuchowa to:

droga relacji Stołczno – Krępsk – Biskupnica – Chrząstowo,

droga relacji Wierzchowo Dworzec - Bukowo (PKP) – Mosiny,

droga relacji Człuchów – Polnica – Czarnoszyce – (droga wojewódzka do Bytowa).

Utrzymanie, modernizacja i przebudowa sieci dróg będących w zarządach Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Zarządu Województwa Pomorskiego należy do zarządcy drogi, natomiast do zadań gminy należy utrzymanie rezerw terenowych dla modernizacji drogi wojewódzkiej, w tym rezerwy terenu dla nowych przebiegów, skrzyżowań, wiaduktów i węzłów.

Na terenie gminy zlokalizowana jest gęsta sieć dróg gminnych, które w większości wymagają modernizacji. Drogi publiczne gminne o nawierzchni twardej mają łączną długość 18,1 km, a drogi o nawierzchni gruntowej - 100,3 km.

## Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Człuchów, analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Wysokie zasoby wód podziemnych, położenie gminy w zlewni rzeki o szczególnym znaczeniu funkcjonalnym, Niski poziom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; Relatywnie niski poziom przemysłowych i energetycznych zanieczyszczeń powietrza Urozmaicony krajobraz naturalny – zróżnicowanie przyrodnicze i przestrzenne Znaczący potencjał terenów niezagospodarowanych Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa ekologicznego Wysoki stopień zwodociągowania, Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, Niski stopień degradacji powierzchni ziemi, Dobre warunki geotechniczne na większości terenów, Budowa ZZO w N. Dworze Dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy spowodowany dodatnią migracją | Pogarszająca się jakość wód powierzchniowych, Lokalizacja fermy podchowu prosiąt w Kujankach w granicach zlewni Brdy, Niewystarczające wykorzystanie krajobrazu gminy i jej walorów przyrodniczych, Degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków, Słabo rozbudowana infrastruktura techniczna kanalizacji sanitarnej, Niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa. |
| Szanse | Zagrożenia |
| Rozwój systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza budowa kanalizacji sanitarnej Kontrola mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów i wywozu nieczystości płynnych (wymagana przepisami ewidencja umów) | Rosnące natężenie ruchu drogowego - zwiększający się hałas i zanieczyszczenia komunikacyjne - powietrza i gleby w sąsiedztwie dróg, Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa. |

Źródło: Oprac. na podstawie danych Urzędu Gminy

## Identyfikacja problemów w zakresie stanu i ochrony środowiska

- Brak dostatecznie rozbudowanej sieci kanalizacyjnej.

- Zagrożenie zanieczyszczeniami spowodowanymi przez nieszczelne szamba indywidualne i „dzikie” wysypiska – zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

- Pogarszająca się jakość wód powierzchniowych.

- Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu (zanieczyszczenia komunikacyjne powietrza, gleby w sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu, wzrastający hałas).

- Konieczność zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska przy niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

- Na terenie gminy dominują drogi o średnim i złym stanie technicznym, co negatywnie wpływa na kolizyjność, niszczenie pojazdów oraz zwiększa hałas i zanieczyszczenie powietrza i gleby w sąsiedztwie dróg.

# STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY             CZŁUCHÓW

Zagrożenia dla środowiska naturalnego w gminie Człuchów zostały podzielone na stwarzające:

1. duże zagrożenie:

- drogi wojewódzkie i krajowe,

- „dzikie” wysypiska odpadów,

- brak dostatecznie rozbudowanej sieci kanalizacyjnej, nieszczelne szamba.

2. średnie zagrożenie:

    - ulice lokalne,

    - tereny zabudowy usługowej,

    - tereny zabudowy mieszkaniowej,

    - tereny zabudowy jednorodzinnej na małych działkach,

      - cmentarze z zielenią,

3. małe zagrożenie:

      - tereny zabudowy jednorodzinnej na dużych działkach,

      - tereny rolne,

      - ogrody działkowe,

      - tereny rekreacji publicznej.

## Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Na podstawie poniższych wyników badań można przypuszczać, iż podobnie sytuacja przedstawia się odnośnie jakości wód powierzchniowych na obszarze analizowanej gminy. Przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy są głównie ścieki i odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikich” wysypisk odpadów, spływy powierzchniowe z pól.

Źródło WIOŚ 2005, 2006

Źródło WIOŚ 2006

## Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na terenie gminy Człuchów źródła zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowią: ścieki, odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikie" wysypiska, zanieczyszczenia gleby pochodzące ze spalania materiałów pędnych. Wpływ szkodliwych czynników nie spowodował daleko idących niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, a w szczególności tereny użytkowane rolniczo jest erozja gleb.

W celu przeciwdziałania nasilonej erozji wietrznej należy podjąć następujące działania: wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia w postaci ciągów szpalerowych oraz remiz śródpolnych i śródłąkowych w obniżeniach terenowych, na miedzach, wzdłuż dróg i cieków. Tworzone enklawy zieleni oprócz funkcji ochronnej przed procesami erozyjnymi wzbogacają walory krajobrazowe oraz stanowią miejsca bytowania, migracji i rozrodu organizmów.

## Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw.

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Również zanieczyszczeniem powietrza jest fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu - z transportu samochodowego.

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są tradycyjne kotłownie bądź trzony kuchenno – piecowe w prywatnych budynkach mieszkalnych.

Gmina Człuchów należy do obszaru o małym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego.

Źródło WIOŚ 2007

Gmina Człuchów należy do strefy A wg klasyfikacji stref pod  kątem ochrony zdrowia oraz z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

## Hałas

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego ma motoryzacja, ruch kolejowy oraz działalność przemysłowa. Hałas - zwłaszcza motoryzacyjny - wykazuje tendencję wzrostową.

Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Człuchów zaliczyć należy przede wszystkim: komunikację drogową, ze szczególnym udziałem pojazdów ciężarowych. Źródło hałasu na terenie gminy stanowi również linia kolejowa. Pozostałe źródła hałasu na terenie gminy stanowią m.in: tartaki oraz stolarnie. Występujące na terenie gminy źródła hałasu mają charakter lokalny.

Na terenie gminy w zakresie emisji hałasu pomiarów nie wykonywano.

## Promieniowanie niejonizujące

Źródłami emisji pól elektromagnetycznych o szkodliwym dla otoczenia promieniowaniu niejonizującym są głównie linie energetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. Wzdłuż tras przebiegu tych linii niezbędne jest zachowanie stref ochronnych szerokości odpowiadających wielkości napięć znamionowych, gdzie wyklucza się zabudowę, a             korzystanie z zasobów środowiska i sposób zagospodarowania jest  ograniczony.

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV doprowadzająca energię z Chojnic oraz Czarnego do Głównego Punktu Zasilającego, zlokalizowanego w północnej części miasta Człuchowa.  Miasto i gmina zaopatrywane są w energię elektryczną dwustronnie. Odbiorcy energii na terenie Gminy zasilani są rozległą siecią linii               elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV wychodzących z GPZ 110/15 kV „Człuchów” i doprowadzających energię do stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Do odbiorców energia przesyłana jest liniami niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje transformatorowe 15/ 0,4 kV pracują jako końcowe, zasilane odczepowo od linii magistralnych. Sieć średniego napięcia i rozdzielcza niskiego napięcia w zdecydowanej większości wykonana jest jako napowietrzna. Z energii elektrycznej korzysta 100 %  mieszkańców.

## Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie

Przez teren gminy Człuchów przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Instalacja ta może stanowić potencjalne zagrożenie środowiska w przypadku zaistnienia poważnych awarii (np. uszkodzenie, rozszczelnienie instalacji).

Przez teren gminy przebiegają trasy kolejowa i drogowe, którymi przewożone są substancje niebezpieczne. W wyniku kolizji pojazdów przewożących materiały niebezpieczne może wystąpić niebezpieczeństwo skażenia środowiska (w przypadku uszkodzenia zbiorników, cystern, pożaru, wycieku itp.).

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY                 ŚRODOWISKA

## Programy sektorowe i regionalne

Gminny Program Ochrony Środowiska (GPOŚ) w swoich ustaleniach bazuje na obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska i programach ochrony środowiska wyższego szczebla oraz dokumentach planistycznych będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym, a także dokumentach planistycznych i strategicznych na poziomie analizowanej gminy. Zgodność GPOŚ z programami szczebla wyższego i ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji i uzyskania wymaganej spójności. Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w GPOŚ pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru gminy, poprawę stanu środowiska i wzrost jakości życia mieszkańców.

Przy sporządzaniu niniejszego Programu brano pod uwagę zapisy różnych programów rządowych oraz regionalnych, a także programów i opracowań gminnych i sektorowych, zwłaszcza:

- Polityki Ekologicznej Państwa (PEP),

- Narodowej strategii ochrony środowiska,

- Spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,

- Polityki leśnej państwa,

- Strategii rozwoju turystyki,

- aktualnych rządowych dokumentów programowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,

- Programu ochrony środowiska dla województwa pomorskiego

- Programu ochrony środowiska dla powiatu człuchowskiego

- Planu gospodarki odpadami dla gminy Człuchów

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów

## Cele, założenia i kierunki rozwoju gminy

Gmina Człuchów przekształca się z gminy o charakterze rolniczym w kierunku modelu bardziej złożonego funkcjonalnie. Polega to na wprowadzeniu funkcji mieszkalnictwa nie związanego z rolnictwem, wprowadzenia terenów o przeznaczeniu wielofunkcyjnym (mieszkalnictwo, usługi, przemysł) oraz z przemian strukturalnych rolnictwa do dostosowania go do aktualnych potrzeb gospodarczych.

- Gospodarowanie przestrzenią:

- ochrona obszarów o dobrych glebach przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

- obszary okresowo mokre i podtapiane, przyległe do dolin rzecznych i występujące w obniżeniach terenu użytkowane głównie jako łąki i pastwiska – wyłączone ze zmiany aktualnej formy zagospodarowania.

- budowa infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska – głównie budowa kanalizacji sanitarnej.

- w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na obszarze gminy – poprawa stanu istniejącego, wprowadzanie i urządzanie nowych obiektów, obszarów chronionych.

- Ochrona środowiska przyrodniczego:

- zachowanie i ochrona istniejących obszarów leśnych,

- wprowadzanie zalesień gleb V oraz VI klasy,

- zachowanie, ochrona i bieżąca konserwacja istniejących parków,

- wprowadzanie zieleni uzupełniającej na terenach budownictwa mieszkaniowego,

- wprowadzenie nowej zieleni izolacyjnej (m.in. przy drogach),

- otoczenie szczególną ochroną naturalnych obszarów zieleni wykształconej w sąsiedztwie cieków wodnych, zieleni śródpolnej, jako zespołów wykształconych w istniejących warunkach środowiskowo-wodnych,

- w obrębie Stref Krajobrazu Chronionego – przestrzegać zasad zagospodarowania i inwestowania regulowanych przez Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego,

- podjąć działania na rzecz uznania za pomniki przyrody kolejne drzewa.

- Wody gruntowe i powierzchniowe – ochrona poprzez właściwą gospodarkę ściekami:

- zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków wprost do gruntu lub cieków powierzchniowych,

- ścieki odprowadzane (do czasu skanalizowania gminy) do szczelnych szamb, systematycznie opróżnianych,

- ścieki deszczowe – wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo i przez infiltrację do gruntu na terenie własnych działek, wody deszczowe z terenów utwardzonych wymagają oczyszczenia z substancji ropopochodnych, zawiesin i                                 odprowadzenia do odbiorników,

- ścieki technologiczne – oczyszczane z zanieczyszczeń przemysłowych w granicach działek i odprowadzone (do czasu skanalizowania) do szamb szczelnych, systematycznie opróżnianych za pomocą wozów asenizacyjnych,

- na terenach zmeliorowanych sposób zagospodarowania terenu, w miarę możliwości dostosowywać do istniejącej sieci drenarskiej, ewentualna przebudowa sieci drenarskich – uzgodniona z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- Eliminacja niekorzystnych oddziaływań na środowisko i zagrożeń:

- zakaz bezpośredniego wprowadzania do gruntu za pośrednictwem szamba lub bezpośrednio do wód powierzchniowych ścieków socjalno – bytowych,

- wprowadzenie ogrzewania w oparciu o nieszkodliwe ekologiczne czynniki grzewcze – energia odnawialna, gaz, energia elektryczna,

- prawidłowe rozwiązania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości wynikających z możliwości katastrof drogowych i kolejowych z udziałem cystern, zbiorników gazu, niebezpiecznych chemikaliów,

- zakaz lokalizacji inwestycji, użytkowania terenu w sposób grożący degradacją środowiska przyrodniczego,

- na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zachowanie lasów i zadrzewień.

- Gospodarka wodna i ściekowa

Gospodarka wodna i ściekowa stanowią jeden z najważniejszych czynników zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i rozwojem środowiska przyrodniczego.

Głównym celem jest ochrona zasobów wodnych zapewnienie odpowiednich ilości i odpowiedniej jakości wody w czasie i przestrzeni dla racjonalnego i trwałego zaspokojenia potrzeb związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym.

Realizacja tego celu wymaga wielu kompatybilnych i solidarnych działań – monitorowania zamian zachodzących w środowisku, ochrony form przyrody i edukacji proekologicznej społeczeństwa oraz systematycznej modernizacji sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej.

- Gazyfikacja, energia cieplna i elektryczna

- rozbudowa sieci gazowej,

- modernizacja kotłowni węglowych,

- zmiana oświetlenia ulic na energooszczędne,

- termomodernizacja budynków.

- Zachowanie bioróżnorodności środowiska:

Zachowanie bioróżnorodności środowiska stanowi jeden z głównych celów ochrony przyrody. Dotyczy to zarówno całej zmienności ekosystemów i różnorodności jak i bogactwa świata roślin, zwierząt i mikroorganizmów.

Metodą na obronę różnorodności jest ochrona bierna ekosystemów naturalnych, równoznaczna z ochroną ścisłą. Celem jej jest ochrona naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych, przy całkowitym zaniechaniu ingerencji człowieka.

W odniesieniu do ekosystemów powstałych w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, stosuje się ochronę czynną. Ochrona czynna, czyli inaczej ochrona częściowa, oznacza możliwość ingerowania w zachodzące procesy przyrodnicze, w celu utrzymania określonego stanu ekosystemu i wpływanie na procesy przyrodnicze tak, aby przebiegały w odpowiednim kierunku.

Ustawowo obszar chronionego krajobrazu, obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny, o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

- Edukacja proekologiczna społeczeństwa

- podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska,

- integrowanie mieszkańców gminy, wokół problemów ochrony środowiska na terenie gminy,

- współpraca z placówkami oświatowymi i organizowanie akcji „sprzątania świata”, konkursów,

- dbanie o ład i estetykę w gminie - tworzenie zieleńców, parków, kwietników w poszczególnych miejscowościach gminnych,

- wytyczanie ścieżek ekologicznych, dydaktycznych.

- Kierunki w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,

- poprawa stosunków wodnych i zapobieganie nadmiernym stratom wody - renowacja urządzeń melioracyjnych i zwiększenie retencyjności gleb w wyniku wyłączenia z gospodarczego wykorzystania terenów podmokłych i źródliskowych,

- ochrona wód powierzchniowych - ograniczenie stosowania toksycznych środków nawożenia oraz ochrony roślin w strefach brzegowych cieków wodnych,

- ograniczenie infiltracji i spływów powierzchniowych zanieczyszczonych wód opadowych - likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, przechowywanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz obornika i gnojowicy na powierzchniach zabezpieczonych przed kontaktem ze środowiskiem gruntowo – wodnym,

- obowiązek przechowywania nawozów sztucznych i obornika na nieprzepuszczalnych płytach,

- ochrona wód gruntowych - eliminacja źródeł ich zagrożeń (szamba) oraz modernizacja i rozwój sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

- budowa kanalizacji na terenie gminy Człuchów z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków

- budowa oczyszczalni przydomowych,

- ochrona ujęć wód podziemnych na cele publiczne - przestrzeganie przepisów dotyczących zasad zagospodarowania w strefach, w tym  likwidacja istniejących źródeł zanieczyszczeń i niedopuszczenie do powstawania nowych,

- optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki -  zbilansowanie zapotrzebowania wody i racjonalne jej używanie.

- Kierunki rozwoju gospodarki leśnej:

- ochrona obszarów leśnych przed zmianą sposobu użytkowania,

- powiększanie obszarów leśnych przez zalesienie użytków rolnych mało przydatnych do produkcji rolniczej,

- zwiększenie powierzchni lasów ochronnych przede wszystkim na obszarach podatnych na erozje i zanieczyszczenia, w obszarach źródliskowych rzek oraz w rejonach o dużej atrakcyjności rekreacyjnej,

- przystosowanie do różnorodnych form rekreacji i turystyki obszarów leśnych korzystnych dla wypoczynku.

- Kierunki rozwoju ciepłownictwa i gazownictwa:

- sukcesywne zwiększanie udziału proekologicznych nośników energii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska – modernizacja kotłowni węglowych,

- sukcesywna rozbudowa sieci gazowej w celu stopniowej eliminacji ogrzewania          paliwami stałymi.

## Założenia polityki ekologicznej w odniesieniu do gminy, limity             racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska

- Gospodarka rolna i ochrona środowiska

- pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,

- zagospodarowanie płodów rolnych na bazie istniejących i nowopowstałych zakładów przetwórstwa rolnego,

- wsparcie inicjatyw prowadzenia rolnictwa ekologicznego,

- restrukturyzacja obszarów wiejskich,

- pomoc w realizacji programów rolno-środowiskowych,

- zadrzewienia śródpolne, tworzenie użytków ekologicznych, pomników przyrody,

- prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych i parkach wiejskich.

- Infrastruktura techniczna

- budowa kanalizacji sanitarnej,

- rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody,

- rozbudowa sieci gazowej,

- modernizacja kotłowni węglowych,

- termomodernizacja budynków.

- Edukacja ekologiczna

- stworzenie dostępnego systemu informacji o środowisku przyrodniczym,

- zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

- upowszechnienie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie.

# CELE EKOLOGICZNE I KIERUNKI ICH REALIZACJI

Cele ekologiczne długoterminowe będą stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Człuchów do roku 2018. Zostały one sformułowane w oparciu o:

- analizę i ocenę stanu istniejącego środowiska oraz technicznej infrastruktury ochrony środowiska na obszarze gminy;

- tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe (wynikające, m.in. z Programu rozwoju lokalnego gminy Jaktorów do roku 2013);

- limity i cele wynikające z PEP i programów wyższego szczebla - WPOŚ, PPOŚ;

- obowiązujące i przewidywane unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Cele ekologiczne w niniejszym Gminnym Programie Ochrony Środowiska (GPOŚ) określono w odniesieniu do Gminy Człuchów wg (niżej zamieszczonej) listy celów sformułowanych w PEP.

Cel 1.  	Gospodarka wodna

Cel 2.  	Gospodarka odpadami

Cel 3.  	Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas)

Cel 4.  	Racjonalizacja użytkowania surowców

Cel 5.  	Ochrona powierzchni ziemi

Cel 6.  	Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

Cel 7.  	Przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel 8.   	Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna

Cel 9.	Monitoring środowiska

Cele w niniejszym GPOŚ są zgodne z celami Programów szczebla wyższego, tj.:

- Program ochrony środowiska województwa pomorskiego

- Program ochrony środowiska powiatu człuchowskiego

## Cele ekologiczne do roku 2018 wraz z kierunkami działań

CEL 1.  GOSPODARKA WODNA

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wód podziemnych

Celem jest systematyczna poprawa stanu czystości wód powierzchniowych na         terenie gminy poprzez skanalizowanie obszaru gminy, budowę oczyszczalni                       przydomowych oraz sukcesywną likwidację szamb.

Zakłada się zmniejszać sukcesywnie i eliminować zagrożenia, które mogą            ograniczać możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych gminy, tj.:

- zanieczyszczenia bakteriologiczne,

- stężenia zanieczyszczeń biogennych i organicznych,

- procesy eutrofizacji.

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą prowadzone w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków).

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych wprowadzany będzie monitoring lokalny, ochrona ujęć wód podziemnych oraz ochrona zbiorników wód podziemnych, likwidacja „dzikich” wysypisk, kierowanie odpadów do unieszkodliwiania i odzysku poza teren gminy, deponowanie odpadów na składowiskach posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed infiltracją odcieków do wód gruntowych, kierowania ścieków sanitarnych do oczyszczalni, budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością zrealizowania wymogów dotyczących całkowitego wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz uzyskania bezpiecznych wskaźników emisyjnych dla poszczególnych substancji, zagrażających  ekosystemom wodnym.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu gminy         Człuchów do oczyszczalni ścieków – (wg zamieszczonego w dalszej części niniejszego opracowania – harmonogramu rzeczowego).

Dalsza racjonalizacja zużycia wody

Racjonalizacja poboru i wykorzystania wody będzie realizowana zarówno  w            sektorze gospodarczym, jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych (m.in. zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody).

Ograniczenie spływu powierzchniowego

Oprócz źródeł punktowych znaczący udział w zanieczyszczeniu wód płynących mają zanieczyszczenia pochodzące ze spływów obszarowych, związanych z uprawą pól i nawożeniem. Stosowane będą rozwiązania zmierzające do ograniczenia w rolnictwie związków biogennych, m.in. zmniejszenie nawożenia, zmiana sposobu użytkowania z gruntów ornych na użytki zielone w strefach brzegowych rzek, kontrola przestrzegania stref   buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Dyrektywa 91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych nakłada na państwa członkowskie konieczność opracowania co najmniej jednego kodeksu dobrej praktyki rolniczej, który musi być propagowany na terenie całego kraju.

Ograniczanie poboru wód podziemnych

Wody podziemne winny stanowić rezerwę wody pitnej, w związku z tym ograniczony do minimum będzie ich pobór na inne cele.

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody

W celu utrzymania  odpowiedniej jakości wody pitnej, planuje się na terenie gminy inwestycje, tj.: budowa nowych, modernizacja istniejących odcinków sieci wodociągowych, modernizacja stacji uzdatniania wody (wg zamieszczonego w dalszej części niniejszego opracowania harmonogramu rzeczowego).

Ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych

Aby zapobiec degradacji wód w pierwszej kolejności uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa na obszarze gminy poprzez: budowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków, sukcesywną likwidację szamb. Ponadto prowadzone będą działania w celu likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów, budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojowicę.

Ponadto wzmocniona będzie kontrola i uświadamiane konsekwencje zanieczyszczeń właścicielom gospodarstw domowych. Bardzo duże znaczenie będzie miało, zatem prowadzenie edukacji w tej dziedzinie, jak również w zakresie stosowania zasad dobrych praktyk rolniczych.

CEL 2.  GOSPODARKA ODPADAMI

Cele, działania i harmonogram zadań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie Człuchów zostały szczegółowo przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami, stanowiącym integralną część niniejszego Programu Ochrony Środowiska.

CEL 3.  POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, głównie ze źródeł rozproszonych

Działania planowane w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w gminie Człuchów: rozbudowa sieci gazowej, modernizacja kotłowni opalanych węglem, przeprowadzenie termomodernizacji (wg zamieszczonego harmonogramu rzeczowego w dalszej części opracowania).

Ograniczanie niskiej emisji

Ograniczanie niskiej emisji będzie następować w wyniku rozbudowy sieci gazyfikacyjnej na terenie gminy, modernizacji kotłowni lokalnych. Na terenach, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji w znaczącym stopniu wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej.

Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, dodatkowym problemem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza (m.in. opakowania z tworzyw sztucznych, butelki PET itp.). Istotnym jest zatem prowadzenie edukacji i uświadomienie mieszkańcom zagrożeń powodowanych przez spalanie odpadów.

Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów

Niezbędne jest rzetelne egzekwowanie okresowych kontroli stanu technicznego pojazdów. Pojazdy w złym stanie technicznym powinny być zatrzymywane i nie dopuszczane do ruchu. Konieczne jest podniesienie standardu dróg i poprawa ich stanu technicznego. W związku z tym prowadzona będzie systematyczna modernizacja odcinków dróg na terenie gminy.

Zmniejszenie uciążliwości hałasu

Najbardziej uciążliwym na terenie gminy źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny - kolejowy i drogowy. Przy czym ten ostatni, z uwagi na rozwój motoryzacji stanowić będzie największe zagrożenie w nadchodzących latach. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych, ale także dróg dojazdowych i okolic.

CEL 4.  RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie źródeł energii, tj.: biomasa, energia wiatru oraz energia słoneczna. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wymaga jednak szczegółowej analizy możliwych do osiągnięcia korzyści.

CEL 5.  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Podejmowane będą działania w celu eliminacji źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie gminy, tj.:

- sukcesywna likwidacja „dzikich” wysypisk, zwłaszcza na terenach leśnych i przy ciekach,

- sukcesywna likwidacja szamb (powodujących na skutek nieszczelności zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego);

- budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków;

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywna zbiórką odpadów;

- opracowanie i wdrożenie systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

- wywóz odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych i innych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze;

- budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojowicę;

- odbiór odpadów z terenu gminy przez jednostki wywozowe posiadające odpowiednie zezwolenia;

- wykonywanie nasadzeń ochronnych (na terenach narażonych na erozję).

CEL 6.  RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz rozwój systemu obszarów chronionych.

Głównym celem w ochronie przyrody na terenie gminy jest:

- zachowanie i ochrona przed nieuzasadnionym przekształceniem istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących tych form ochronnych,

- zabezpieczenie cennych wartości i ochrona bioróżnorodności poprzez wprowadzenie nowych form ochrony prawnej.

Ponadto zakłada się:

  - zwiększenie powierzchni leśnej gminy poprzez zalesienie gruntów rolnych, które zostały wyłączone z produkcji,

  - zalesienie obszarów o małej odporności ekologicznej (stref wododziałowych, obszarów źródliskowych, zboczy dolin rzecznych, terenów podatnych na erozję),

  - zakaz zabudowy w strefie ekologicznej, obejmującej tereny rolne wzdłuż cieków, dolin rzecznych i zbiorników wodnych, dopuszcza się natomiast budowę stawów hodowlanych i rekreacyjnych,

  - ochronę obszarów leśnych, cieków wodnych, terenów zieleni parkowej.

Zgodnie z "Polityką Ekologiczną Państwa" wspierane powinny być takie formy i sposoby zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które sprzyjają zachowaniu i wzrostowi różnorodności biologicznej. W tym celu na terenie gminy intensywne rolnictwo będzie ograniczane do obszarów charakteryzujących się glebami o dobrej jakości, na jakich już dzisiaj jest prowadzone, zaś tereny o wyższych walorach przyrodniczych będą przeznaczane pod ekstensywne gospodarowanie.

Zakłada się ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania dużych dawek środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, jako że powoduje to przyrodniczą degradację, nie tylko pól ornych, ale też  obszarów przyległych.

CEL7.  PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

Kontrola i wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz kontrola techniczna instalacji mogących w wypadku awarii spowodować zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.

Największe zagrożenie dla mieszkańców i środowiska na terenie gminy Człuchów może powstać w wyniku kolizji, katastrofy kolejowej lub drogowej z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. W celu przeciwdziałania poważnym awariom są: prowadzone przez odpowiednie służby, (m.in. drogowe, kolejowe, policję) systematyczne  kontrole przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz wyznaczane optymalne trasy przewozu substancji niebezpiecznych. Odpowiednie służby techniczne nadzorują instalacje, mogące w przypadku zaistnienia awarii powodować zagrożenia środowiska (na terenie gminy - gazociąg wysokiego ciśnienia –  potencjalne zagrożenie w przypadku np. uszkodzenia, rozszczelnienia instalacji).

CEL 8.  ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ  -  EDUKACJA EKOLOGICZNA

Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

W zakresie edukacji ekologicznej zakłada się działania, m.in.:

- podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska poprzez prowadzenie kampanii informacyjno -  edukacyjnych,

- integrowanie mieszkańców gminy wokół problemów ochrony środowiska na terenie gminy,

- prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach na trenie gminy,

- współpraca gminy z placówkami oświatowymi, (m.in. przy organizowaniu akcji „sprzątania świata”, konkursów ekologicznych w szkołach itp.), współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi w regionie.

CEL 9.  MONITORING ŚRODOWISKA

Wykorzystanie wyników badań monitoringowych środowiska do oceny efektywności realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Wyniki badań monitoringowych środowiska będą wykorzystywane jako pomoc do oceny efektywności realizowanych działań, zawartych w niniejszym Programie, mających na celu poprawę jakości środowiska w gminie. Będą one pomocne jako wskaźniki (mierniki stanu środowiska) przy sporządzaniu okresowych raportów z realizacji Programu. Obowiązek sporządzania ww. raportów wynika z ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Rozwój monitoringu powietrza atmosferycznego

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie poważny problem. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym, zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie. W miarę możliwości koniecznym jest wprowadzenie monitoringu, który pozwoliłby pozyskać informacje o poziomie emisji na poszczególnych obszarach gminy i wyznaczyć rejony, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona ograniczana.

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

Wskazane jest wprowadzenie badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy przez odpowiednie   instytucje i służby ochrony środowiska. Duże znaczenie gospodarcze oraz występujące powszechnie zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej ich kontroli. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych.

Zakłada się sukcesywne podwyższanie jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy na skutek prowadzenia działań w zakresie sukcesywnej eliminacji źródeł ich zanieczyszczeń (głównie uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie i ograniczenie spływów powierzchniowych nawozów). Badania monitoringowe są konieczne dla systematycznej oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych w gminie, która będzie miernikiem efektywności założonych w niniejszym Programie działań na rzecz poprawy czystości wód.

Monitoring hałasu

Dotychczas (wg danych WIOŚ) nie prowadzono na terenie gminy Człuchów pomiarów emisji hałasu. Materiałem wyjściowym do podjęcia jakichkolwiek działań ograniczających jego emisję jest dokładne rozpoznanie miejsc przekroczenia norm. W związku z tym należałoby przeprowadzić badania klimatu akustycznego w miejscach najbardziej  zagrożonych jego oddziaływaniem (odcinki dróg i linii kolejowej przecinające obszary zwartej zabudowy).

## Cele ekologiczne do roku 2013

Cele ekologiczne krótkoterminowe - do roku 2013 dla Gminy Człuchów sformułowano zgodnie z programami ochrony środowiska szczebla wyższego (WPOŚ i PPOŚ) oraz określono kierunki działań dla osiągnięcia tych celów.

Wiele kierunków działań znajdujących swoje zapisy w okresie krótkoterminowym do roku 2013 jest do ciągłego wdrażania. Ich zapis w strategii krótkoterminowej ma za zadanie podkreślenie dużej wagi i konieczności ich wdrażania już w krótkim horyzoncie czasowym.

Planowane cele do osiągnięcia do roku 2013 w zakresie gospodarki odpadami, zostały przedstawione szczegółowo wraz z wyznaczonymi limitami w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO), który stanowi integralną część niniejszego Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ).

CEL 1. GOSPODARKA WODNA

- przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wód podziemnych;

- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych;

- budowa nowych odcinków i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja szamb.

CEL 2. GOSPODARKA ODPADAMI

- Działania i harmonogram zadań - w GPGO.

CEL 3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

- sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, głównie ze źródeł rozproszonych poprzez:

-  modernizację kotłowni węglowych (np. na biomasę, gaz),

-  rozbudowę sieci gazowych,

-  termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

- zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy poprzez

-  modernizację dróg (poprawę nawierzchni dróg),

-  wprowadzenie zagadnień akustycznych planach zagospodarowania przestrzennego.

CEL 4. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

- ograniczenie poboru wód podziemnych poprzez:

-   instalację wodomierzy,

-  zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody

- stosowanie energooszczędnych technik i technologii.

CEL 5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywna zbiórką odpadów,

- likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów i likwidacja szamb,

- budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków,

- zalesienia obszarów narażonych na erozję.

CEL 6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

- ochrona i wzrost różnorodności biologicznej,

- rozwój systemu obszarów chronionych i wprowadzenie nowych form ochrony przyrody,

- pielęgnacja i konserwacja istniejących zasobów przyrodniczych i form ochrony przyrody.

CEL 7. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

- kontrola i wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych,

- kontrola techniczna instalacji mogących w wypadku awarii spowodować zagrożenie środowiska.

CEL 8. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

- zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku,

- zapewnienie udziału społeczeństwa  w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska,

- prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach poprzez:

-  wprowadzenie programów edukacyjnych dla uczniów

-  organizację imprez o tematyce ekologicznej takich jak: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, sprzątanie świata,

- prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy i przedsiębiorców poprzez:

-  prezentacje treści ekologicznych w prasie i stronach interenetowych

-  organizowanie konkursów i imprez masowych związanych z tematyką ochrony środowiska np. konkurs na najładniejszy ogród przydomowy.

CEL 9. MONITORING ŚRODOWISKA

- prowadzenie monitoringu poszczególnych komponentów środowiska,

- wykorzystywanie wyników badań monitoringowych środowiska, prowadzonych na terenie gminy, do oceny efektywności realizacji Programu Ochrony Środowiska.

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W niniejszym rozdziale zamieszczono harmonogram zadań dla realizacji założonych w Programie celów do roku 2018, z podaniem okresu ich realizacji i określeniem kosztów. Harmonogram realizacji zadań, wynikających z niniejszego Programu, dostosowywany będzie do możliwości pozyskiwania środków finansowych.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CZŁUCHÓW, NA LATA 2010 – 2018

CEL 1. GOSPODARKA WODNA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| II.2. Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia | II. 2.2. Modernizacja stacji uzdatniania wody | Urząd Gminy |  | X | X | X | X | Budżet gminy, fund. ochr. środ., fundusze unijne |
| II.3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej | II. 3.1. Budowa sieci wodociągowej | Urząd Gminy, | X | X | X | X | X | Budżet gminy, fund. ochr. środ., fundusze unijne |
| II.5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej | II. 5.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Budżet gminy, fund. ochr. środ. (WFOŚiGW), fundusze unijne |
|  | II. 5.2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi o bardzo rozproszonej zabudowie (gdzie nie dotrze sieć kanalizacyjna) | Urząd Gminy, Mieszkańcy | X | X | X | X | X | Budżet gminy, środki własne mieszkańców, f. ochr. śr., f. unijne |

- na terenie gminy Człuchów nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków; ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Człuchowie

CEL 2. GOSPODARKA ODPADAMI

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 – 2018 |  |
| III. Gospodarka odpadami – zadania razem (wg GPGO – stanowiącego integralną część GPOŚ) | Urząd Gminy, jednostki wywozowe, mieszkańcy | wg GPGO | wg GPGO | Budżet gminy, fund. ochr. środ., f. unijne, środki jednostek wywoz, środki mieszk. |

CEL 3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS)

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| IV. 1. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła | IV. 1.1. Modernizacja kotłowni | Właściciele obiektów, Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Środki właścicieli obiektów, budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne |
|  | IV. 1.2. Budowa sieci gazowych - nowe odcinki sieci dla nowopowstających budynków i osiedli mieszkaniowych | Właściciele obiektów, budynków mieszkańcy, spółka gazownicza |  | X | X | X | X | Środki właśc, mieszk., budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne |
| IV. 2. Zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego | IV. 2.1. Termomodernizacja, remonty i docieplanie budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy, Właśc. obiektów | X | X | X | X |  | Budżet gminy, f. ochr. środ., f. unijne, |
| IV. 3. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | IV. 3.1. Poprawa nawierzchni dróg; budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej | Zarządcy dróg, Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Budżet gminy, fund. unijne, budżet państwa |

CEL 4. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA SUROWCÓW

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| V.1. Zmniejszenie zużycia wody | V.1.1. Zabezpieczenie hydrantów przed niekontrolowanym poborem wody | Zakład Gospodarki Komunalnej |  | X | X | X | X | Budżet gminy |
| V.2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | V.2.1. Remont oświetlenia dróg i ulic | Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Budżet gminy |
|  | V.2.2. Wymiana oświetlenia dróg i ulic na energooszczędne | Urząd Gminy |  |  |  |  | X | Budżet gminy, fund. ochr. środ. |

CEL 5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| VI. 1. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej | VI. 1.1. Budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych | Rolnicy |  | X | X | X | X | środki rolników, fundusze ochrony środowiska, fundusze unijne |
| VI. 2. Ochrona gleb przed erozją | VI. 2.1. Zalesienia gleb erodowanych | Nadleśnictwa, Właściciele terenu, |  | X | X | X | X | Środki własne, fund. ochr. środ., fundusze unijne, |
| VI.3. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów, oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach, | VI.3.1 Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | Właściciele terenu, Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Środki własne, budżet gminy, fund. ochr. środ. |
|  | VI.3.2 Oczyszczanie z odpadów pasów przy drogach; gminne akcje „sprzątania odpadów” | Zarządcy dróg, właściciele terenu, Urząd Gminy, szkoły mieszkańcy | X | X | X | X | X | Środki własne, fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminy |
| VI.4. Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórka odpadów | VI.4.1. Opracowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy, firmy odbierające odpady na terenie Gminy |  | X | X | X |  | Środki własne, fund. ochr. środ., fundusze unijne, budżet gminy |

CEL 6. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| VII. 1. Tworzenie zwartych powierzchni leśnych | VII. 1.1 Zalesienia gleb klasy VI | Właśc. gruntów, Nadleśnictwa | X | X | X | X | X | Środki własne, fund. ochr. środ., |
| VII. 2. Tworzenie nowych, ochrona istniejących obszarów chronionych; działania konserwatorskie | VII. 2.1 Utworzenie użytków ekologicznych, pomników przyrody i in. | Urząd Gminy, Nadleśnictwa |  |  |  | X |  | Budżet gminy, fund. ochr. środ. |
|  | VII. 2.2 Prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych i parkach wiejskich | Właśc. obiektów, Urząd Gminy | X | X | X | X | X | Fund. ochr. środ., budżet gminy |

CEL 7. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| VIII. 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży szkolnej | IX. 1.1. Organizowanie akcji tj. „Sprzątanie świata”, zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, konkursów ekologicznych itp. w szkołach na terenie Gminy IX. 1.2. Wyposażanie szkół w akcesoria i przedmioty dydaktyczne związane z ochroną środowiska IX. 1.3. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na „Zielone Szkoły” IX. 1.4. Kampania informacyjno – edukacyjna społeczeństwa; popularyzacja zasad ochr. środow. | Urząd Gminy, szkoły, organizacje ekologiczne, mieszkańcy | X | X | X | X | X | Budżet gminy, fund. ochr. środ., fundusze unijne środki organizacji ekologicznych |

CEL 8. MONITORING ŚRODOWISKA

| KIERUNEK DZIAŁAŃ | ZADANIA | JEDNOSTKI REALIZUJĄCE | TERMIN REALIZACJI | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2018 |  |
| IX. 1. Monitoring wód, hałasu, powietrza atmosf., przyrody | X. 1.1. Prowadzenie badań w wyznaczonych punktach pomiarowych | WIOŚ, | wprowadzenie badań na terenie gminy – uzależnione od służb ochrony środowiska prowadzących badania monitoringowe | Budżet państwa |

# MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM PROGRAMEM

Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Będzie służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom.

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Programu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało a co nie zostało zrobione oraz modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań. W tabeli poniżej zamieszczono wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Człuchów.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI PROGRAMU |
| --- | --- |
|  | Stan na 2005 r. | Poziom dla 2013 r. | Poziom dla 2018 r. |
| Zwodociągowanie | 99 % | 99 % | 99 % |
| Skanalizowanie (i doposaż. w oczyszczalnie przydomowe) | 20 % | ~65 % | ~95 % |
| Wody powierzchniowe* | Brak badań (brak poziomu odniesienia) | Określenie po wprowadzeniu badań monitoringowych na terenie gminy |
| Wody podziemne* | Brak badań (brak poziomu odniesienia) | Określenie po wprowadzeniu badań monitoringowych na terenie gminy |
| Obsługa w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców | Zgodnie z PGO | Zgodnie z PGO | Zgodnie z PPGO |
| Wskaźnik lesistości | 36 % | 37 % | 38 % |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Gminy, PEP, WPOŚ, PPOŚ, GPGO, WIOŚ

* - WIOŚ, PIG nie prowadzi badań

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Człuchów będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach (co 2 lata) i na koniec każdego okresu programowania (2010-2013, 2014-2018). Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia celów, działań zaplanowanych w POŚ na lata 2014 – 2018 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych, m.in.:

- wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania gminy,

- poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

- poprawa jakości wód powierzchniowych, podziemnych,

- poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody,

- zwiększenie lesistości gminy.

Przyjmuje się, iż lista wskaźników monitorowania Programu ochrony środowiska będzie sukcesywnie poszerzana i modyfikowana (m.in. wprowadzenie na obszarze gminy przez służby ochrony środowiska np. WIOŚ monitoringu kompleksowego poszczególnych komponentów środowiska pozwoli na określenie poziomów odniesienia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych i umożliwi kontrolowanie ich zmian, poprawy w aspekcie prowadzonych działań i zadań w ramach realizacji Programu).

## Monitoring stanu środowiska i monitoring polityki ekologicznej

Monitoring - system kontroli stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie. Monitoring ten będzie obejmował:

- określenie stopnia wykonania działań,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn tych rozbieżności.

Koordynator wdrażania programu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Do 2013 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2013 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2014-2018.

## Wdrażanie i zarządzanie Programem

Niniejszy Program jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań do 2017 roku oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości (modyfikacja i aktualizacja Programu). Wdrożeniu Programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Realizacja Programu ochrony środowiska gminy Człuchów uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych, jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

Za wdrażanie niniejszego Programu odpowiedzialne będą Władze samorządowe Gminy Człuchów. Efektywne wdrażanie niniejszego Programu wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami (organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Wdrażanie polityki długoterminowej oraz strategii krótkoterminowej rozpocznie się w okresie zmian systemu prawnego, wynikających z dostosowywania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za tym idzie na strukturę zarządzania Programem.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację niniejszego Programu będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:

- zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu,

- przygotowanie co 2 lata raportów na temat wdrażania Programu,

- zbieranie informacji do raportów o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania Programu,

- dokonanie oceny po zakończeniu okresu realizacji Programu.

Władze samorządowe gminy Człuchów, jako instytucja wdrażająca niniejszy Program, odpowiedzialne będą za:

- opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,

- bezpośrednią realizację zadań w zakresie przygotowania przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów,

- raportowanie wdrażania Programu.

## Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska, art. 18, (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na Wójta Gminy obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) i przedłożenia go Radzie Gminy.

Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz terminów przygotowywania raportów z wykonania Programu - zamieszczono jako załącznik do niniejszego opracowania.

Wdrożenie systemów informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli - umożliwi dokonywanie co 2 lata oceny realizacji gminnych programów ochrony środowiska oraz oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

## Edukacja ekologiczna

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma odpowiednia edukacja ekologiczna oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i stworzenie instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Znaczenie edukacji ekologicznej jako istotnego elementu ochrony środowiska będzie rosło w najbliższych latach. Zgodnie z założeniami "Polityki Ekologicznej Państwa" do głównych celów i działań należy zaliczyć prowadzenie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa. Promowane będzie umiarkowane użytkowanie zasobów biologicznych i praktyki oszczędnego i rozsądnego gospodarowania.

Edukacja ekologiczna będzie kontynuowana i rozwijana w gminie począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych oraz wśród społeczności lokalnej gminy. W prowadzeniu edukacji będzie wykorzystywany potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych.

W placówkach oświatowych na terenie gminy będą organizowanie konkursy ekologiczne, akcje zbiorowe, m.in. ”Sprzątanie świata”. Poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju upowszechniana będzie wiedza wśród dzieci i młodzieży, o tym jak wpływa na stan środowiska działalność ludzka, jak powinna być realizowana, aby jej efekty nam nie szkodziły oraz jakie podstawy należy nabyć wobec życia w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

## Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, publikacje Ministerstwa Środowiska, publikacje służb państwowych - Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną, publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych, publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, Polski Klub Ekologiczny, Ośrodki i Centra Edukacji Ekologicznej, Fundacje Ekologiczne, prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, programy telewizyjne i radiowe, targi i giełdy ekologiczne, plakaty, filmy, festiwale i konkursy ekologiczne, akcje edukacyjne i promocyjne, internet.

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań, m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) - zgodnie z art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym założeniem IOŚ do celów swojej działalności włączyła zadania edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie środowiska oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również z realizacji wykonania założeń przyjętych w powyższym opracowaniu. W ramach realizacji tych zadań WIOŚ prowadzi formy działalności, m.in.: opracowuje cyklicznie raporty o stanie środowiska na terenie województwa (w tym gminy), które przekazywane są władzom lokalnym, placówkom oświatowym i bibliotekom oraz poprzez sieć wojewódzkich inspektoratów, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju.

Przedstawiciele WIOŚ zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8 a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku województwa coroczną informację o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego poprawy.

# ZAŁĄCZNIK

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZŁUCHÓW

| LP. | LATA |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ITD. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program ochrony środowiska do 2013r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cele i zadania długookresowe |  |  |  |  | 2011 2017 |  |  |  | 2015 2020 |  |
| 1.2 | Cele i zadania krótkookresowe |  |  | 2010 2012 |  | 2011 2014 |  | 2012 2016 |  | 2014 2018 |  |
| 2 | Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Prowadzenie badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Wskaźniki stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ocena realizacji programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Monitoring osiągnięcia celów ekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Monitoring realizacji celów i działań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Monitoring postaw realizatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Raporty z realizacji programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Monitoring społeczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |