Jednostka projektowa: Eko-Log Sp. z o.o. ul. Sędziwoja 51 61-063 Poznań tel./fax: (61) 871 06 49 e-mail: projekty@eko-log.pl

Zamawiający: GMINA CZŁUCHÓW ul. SZCZECIŃSKA 33

Nazwa opracowania: PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY CZŁUCHÓW NA LATA 2010-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU

Zespół projektantów:

inż. Katarzyna Walkowiak

mgr Anna Grabowska-Szaniec

mgr Wioletta Bartłomiejczak

mgr inż. Natalia Piecuch

mgr Jakub Smakulski

mgr Marcin Jęśko

Poznań 2009 r.

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Założenia, dane wyjściowe do przygotowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest	6

3. Uwzględnienie planu usuwania wyrobów zawierających azbest jako elementu gminnego planu gospodarki odpadami	12

4. Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	12

4.1. Uregulowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	12

4.2. Akty prawne regulujące szczegółowo użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest	13

4.3. Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032	16

4.4. Obowiązki i pozwolenia w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	19

5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających	23

6. Przewidywane zmiany związane z gospodarką odpadami azbestowymi	92

7. Ustalenie polityki, celów i zadań	93

8. Ustalenie długoterminowego programu strategicznego	94

9. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest	97

9.1. Ustalenie krótkoterminowego planu działań	97

9.2 System usuwania wyrobów zawierających azbest	98

9.3. Sposób i źródła finansowania działań	…….100

10. Wdrożenie Programu	105

11. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	105

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	107

13. Literatura	109

14. Spis tabel	110

15. Spis rysunków	110

# 1. Wstęp

Azbest to ogólna nazwa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej, głównie z grupy serpentynów i amfiboli. Generalnie przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów krzemianowych występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Dzięki od dawna znanej i cenionej odporności na wysoką temperaturę, wytrzymałość mechaniczną, trzy minerały azbestowe zyskały popularność i szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych w gospodarce światowej. Są to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest biały) w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brązowy).

Początkowo zastosowanie azbestu ograniczało się do wyrobu niepalnej papy oraz różnego rodzaju izolacji kotłów i rur. Później stosowano go jako surowiec do produkcji wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, klocków hamulcowych, tarcz sprzęgłowych itp. Największa ilość tego surowca (około 85% całkowitego zużycia) wykorzystywana była w produkcji materiałów budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych, zwanych eternitem. Azbest stosowany był na dużą skalę do połowy lat osiemdziesiątych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania tego materiału na zdrowie ludzi. Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które przedostają się do organizmu z wdychanym powietrzem. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są

tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, natomiast włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5μm), cienkie (<3μm), przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuca gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Takie włókna powstają głównie podczas prowadzonych prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych.

Z powodu chorobotwórczego działania azbestu od 1999 roku zakazano obrotu wyrobami zawierającymi azbest (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi specjalistycznych wyrobów głównie                  na potrzeby przemysłu chemicznego bądź energetyki). Narażenie zawodowe na pył azbestowy wiązało się przede wszystkim z występowaniem chorób układu oddechowego: azbestozy (pylicy azbestowej), zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej oraz raka płuc. Choroby te mają długi okres inkubacji              i mogą ujawnić się nawet po 30 latach od chwili wchłonięcia włókien.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu:

Klasa I – obejmuje wyroby o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m3, definiowane jako miękkie zawierające

powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te ulegają łatwo uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Do klasy tej zalicza się wyroby takie jak: koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały i wykładziny cierne.

Klasa II – obejmuje materiały o gęstości powyżej 1000 kg/m3, które zawierają azbest w ilości poniżej 20%. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby tej klasy      są odporne na destrukcję, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia  ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie                  w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tego typu materiałów zaliczane                  są płyty azbestowo – cementowe faliste i płyty azbestowo- cementowe „karo” jak również płyty płaskie powszechnie stosowane w budownictwie. Z wyrobów azbestowo – cementowych produkowane były również rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz przewody kominowe.

Wyroby zawierające azbest z chwilą ich usunięcia z miejsca występowania stają się odpadami, które zostały zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, załącznik nr 1 do rozporządzenia, następujące rodzaje odpadów zawierających azbest zaliczono do odpadów niebezpiecznych:

Tabela 1

Rodzaje odpadów zawierających azbest zaliczone do odpadów niebezpiecznych

| Lp. | Kod odpadu | Podgrupa | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06 07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| 2. | 06 13 04 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 3. | 10 11 81 | Odpady z hutnictwa szkła | Odpady zawierające azbest |
| 4. | 10 13 09 | Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych |
| 5. | 15 01 11 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowym |
| 6. | 16 01 11 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 7. | 16 02 12 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 8. | 17 06 01 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 9. | 17 06 05 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

Szacuje się, że na terenie Polski 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych.              Wyroby te były bardzo popularne w latach 70-tych i 80-tych głównie na terenach wiejskich. W polskich warunkach graniczny okres bezpiecznego użytkowania wyrobów z szarej płyty dachowej elewacyjnej czy też malowanej płyty elewacyjnej wynosi 30 lat. Okres bezpiecznego użytkowania innych wyrobów zawierających azbest jest z reguły krótszy. Bardzo istotną sprawą przy pokryciach dachowych z eternitu był montaż i konserwacja. Z uwagi jednak na fakt, że wiele prac prowadzonych było systemem gospodarczym, występowały liczne błędy w montażu powodujące odkształcanie, a w efekcie pękanie płyt. Uważa się, że prawidłowo zamontowanych i konserwowanych okresowo płyt jest niewiele                     i stanowią one niewielki procent ogólnej masy pokryć dachowych z eternitu. Jeżeli płyty azbestowo - cementowe są w dobrym stanie technicznym i nie są poddawane działaniom mechanicznym (np.łamane lub poddawane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Groźne jest uwalnianie włókien azbestowych do powietrza, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania. Emisja może wystąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo - cementowych w złym stanie technicznym (np.popękanych) i podczas usuwania płyt azbestowo - cementowych z budynków bez odpowiednich zabezpieczeń. Dlatego usuwaniem odpadów zawierających azbest mogą zajmować się jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadające odpowiedni sprzęt jak również przeszkoloną kadrę.

Usuwanie pokryć dachowych i innych materiałów budowlanych zawierających azbest będzie procesem długotrwałym i kosztownym, który musi być rozłożony na wiele lat, realizowanym ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym problem pogarszania się stanu technicznego wyrobów azbestowo - cementowych, w miarę upływu czasu będzie narastać. Jest to ważny argument na rzecz rozpowszechniania, stosowania i egzekwowania właściwych, bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych z tych wyrobów oraz uświadamiania ludności jakie zagrożenia niesie ze sobą azbest.

# 2. Założenia, dane wyjściowe do przygotowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest

Ogólne informacje o gminie

Gmina Człuchów położona jest w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie człuchowskim. Obszar gminy wynosi 361,65 km². W skład gminy wchodzą 24 sołectwa. Gmina Człuchów sąsiaduje z gminami powiatu człuchowskiego: Debrzno, Czarne, Przechlewo, Rzeczenica, gminą miejską Człuchów. powiatu chojnickiego: Koczała i Chojnice. Niewielkim fragmentem od strony południowo - wschodniej graniczy z województwem kujawsko – pomorskim, z gminą Kamień Krajeński.

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 1994) gmina Człuchów znajduje się w makroregionie Pojezierza Południowopomorskiego. Wg szczegółowego podziału pojezierza położona jest w obrębie mezoregionów: Pojezierza Krajeńskiego (314.69) oraz Równiny Charzykowskiej (314.67).

Utwory czwartorzędu pokrywają ciągłą warstwą cały obszar gminy. Miąższość tych osadów jest różna i zmienia się w zależności od ukształtowania podłoża i współczesnej powierzchni terenu. Obszar gminy Człuchów należy do wewnętrznej części krainy klimatycznej Pojezierza Pomorskiego (część północna, w obrębie Równiny Charzykowskiej) oraz do Krainy Borów Tucholskich. W południowej części gminy na utworach miocenu zalegają osady pliocenu wykształcone w postaci iłów. Gmina posiada stosunkowo dobre gleby IV i III kl. bonitacyjnej, przedstawiające dużą wartość dla produkcji rolnej. Na terenie gminy zlokalizowano 2 złoża kruszywa naturalnego (o znacznych zasobach geologicznych): Polnica II i Nieżywięć oraz 2 złoża kredy jeziornej w miejscowości Czarnoszyce i Polnica (nieeksploatowane).

Duże kompleksy leśne występują w północnej i południowo – zachodniej części gminy. Ogółem lasy zajmują 36% powierzchni gminy. W granicach gminy Człuchów występują niewielkie fragmenty obszarów chronionego krajobrazu obejmujące najcenniejsze krajobrazowo tereny o różnych ekosystemach. Łącznie z rezerwatami obszary chronione zajmują 2,4 tys. ha powierzchni terenu tj. 6,7 % powierzchni gminy.

Tereny gminy Człuchów należą do wewnętrznej części krainy klimatycznej Pojezierza Pomorskiego (część  północna, w obrębie Równiny Charzykowskiej ) oraz do Krainy Borów Tucholskich, położona jest w I strefie klimatycznej, w tzw. III rejonie zasobów energii słońca.

Gmina Człuchów znajduje się w zlewniach rzek Gwdy i Brdy. Sieć rzeczną tworzy system  cieków, z których największymi są rzeki Chrząstawa , Cylnica , Szczyra, Kamionka i Czerwona Struga.

Największym jeziorem na terenie gminy jest Krępsko mające wody II klasy czystości. Inne jeziora znajdujące się w gminie to: Jeziora Wieldządz, Gostyńskie, Gostudno, Niwskie, Tuczno. Większość miejscowości gminy Człuchów posiada jedno lub kilka niewielkich ujęć wody, w których ujmowane są wody z poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Na całym obszarze funkcjonuje 18 ujęć komunalnych wód podziemnych

Tabela 2

Wykaz zabytków na terenie gminy Człuchów

| Miejscowość | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Barkowo | kościół p.w. Św, Trójcy, murowany z początku XX wieku; sześć budynków mieszkalnych z połowy XIX wieku i z początku XX wieku; młyn murowany z początku XX wieku |
| Biskupnica | Cmentarz ewangelicki z I połowy XIX wieku (nr rej. A-7); kościół filialny p.w. Św. Krzyżą, neoromański, z kostki granitowej, zbudowany w 1885 roku; budynek mieszkalny murowany z końca XIX wieku z murowanym budynkiem gospodarczym z końca XIX wieku; budynek mieszkalny o konstrukcji szachulcowej z II połowy XIX wieku i murowana stodoła z końca XIX wieku; |
| Brzeźno | Cmentarz ewangelickiz I połowy XIX wieku (nr rej. A-11); zespół budynków folwarcznych murowanych z początku XX wieku |
| Bukowo | Zespól budynków folwarcznych murowanych; |
| Chrząstowo | Dwa budynki mieszkalne drewniane z II połowy XIX wieku; budynek mieszkalny murowany z II połowy XIX wieku; budynek mieszkalny o konstrukcji szachulcowej z II połowy XIX wieku; |
| Dębnica | Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża, murowany z 1894 roku; wieża drewniana z 1796 roku; budynek mieszkalny drewniany z połowy XIX wieku; budynek mieszkalny murowany z początku XIX wieku; budynek mieszkalny murowany z końca XIX wieku; 2 budynki mieszkalne murowane z początku XX wieku; budynek gospodarczy murowany z końca XIX wieku; budynek mieszkalny drewniany z 1785 r. I z II połowy XIX wieku; |
| Ględowo | kościół filialny p.w. Narodzenia NMP, murowany, wieża – XV wiek, nawa – XVIII wiek wraz z cmentarzem przykościelnym, katolickim z XVIII wieku (nr rej. A – 49); 2 budynki mieszkalne murowane z pocz. XX wieku; budynek mieszkalny drewniany: z I połowy XIX wieku, oraz trzy budynki z II połowy XIX wieku; kapliczka przydrożna murowana z 1862 roku; |
| Jaromierz | kuźnia murowana z końca XIX wieku; budynek mieszkalny murowany z 1910 roku; |
| Jęczniki Wielkie | budynek mieszkalny murowany z końca XIX wieku; dawny dwór murowany z połowy XIX wieku; zespół budynków folwarcznych murowanych z początku XX wieku; |
| Kiełpin | kościół filjalny p.w. Św. Andrzeja apostoła, o konstrukcji szahulcowej, otynkowany, zbudowany w 1788 roku, remontowany w 1830 roku, jednonawowy, z sześcioboczną wieżą frontową wraz z cmentarzem przykościelnym, ewangelickim katolickim z XVIII wieku (nr rej. A-59); budynek mieszkalny murowany z połowy XIX wieku; pałac murowany z 1907 roku; zespół budynków folwarcznych murowanych z lat 1900 – 1938; zespół folwarczny murowany z początku XX wieku; |
| Krępsk | Kościół filjalny p.w. Wszystkich Świętych konstrukcji Szachulcowej, oszalowany, zbudowany w latach 1737-41;, jednowawowy z wtopioną wieżą frontową wraz z cmenatzrem przykościelnym, katolickim z XVIII wieku (nr rej A – 67); szkoła murowana z 1907 roku; 2 budynki miszkalne drewniane z II połowy XIX wieku; budynek mieszkalny murowany z początku XX wieku budynek mieszkalny drewniano – murowany z końca XIX wieku; zespół budynkó folwarcznych murowanych z końca XIX wiekuł |
| Nieżywięć | Budynek szkoły, murowany z początku XX wieku; |
| Polnica | Kościół parafialny p. w. Św. Trójcy konstrukcji szachulcowej z 1737 roku wraz z cmentarzem przykościelnym, katolickim z 1780 roku (nr rej. A – 108); budynek mieszkalny murowany z 1906 roku; budynek mieszkalny o konstrukcji szachulcowej z połowy XIX wieku; kościół rzymsko – katolicki p. w. Św. Józefa, murowany z 1912 roku; |
| Rychnowy | Kościół parafialny p. w. Św. Trójcy i Św. Jadwigi z 1901 – 1902 roku; 3 budynki mieszkalne drewniane z II połowy XIX wieku; budynek mieszkalny drewniano murowany z I połowy XIX wieku; zespół folwarczny murowany lata 30 -te XX w; |
| Wierzchowo | Kościół parafialny p. w. Matki Boskiej Wspomożenia Szkaplerznej, murowany z lat 1928 – 1930; kościół filialny p. w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, murowany z lat 20 – tych XX wieku; zespół budynków folwarcznych murowanych z początku XX wieku; |
| Stołczno | Park przypałacowy w stylu krajobrazowym z połowy XIX wieku (nr rej. A – 342); |

Źródło: Opracowanie własne

Baza informacyjna dotycząca planu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  9 października 2008r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2008 nr 200 poz. 1235) właściciele, zarządcy lub użytkownicy w których jest lub był wykorzystywany azbest (wyroby zawierające azbest) są zobowiązani do przeprowadzenia przeglądów              i ich oznakowania, następnie zaznaczenia miejsca występowania wyrobów azbestowych w planach sytuacyjnych. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc są zobowiązani do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury, do przekazania informacji o wyrobach zawierających azbest oraz miejscu ich występowania marszałkowi województwa, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi lub wójtowi. Informacje podlegają corocznej aktualizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2008 nr 200 poz. 1235) , wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, gminy i miasta opracowują program usuwania azbestu.

Możliwości demontażu

Demontaż pokryć cementowo – azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). Zgodnie z obowiązującym prawem prace polegające na usuwaniu                        lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne zapewniające prowadzenie prac zgodnie                        z wcześniej ustalonym planem oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Wykonawca prac, polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających

azbest z obiektów i urządzeń budowlanych zobowiązany jest między innymi do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych nie mniejszej niż 1 m;

- umieszczenie w widocznym miejscu w strefie prac tablic informacyjnych o treści:

"Uwaga, zagrożenie azbestem";

-  zastosowania środków technicznych w celu zmniejszenia emisji azbestu do minimum;

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prowadzonych prac.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi.

Zapewnienie powyższego wymaga:

nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem                               i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.) tam gdzie jest to technicznie możliwe,

odspajania materiałów trwale zawiązanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- codziennego zabezpieczenia zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie i zabezpieczenia w wyznaczonym miejscu.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje między innymi w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie takie wydaje starosta. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone                        do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

# 3. Uwzględnienie planu usuwania wyrobów zawierających azbest jako elementu gminnego planu gospodarki odpadami

W opracowaniu pn. "Plan gospodarki odapadami na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem perspektywy do 2012 roku" jest tylko krótka wzmianka o "odpadach azbestowych". Wspomniano tylko że usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obwiązkowe i o zdeponowaniu odpadu na wyznaczonych składowiskach odpaów w sposób eliminujący ich negatywne oddziałwanie.

Najważniejszym celem w planowaniu działań odnośnie odpadów zawierających azbest jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie tych wyrobów i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach, w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie.

# 4. Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

## 4.1. Uregulowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawiły się w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku (tekst jednolity DZ. U. 1997 Nr 101 poz. 628 ze zmianami)  o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa weszła w życie 28 września 1997 roku. Ustawa zakazuje wprowadzenia na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest oraz azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawiły się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich. W tym zakresie jest to dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987).

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) azbest zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (art. 160, ust. 2 pkt. 1). Ustawa zabrania wprowadzenia do obrotu lub ponownego wykorzystania tych substancji, nakazuje wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Nakazuje oczyszczenie lub unieszkodliwienie instalacje lub urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Dotychczas wykorzystywany azbest podlega sukcesywnej eliminacji. Ustawa nakłada zobowiązanie na wykorzystującego substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Powinien on również okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, jednak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej.

Marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

## 4.2. Akty prawne regulujące szczegółowo użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest

Do głównych aktów prawnych regulujących szczegółowe wymagania i zasady użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest należą:

- „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 roku.

Dyrektywy:

- Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG) (Dz. U. L 85 z 28.3.1987, str. 40);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32).

Ustawy:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. (tekst jednolity DZ.U. 1997 Nr 101 poz. 628 ze zmianami)

o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (Dz. U. z 2001., Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami). Określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia             i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju                    i opisuje szczegółowo zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25

poz. 150 z późniejszymi zmianami). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju;

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671, z późniejszymi zmianami). Określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach;

- Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 97 poz. 962 ze zmianami). Określa zasady przewozu koleją towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników tego przewozu, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu oraz organy i jednostki właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach;

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 120);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 131 poz. 1406);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2008 Nr 200 poz. 1235).

Akty prawne dyktujące uregulowania w zakresie ochrony zdrowia w związku ze szkodliwością azbestu:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań

lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

( Dz. U. 2004 Nr 183 poz.1896);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych ( Dz. U. 2004 Nr 210 poz.2135);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki

badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia

zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej

wypełnienia i aktualizacji ( Dz. U. 2005 Nr 13 poz.109);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających

azbest ( Dz. U. 2005 Nr 131 poz.1100);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z

chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. 2005 Nr 189 poz.1603);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr216, poz. 1824)

## 4.3. Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032

Pilność rozwiązania problemu usuwania wyrobów zawierających azbest wymaga podjęcia natychmiastowych działań. W lipcu 2009 roku został przyjęty przez Radę Ministrów Program Oczyszcania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032. Realizacja "Programu..." została przewidziana w latach 2009-2032, głównie z uwagi na znaczną, trzydziestoletnią trwałość płyt azbestowo - cementowych, dużą ich ilość oraz wysokie koszty usuwania tych wyrobów. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

W celu realizacji wszystkich zadań przewidzianych w „Programie...”, niezbędnym jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach:

– centralnym,

– wojewódzkim,

– lokalnym.

POZIOM CENTRALNY

Na poziomie centralnym został powołany Główny Koordynator do spraw „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz Rada Programowa.

Główny Koordynator do spraw „Programu...” będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Gospodarki. Do zadań Głównego Koordynatora należy m. in.:

- przeprowadzanie uzgodnień międzyresortowych w zakresie prac przygotowawczych dla realizacji poszczególnych zadań „Programu...”;

- przygotowywanie materiałów budżetowych związanych z realizacją „Programu...”;

- coroczna aktualizacja „Programu...” ze względu na jego otwartość i konieczność uszczegóławiania wielu zadań;

- stała współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi,           do kompetencji których należy realizacja zadań w zakresie zbieżnym z „Programem...”;

- współpraca z mediami w tematyce azbestu, inspiracja i koordynacja działań ujętych                        w „Programie...”;

- współpraca z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i pełnomocnikiem rządu ds. obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej (rozp. RM z dn. 16.06.1998 r, Dz. U. Nr.76, poz. 494) w zakresie przekazywania i dysponowania środkami pochodzącymi                 z funduszy wspólnotowych;

- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi;

- współpraca z instytucjami udostępniającymi środki finansowe na realizację „Programu...” (Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.);

- wspomaganie merytoryczne ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawach związanych           z azbestem, ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem, ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie problematyki zdrowotnej, ministra właściwego do spraw infrastruktury w zakresie problematyki określonej                w „Programie...”;

- ścisła współpraca z Ministerstwem Środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących Krajowego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami;

- bieżąca analiza danych , modyfikacja „Programu...” oraz formułowanie nowych zadań;

- sporządzanie i przekazywanie stosownych informacji ze stanu realizacji „Programu...”.

POZIOM WOJEWÓDZTWA

Na poziomie województwa za realizację „Programu...” odpowiada wojewoda i zarząd województwa. Do zadań wojewody należy:

- współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie zadań określonych w „Programie...”;

- opiniowanie projektów informacji (sprawozdań) o realizacji „Programu...” na terenie

województwa;

- współpraca z Głównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikających z bieżącej realizacji „Programu...”;

- współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, ekspertami

poszczególnych dziedzin, niezbędnymi przy realizacji „Programu...”;

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objętych „Programem...”, a także zagrożeń               z tego tytułu;

- opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań „Programu...”;

- przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu;

- przekazywanie wytycznych oraz informacji związanych z realizacją „Programu...”;

- przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Do zadań samorządu województwa należy:

- współpraca z samorządem powiatowym i samorządem gminnym;

- przedkładanie informacji o realizacji „Programu...” na terenie województwa Głównemu Koordynatorowi do spraw „Programu...”, wojewodzie oraz organom samorządu terytorialnego, właściwym w zakresie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- współpraca z Głównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikających z bieżącej realizacji „Programu...”;

- współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, ekspertami poszczególnych dziedzin, niezbędnymi przy realizacji „Programu...”;

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objętych „Programem...”, a także zagrożeń              z tego tytułu, zbieranie wniosków dotyczących organizacji i finansowania stosownych przedsięwzięć dotyczących najbardziej zagrożonych terenów lub obiektów publicznych;

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wojewódzkich planach gospodarki odpadami i programach ochrony środowiska;

- opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest na podstawie informacji przekazywanych przez samorząd powiatowy.

POZIOM LOKALNY

Do zadań zarządu powiatu należy:

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu...” na terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa;

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z „Programu...”;

- współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii;

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program...”;

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r.;

- ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest.

Do zadań rady powiatu należy:

- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych;

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań Wójta gminy należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami;

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem;

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu;

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu...”.

Do zadań rady gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Wójta gminy z realizacji zadań „Programu...”.

## 4.4. Obowiązki i pozwolenia w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest

Niżej wymienione obowiązki i sposób postępowania określają:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie                  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywan i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2008 Nr 200 poz. 1235).

Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury.

Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004 r. Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji dotyczy:

- wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania,

- wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

2. Sporządzenie "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązany jest do sporządzenia - w dwóch egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. 	Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następnie „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po pięciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym                            i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać natychmiast usunięte.

3. Oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania                            i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

6. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza obejmującego pomiary stężenia azbestu          w pomieszczeniach zawierających azbest.

W przypadku stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, jest niedopuszczalne dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest                  z obiektów lub terenów:

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia poprzez uprawnione laboratorium.               Wykonawca prac jest zobowiązany do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach. Prace polegają na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2. Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest                 do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania robót                        i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywanie oświadczenia przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz postępowanie przy pracach

przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

1. Wykonawcy prac, które polegają na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy odpadów

niebezpiecznych, przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- uzyskania od organu ochrony środowiska – wojewoda/starosta - decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie, jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami;

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących                   lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

- posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie                    do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne;

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach;

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach.

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m. in poprzez:

- odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających

przenikanie azbestu do środowiska;

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla

pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon;

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie

azbestem";

- przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę

obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla

łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz zminimalizować pylenie.

Aby to osiągnąć:

- wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej;

- do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza;

- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;

- usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m tj. płyty i części płyt azbestowo - cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 mm;

- przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (<1000

kg/m3) należy przy użyciu cementu zestalić;

- opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób trwały.

Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska przez zastosowanie urządzeń filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro.

Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy (właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości) pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby                      o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone                     lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

# 5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających

Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza się, że na terenie gminy występuje około 242 081,5m2 co daje 2662,5 Mg wyrobów azbestowych. Do przeliczenia przyjęto wskaźnik: średnia masa płyty azbestowo - cementowej wynosi 11 kg. Szczegółowe zestawienia ilości występowania wyrobów zawierających azbest przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Człuchów

| Lp. | Adres | Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Ilość [m2] | Ilość[Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barkowo |
| 1. | Barkowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,191,19 |
| 2. | Barkowo, obok nr 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 198 | 2,182,18 |
| 3. | Barkowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 230 | 2,53 |
| 4. | Barkowo 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 272 | 2,99 |
| 5. | Barkowo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 64 | 0,7 |
| 6. | Barkowo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 293 | 3,22 |
| 7. | Barkowo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 8. | Barkowo 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 9. | Barkowo 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 79 | 0,87 |
| 10. | Barkowo 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 152 | 1,67 |
| 11. | Barkowo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 12. | Barkowo 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 319 | 3,51 |
| 13. | Barkowo 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 12 | 0,13 |
| 14. | Barkowo 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 662 | 7,28 |
| 15. | Barkowo 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 16. | Barkowo 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 268 | 2,95 |
| 17. | Barkowo 23 | Płyta płaska azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 18. | Barkowo 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 19. | Barkowo 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 873 | 9,6 |
| 20. | Barkowo 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 21. | Barkowo 29/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 22. | Barkowo 29/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 64 | 0,7 |
| 23. | Barkowo 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 222 | 2,44 |
| 24. | Barkowo 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 25 | 0,28 |
| 25. | Barkowo 35 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 270 | 2,97 |
| 26. | Barkowo 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 227 | 2,5 |
| 27. | Barkowo 37/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 28. | Barkowo 38 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 85 | 0,94 |
| 29. | Barkowo 41 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 30. | Barkowo 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 145 | 1,6 |
| 31. | Barkowo 45a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 32. | Barkowo 49/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 33. | Barkowo 51a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 475 | 5,23 |
| 34. | Barkowo 52 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 86 | 0,95 |
| 35. | Barkowo 53/1,2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 218 | 2,4 |
| 36. | Barkowo 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 37. | Barkowo, obok nr 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 38. | Barkowo 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 39. | Barkowo 57 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 40. | Barkowo 58 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 41. | Barkowo 60 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 101 | 1,11 |
| 42. | Barkowo 63 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 12 | 0,13 |
| 43. | Barkowo 64 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 44. | Barkowo 65 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 45. | Barkowo 67 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 46. | Barkowo 69 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 47. | Barkowo 70 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 287 | 3,16 |
| 48. | Barkowo 75 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 49. | Barkowo 76 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 50. | Barkowo 78 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 76 | 0,84 |
| 51. | Barkowo 81 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 496 | 5,46 |
| 52. | Barkowo 81 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 27 | 0,3 |
| 53. | Barkowo 82 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 54. | Barkowo 83/3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 55. | Barkowo 83 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 400 | 4,4 |
| 56. | Barkowo 83 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 57. | Barkowo 84 - PEERDE | Płyta płaska azbestowo-cementowa | 47 | 0,52 |
| 58. | Barkowo 84 - PEERDE | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1314 | 14,45 |
| 59. | Barkowo 84 - PEERDE | Płyta płaska azbestowo-cementowa | 203 | 2,23 |
| 60. | Barkowo 86 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 400 | 4,4 |
| 61. | Barkowo 86/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 316 | 3,48 |
| 62. | Barkowo 88 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 65 | 0,72 |
| 62. | Barkowo 89 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 62. | Barkowo-Rogowo 92 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| Suma: | 11892 | 130,81 |
| Biskupnica |
| 1. | Biskupnica 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 52 | 0,57 |
| 2. | Biskupnica 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 3. | Biskupnica 5A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 4. | Biskupnica 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 5. | Biskupnica 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 6. | Biskupnica 10/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 7. | Biskupnica 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 8. | Biskupnica 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 9. | Biskupnica 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 10. | Biskupnica 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 354 | 3,89 |
| 11. | Biskupnica 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 86 | 0,95 |
| 12. | Biskupnica 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 112 | 1,23 |
| 13. | Biskupnica 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 14. | Biskupnica 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 356 | 3,92 |
| 15. | Biskupnica 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 44 | 0,48 |
| 16. | Biskupnica 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 17. | Biskupnica 38 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 394 | 4,33 |
| 18. | Biskupnica 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 164 | 1,8 |
| 19. | Biskupnica 41 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 20. | Biskupnica 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 21. | Biskupnica 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 21 | 0,23 |
| 22. | Biskupnica 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 104 | 1,14 |
| 23. | Biskupnica 10A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 24. | Biskupnica 50 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 276 | 3,04 |
| 25. | Biskupnica 51 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 26. | Biskupnica 52/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 158 | 1,74 |
| 27. | Biskupnica 52/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 155 | 1,71 |
| 28. | Biskupnica 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 325 | 3,58 |
| 29. | Biskupnica 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 125 | 1,38 |
| 30. | Biskupnica 58 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 590 | 6,49 |
| 31. | Biskupnica 60 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 32. | Biskupnica 65A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 296 | 3,26 |
| 33. | Biskupnica 66/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 34. | Biskupnica 68 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 35. | Biskupnica 74 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 68 | 0,75 |
| 36. | Biskupnica 75 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 528 | 5,81 |
| 37. | Biskupnica 76 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 216 | 2,38 |
| 38. | Biskupnica 82 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 480 | 5,28 |
| Suma: | 6858 | 75,44 |
| Brzeźno |
| 1. | Brzeźno 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 2. | Brzeźno 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 3. | Brzeźno 4 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 480 | 5,28 |
| 4. | Brzeźno 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 5. | Brzeźno 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 526 | 5,79 |
| 6. | Brzeźno 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 52 | 0,57 |
| 7. | Brzeźno 12 (obok nr 13) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 156 | 1,72 |
| 8. | Brzeźno 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 343 | 3,77 |
| 9. | Brzeźno 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 369 | 4,06 |
| 10. | Brzeźno 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 64 | 0,7 |
| 11. | Brzeźno 17A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 356 | 3,92 |
| 12. | Brzeźno 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 430 | 4,73 |
| 13. | Brzeźno 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 14. | Brzeźno 20/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 744 | 8,18 |
| 15. | Brzeźno 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 16. | Brzeźno 26A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 310 | 3,41 |
| 17. | Brzeźno 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 18. | Brzeźno 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 19. | Brzeźno 29 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 20. | Brzeźno 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 198 | 2,18 |
| 21. | Brzeźno 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 22. | Brzeźno 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 690 | 7,59 |
| 23. | Brzeźno 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 24. | Brzeźno 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 244 | 2,68 |
| 25. | Brzeźno 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 26. | Brzeźno 38 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 27. | Brzeźno 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 28. | Brzeźno 42 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 338 | 3,72 |
| 29. | Brzeźno 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 30. | Brzeźno PGR | - | 1896 | 20,86 |
| 31. | Brzeźno (przystanek autobusowy) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 16 | 0,18 |
| Suma: | 9342 | 102,76 |
| Bukowo |
| 1. | Bukowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 720 | 7,92 |
| 2. | Bukowo, osiedle nr 2 (PGR) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 189 | 2,08 |
| 3. | Bukowo 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 230 | 2,53 |
| 4. | Bukowo 4, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 349 | 3,84 |
| 5. | Bukowo 4/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 142 | 1,56 |
| 6. | Bukowo 4/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 7. | Bukowo 5, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 165 | 1,82 |
| 8. | Bukowo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 710 | 7,81 |
| 9. | Bukowo 6, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 10. | Bukowo 7, PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 155 | 1,71 |
| 11. | Bukowo 7, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 12. | Bukowo 8, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 404 | 4,44 |
| 13. | Bukowo 9, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 480 | 5,28 |
| 14. | Bukowo 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 544 | 5,98 |
| 15. | Bukowo 10, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 16. | Bukowo 11, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 17. | Bukowo 12, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 18. | Bukowo 13, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 43 | 0,47 |
| 19. | Bukowo 14, osiedle PGR | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1276 | 14,04 |
| 20. | Bukowo 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | - | 0 |
| 21. | Bukowo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 22. | Bukowo 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 312 | 3,43 |
| 23. | Bukowo 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 154 | 1,69 |
| 24. | Bukowo 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 25. | Bukowo 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 128 | 1,41 |
| 26. | Bukowo 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 445 | 4,9 |
| 27. | Bukowo 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 750 | 8,25 |
| 28. | Bukowo 26a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 112 | 1,23 |
| 29. | Bukowo 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 30. | Bukowo 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 31. | Bukowo 29a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 154 | 1,69 |
| 32. | Bukowo 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 33. | Bukowo 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 34. | Bukowo, przystanek autobusowy | Płyta falista azbestowo-cementowa | 16 | 0,18 |
| 35. | Bukowo | Płyta falista azbestowo-cementowa | 3773 | 41,5 |
| Suma: | 13049 | 143,54 |
| Chrząstowo |
| 1. | Chrząstowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 59,5 | 0,65 |
| 2. | Chrząstowo 3/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| 3. | Chrząstowo 3/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 4. | Chrząstowo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 152 | 1,67 |
| 5. | Chrząstowo 5/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 192 | 2,11 |
| 6. | Chrząstowo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 700 | 7,7 |
| 7. | Chrząstowo 6/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 8. | Chrząstowo 6/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 9. | Chartowo 7/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 10. | Chrząstowo 7/4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 11. | Chrząstowo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 38 | 0,42 |
| 12. | Chrząstowo 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 13. | Chrząstowo 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 283 | 3,11 |
| 14. | Chrząstowo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 15. | Chrząstowo 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 183 | 2,01 |
| 16. | Chrząstowo 21/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 362 | 3,98 |
| 17. | Chrząstowo 23/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 18. | Chrząstowo 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 162 | 1,78 |
| 19. | Chrząstowo 28 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 182 | 2 |
| 20. | Chrząstowo 29 C | Płyta falista azbestowo-cementowa | 760 | 8,36 |
| 21. | Chrząstowo 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 22. | Chrząstowo 35 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 151 | 1,66 |
| 23. | Chrząstowo 38 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 316 | 3,48 |
| 24. | Chrząstowo 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 25. | Chrząstowo 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 26. | Chrząstowo 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 27. | Chrząstowo 49 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 71 | 0,78 |
| 28. | Chrząstowo 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 306 | 3,37 |
| 29. | Chrząstowo 64 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 30. | Chrząstowo (stara remiza strażacka) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 31. | Chrząstowo (przy placu zabaw, naprzeciwko nr 8) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 32. | Chrząstowo (obok nr 33 po SKR) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 280 | 3,08 |
| Suma: | 5372,5 | 59,1 |
| Czarnoszyce |
| 1. | Czarnoszyce 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 102 | 1,12 |
| 2. | Czarnoszyce 1a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 946 | 10,41 |
| 3. | Czarnoszyce 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 328 | 3,61 |
| 4. | Czarnoszyce 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| 5. | Czarnoszyce 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 6. | Czarnoszyce 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 7. | Czarnoszyce 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 556 | 6,12 |
| 8. | Czarnoszyce 21a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| Suma: | 2410 | 27,63 |
| Dąbki |
| 1. | Dąbki (pierwszy dom przy skupie złomu po prawej stronie) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 82 | 0,9 |
| 2. | Dąbki 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 3. | Dąbki 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 4. | Dąbki 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 256 | 2,82 |
| 5. | Dąbki 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 6. | Dąbki 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 196 | 2,16 |
| 7. | Dąbki 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| Suma: | 942 | 10,36 |
| Dębnica |
| 1. | Dębnica 2 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 700 | 7,7 |
| 2. | Dębnica 2 B | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 3. | Dębnica 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 99 | 1,09 |
| 4. | Dębnica 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 121 | 1,33 |
| 5. | Dębnica 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 6. | Dębnica 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 354 | 3,89 |
| 7. | Dębnica 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 8. | Dębnica 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa |  | 0 |
| 9. | Dębnica 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 10. | Dębnica 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 11. | Dębnica 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 384 | 4,22 |
| 12. | Dębnica 35 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 372 | 4,09 |
| 13. | Dębnica 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1342 | 14,76 |
| 14. | Dębnica 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 15. | Dębnica 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 460 | 5,06 |
| 16. | Dębnica 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 17. | Dębnica 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 18. | Dębnica 48 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 19. | Dębnica 48 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 700 | 7,7 |
| 20. | Dębnica 48 D | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 21. | Dębnica 49 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 22. | Dębnica 59 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 222 | 2,44 |
| 23. | Dębnica 64 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 24. | Dębnica 66 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 178 | 1,96 |
| 25. | Dębnica ((obok nr 64) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 720 | 7,92 |
| 26. | Dębnica | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 27. | Dębnica (za nr 48) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 28. | Dębnica PPHU Sad-Rol Sp. z o.o. | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1822 | 20,04 |
| Suma: | 9192 | 101,11 |
| Dobojewo |
| 1. | Dobojewo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 2. | Dobojewo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 3. | Dobojewo 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 380 | 4,18 |
| 4. | Dobojewo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 196 | 2,16 |
| 5. | Dobojewo 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 65 | 0,72 |
| 6. | Dobojewo 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 7. | Dobojewo 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 233 | 2,56 |
| 8. | Dobojewo 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 260 | 2,86 |
| 9. | Dobojewo 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 128 | 1,41 |
| 10. | Dobojewo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 11. | Dobojewo 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 193 | 2,12 |
| 12. | Dobojewo 17/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 212 | 2,33 |
| 13. | Dobojewo 17/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 14. | Dobojewo 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 15. | Dobojewo sklep spożywczy | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 16. | Dobojewo 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 17. | Dobojewo 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 360 | 3,96 |
| 18. | Dobojewo 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 19. | Dobojewo 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 400 | 4,4 |
| 20. | Dobojewo 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 966 | 10,63 |
| 21. | Dobojewo 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 22. | Dobojewo 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 23. | Dobojewo 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 202 | 2,22 |
| 24. | Dobojewo 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 216 | 2,38 |
| 25. | Dobojewo 29a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 744 | 8,18 |
| 26. | Dobojewo 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 92 | 1,01 |
| 27. | Dobojewo 30a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 744 | 8,18 |
| 28. | Dobojewo 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 173 | 1,9 |
| 29. | Dobojewo 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 116 | 1,28 |
| 30. | Dobojewo 32/b | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 31. | Dobojewo 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 229 | 2,52 |
| 32. | Dobojewo 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 33. | Dobojewo, za nr 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 92 | 1,01 |
| Suma: | 7435 | 81,79 |
| Gębarzewo |
| 1. | Gębarzewo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 2. | Gębarzewo 3/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 3. | Gębarzewo 3/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 4. | Gębarzewo 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 5. | Gębarzewo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 138 | 1,52 |
| 6. | Gębarzewo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 7. | Gębarzewo 9/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 8. | Gębarzewo 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 125 | 1,38 |
| 9. | Gębarzewo 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 208 | 2,29 |
| 10. | Gębarzewo 77 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| Suma: | 965 | 10,62 |
| Ględowo |
| 1. | Ględowo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 2. | Ględowo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 3. | Ględowo 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 4. | Ględowo 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 5. | Ględowo 10 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 6. | Ględowo 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 7. | Ględowo 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 8. | Ględowo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 9. | Ględowo 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 10. | Ględowo 23 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 190 | 2,09 |
| 11. | Ględowo 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 328 | 3,61 |
| 12. | Ględowo 24 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 16 | 0,18 |
| 13. | Ględowo 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 14. | Ględowo 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 15. | Ględowo 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 151 | 1,66 |
| 16. | Ględowo 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 17. | Ględowo 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 263 | 2,89 |
| 18. | Ględowo 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 350 | 3,85 |
| 19. | Ględowo 35 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 166 | 1,83 |
| 20. | Ględowo 35 B | Płyta falista azbestowo-cementowa | 88 | 0,97 |
| 21. | Ględowo 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 22. | Ględowo 38 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 338 | 3,72 |
| 23. | Ględowo 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 67 | 0,74 |
| 24. | Ględowo 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 49,5 | 0,54 |
| 25. | Ględowo 42 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 556 | 6,12 |
| 26. | Ględowo 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 27. | Ględowo 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 28. | Ględowo 52 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 29. | Ględowo 53 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 115 | 1,27 |
| 30. | Ględowo 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 31. | Ględowo 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 69 | 0,76 |
| 32. | Ględowo 57 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 136 | 1,5 |
| 33. | Ględowo 59 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 34. | Ględowo, budynki Spółdzielni Produkcyjnej | Płyta falista azbestowo-cementowa i płyta płaska azbestowo-cementowa | 3322 | 36,54 |
| Suma: | 7819,5 | 86,01 |
| Jaromierz |
| 1. | Jaromierz 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 52 | 0,57 |
| 2. | Jaromierz 1a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 245 | 2,7 |
| 3. | Jaromierz 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 4. | Jaromierz 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 5. | Jaromierz 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 520 | 5,72 |
| 6. | Jaromierz 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 42 | 0,46 |
| 7. | Jaromierz 8a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 131 | 1,44 |
| 8. | Jaromierz 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 177 | 1,95 |
| 9. | Jaromierz 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 302 | 3,32 |
| 10. | Jaromierz 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 11. | Jaromierz 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 12. | Jaromierz 15/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 13. | Jaromierz 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 265 | 2,92 |
| 14. | Jaromierz – przystanek autobusowy | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 15. | Jaromierz – przystanek autobusowy naprzeciw nr 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 16. | Jaromierz 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 17. | Jaromierz 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 18. | Jaromierz 21/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 19. | Jaromierz 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 104 | 1,14 |
| 20. | Jaromierz 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 260 | 2,86 |
| 21. | Jaromierz 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 22. | Jaromierz 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 23. | Jaromierz 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| Suma: | 3382 | 37,2 |
| Jęczniki Małe |
| 1. | Jęczniki Małe 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 3780 | 41,58 |
| 2. | Jęczniki Małe 1 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 3. | Jęczniki Małe 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 82 | 0,9 |
| 4. | Jęczniki Małe 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 5. | Jęczniki Małe 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 6. | Jęczniki Małe 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 7. | Jęczniki Małe 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 235 | 2,59 |
| 8. | Jęczniki Małe 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 248 | 2,73 |
| 9. | Jęczniki Małe 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 254 | 2,79 |
| 10. | Jęczniki Małe 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 328 | 3,61 |
| 11. | Jęczniki Małe 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 12. | Jęczniki Małe 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 13. | Jęczniki Małe 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 14. | Jęczniki Małe 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 15. | Jęczniki Małe 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 16. | Jęczniki Małe 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 360 | 3,96 |
| 17. | Jęczniki Małe 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 320 | 3,52 |
| 18. | Jęczniki Małe 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 320 | 3,52 |
| Suma: | 7337 | 80,71 |
| Jęczniki Wielkie |
| 1. | Jęczniki Wielkie 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 268 | 2,95 |
| 2. | Jęczniki Wielkie 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 420 | 4,62 |
| 3. | Jęczniki Wielkie 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 377 | 4,15 |
| 4. | Jęczniki Wielkie 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 252 | 2,77 |
| 5. | Jęczniki Wielkie 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 594 | 6,53 |
| 6. | Jęczniki Wielkie 15 C | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 7. | Jęczniki Wielkie 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 249 | 2,74 |
| 8. | Jęczniki Wielkie 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 384 | 4,22 |
| 9. | Jęczniki Wielkie 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 162 | 1,78 |
| 10. | Jęczniki Wielkie 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 465 | 5,12 |
| 11. | Jęczniki Wielkie 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 12. | Jęczniki Wielkie 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 418 | 4,6 |
| 13. | Jęczniki Wielkie 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 25 | 0,28 |
| 14. | Jęczniki Wielkie 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 75 | 0,83 |
| 15. | Jęczniki Wielkie 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 16. | Jęczniki Wielkie 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 17. | Jęczniki Wielkie 32 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 18. | Jęczniki Wielkie 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 210 | 2,31 |
| 19. | Jęczniki Wielkie 35, Tartak „Rol-las” | Płyta falista azbestowo-cementowa | 675 | 7,43 |
| 20. | Jęczniki 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 175 | 1,93 |
| 21. | Jęczniki 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 205 | 2,26 |
| 22. | Jęczniki 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 216 | 2,38 |
| 23. | Jęczniki 39 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 590 | 6,49 |
| 24. | Jęczniki 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 25. | Jęczniki 45 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 339 | 3,73 |
| 26. | Jęczniki 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 600 | 6,6 |
| 27. | Jęczniki 46 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 28. | Jęczniki 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| Suma: | 7979 | 87,77 |
| Kątki |
| 1. | Kątki 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 171 | 1,88 |
| 2. | Kątki 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 152 | 1,67 |
| Suma: | 323 | 3,55 |
| Kiełpin |
| 1 | Kiełpin 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 820 | 9,02 |
| 2. | Kiełpin 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 304 | 3,34 |
| 3. | Kiełpin (była szkoła) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 4. | Kiełpin 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 391 | 4,3 |
| 5. | Kiełpin 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 6. | Kiełpin 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 7. | Kiełpin 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 8. | Kiełpin 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 9. | Kiełpin 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 104 | 1,14 |
| 10. | Kiełpin 16/4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 11. | Kiełpin 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 12. | Kiełpin 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 310 | 3,41 |
| 13. | Kiełpin 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 14. | Kiełpin 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 182 | 2 |
| 15. | Kiełpin 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 164 | 1,8 |
| 16. | Kiełpin 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 17. | Kiełpin 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 18. | Kiełpin 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 65 | 0,72 |
| 19. | Kiełpin 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 20. | Kiełpin (kościół) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| Suma: | 3790 | 41,69 |
| Kiełpinek |
| 1 | Kiełpinek 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 448 | 4,93 |
| 2 | Kiełpinek 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 224 | 2,46 |
| 3 | Kiełpinek 3/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 4 | Kiełpinek 3/4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 5 | Kiełpinek 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 6 | Kiełpinek 4/4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 65 | 0,72 |
| 7 | Kiełpinek 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 8 | Kiełpinek 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 9 | Kiełpinek 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 75 | 0,83 |
| 10 | Kiełpinek 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 224 | 2,46 |
| 11 | Kiełpinek 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 446 | 4,91 |
| 12 | Kiełpinek 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 13 | Kiełpinek 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 226 | 2,49 |
| 14 | Kiełpinek 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 133 | 1,46 |
| 15 | Kiełpinek 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 16 | Kiełpinek 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 17 | Kiełpinek 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 18 | Kiełpinek 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 19 | Kiełpinek | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 20 | Kiełpinek | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1186 | 13,05 |
| Suma: | 3805 | 41,86 |
| Kołdowo |
| 1. | Kołdowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 2. | Kołdowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 420 | 4,62 |
| 3. | Kołdowo 9e | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 4. | Kołdowo 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 5. | Kołdowo 16D | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 6. | Kołdowo 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 7. | Kołdowo 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 8. | Kołdowo 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 9. | Kołdowo 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 390 | 4,29 |
| 10. | Kołdowo 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 11. | Kołdowo 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 12. | Kołdowo 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 13. | Kołdowo 45 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 14. | Kołdowo 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 15. | Kołdowo 47D | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 16. | Kołdowo 51 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 724 | 7,96 |
| 17. | Kołdowo 59 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 18. | Kołdowo 61 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 112 | 1,23 |
| 19. | Kołdowo 63 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 88 | 0,97 |
| 20. | Kołdowo 66 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 530 | 5,83 |
| 21. | Kołdowo 67 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 22. | Kołdowo 68 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 23. | Kołdowo 71 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 138 | 1,52 |
| 24. | Kołdowo obok nr 70 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 25. | Kołdowo 74 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 280 | 3,08 |
| Suma: | 4044 | 44,48 |
| Krępsk |
| 1. | Krępsk 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 209 | 2,3 |
| 2. | Krępsk 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 3. | Krępsk 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 25 | 0,28 |
| 4. | Krępsk 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 5. | Krępsk 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 142 | 1,56 |
| 6. | Krępsk 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 7. | Krępsk 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 8. | Krępsk 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1100 | 12,1 |
| 9. | Krępsk 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| 10. | Krępsk 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 427 | 4,7 |
| 11. | Krępsk 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 12. | Krępsk 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 13. | Krępsk 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 14. | Krępsk 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 15. | Krępsk naprzeciwko nr 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 16. | Krępsk 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 17. | Krępsk 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 18. | Krępsk 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 19. | Krępsk, firma „Odejewski - Odan” | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1500 | 16,5 |
| Suma: | 4632 | 50,95 |
| Krzyżanki |
| 1. | Krzyżanki 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1624 | 17,86 |
| 2. | Krzyżanki 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 3. | Krzyżanki 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 4. | Krzyżanki 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 105 | 1,16 |
| 5. | Krzyżanki 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 360 | 3,96 |
| 6. | Krzyżanki 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 121 | 1,33 |
| 7. | Krzyżanki 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 8. | Krzyżanki 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| Suma: | 2462 | 27,08 |
| Kujanki |
| 1. | Kujanki 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 260 | 2,86 |
| 2. | Kujanki 4/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 3. | Kujanki 4/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 4. | Kujanki 5/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 5. | Kujanki 5/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 6. | Kujanki 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 7. | Kujanki 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 8. | Kujanki 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 181 | 1,99 |
| 9. | Kujanki 10 (naprzeciwko fermy) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 216 | 2,38 |
| 10. | Kujanki 10a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 10360 | 113,96 |
| Suma: | 11569 | 127,26 |
| Mąkowo |
| 1. | Mąkowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 2. | Mąkowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 243 | 2,67 |
| 3. | Mąkowo 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 624 | 6,86 |
| Suma: | 1017 | 11,19 |
| Mirogniew |
| 1. | Mirogniew 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 148 | 1,63 |
| 2. | Mirogniew 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 3. | Mirogniew 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 4. | Mirogniew 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 5. | Mirogniew 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 6. | Mirogniew 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 7. | Mirogniew 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 8. | Mirogniew, obok nr 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| Suma: | 1166 | 12,83 |
| Mosiny |
| 1. | Mosiny 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 2. | Mosiny 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 88 | 0,97 |
| 3. | Mosiny 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 270 | 2,97 |
| 4. | Mosiny 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 5. | Mosiny 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 6. | Mosiny 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 800 | 8,8 |
| 7. | Mosiny 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 340 | 3,74 |
| 8. | Mosiny 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 136 | 1,5 |
| 9. | Mosiny 17a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 187 | 2,06 |
| 10. | Mosiny 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa |  |  |
| 11. | Mosiny 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 12. | Mosiny 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 142,5 | 1,57 |
| 13. | Mosiny 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 14. | Mosiny 26a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 15. | Mosiny 27a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 16. | Mosiny 28a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 16 | 0,18 |
| 17. | Mosiny 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 286 | 3,15 |
| 18. | Mosiny 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 19. | Mosiny 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 82 | 0,9 |
| 20. | Mosiny 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 21. | Mosiny 33a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 260 | 2,86 |
| 22. | Mosiny 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 378 | 4,16 |
| 23. | Mosiny 36a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 24. | Mosiny 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 280 | 3,08 |
| 25. | Mosiny 39a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 26. | Mosiny 41 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 524 | 5,76 |
| 27. | Mosiny 42 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 268 | 2,95 |
| 28. | Mosiny 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 29. | Mosiny 45 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 142 | 1,56 |
| 30. | Mosiny 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 131 | 1,44 |
| 31. | Mosiny 46a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 284 | 3,12 |
| 32. | Mosiny 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 186 | 2,05 |
| 33. | Mosiny 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 340 | 3,74 |
| 34. | Mosiny 48 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 290 | 3,19 |
| 35. | Mosiny 50, 50a, 50b | Płyta falista azbestowo-cementowa | 480 | 5,28 |
| 36. | Mosiny 51 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 550 | 6,05 |
| 37. | Mosiny 53 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 156 | 1,72 |
| 38. | Mosiny 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| 39. | Mosiny 54a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 156 | 1,72 |
| 40. | Mosiny 55a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 310 | 3,41 |
| 41. | Mosiny 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 166 | 1,83 |
| 42. | Mosiny 57 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 274 | 3,01 |
| 43. | Mosiny 58a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 608 | 6,69 |
| 44. | Mosiny 59 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 364 | 4 |
| 45. | Mosiny 61 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 46. | Mosiny 62a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 47. | Mosiny 64 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 146 | 1,61 |
| 48. | Mosiny 65 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 490 | 5,39 |
| 49. | Mosiny 65a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 331 | 3,64 |
| 50. | Mosiny 67 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 431 | 4,74 |
| 51. | Mosiny 68 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 190 | 2,09 |
| 52. | Mosiny 69 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 204 | 2,24 |
| 53. | Mosiny 70a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 580 | 6,38 |
| 54. | Mosiny 72 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 650 | 7,15 |
| Suma: | 13940,5 | 153,35 |
| Murzynowo |
| 1. | Murzynowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 2. | Murzynowo 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 173 | 1,9 |
| 3. | Murzynowo 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| 4. | Murzynowo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 170 | 1,87 |
| Suma: | 621 | 6,83 |
| Nieżywięć |
| 1. | Nieżywięć 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 2. | Nieżywięć 1 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 212 | 2,33 |
| 3. | Nieżywięć 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 4. | Nieżywięć 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 63 | 0,69 |
| 5. | Nieżywięć 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 6. | Nieżywięć 11 A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 7. | Nieżywięć 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 8. | Nieżywięć 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 9. | Nieżywięć 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 10. | Nieżywięć 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 11. | Nieżywięć 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 12. | Nieżywięć 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 88 | 0,97 |
| 13. | Nieżywięć 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 280 | 3,08 |
| 14. | Nieżywięć 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 55 | 0,61 |
| 15. | Nieżywięć 41 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 16. | Nieżywięć 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 352 | 3,87 |
| 17. | Nieżywięć 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 18. | Nieżywięć 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 154 | 1,69 |
| 19. | Nieżywięć 48 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 450 | 4,95 |
| 20. | Nieżywięć 49 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 152 | 1,67 |
| 21. | Nieżywięć 50 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 209 | 2,3 |
| 22. | Nieżywięć 51 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 209 | 2,3 |
| 23. | Nieżywięć 52 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 164 | 1,8 |
| 24. | Nieżywięć 53 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 164 | 1,8 |
| 25. | Nieżywięć 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 2384 | 26,22 |
| 26. | Nieżywięć 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 27. | Nieżywięć 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 28. | Nieżywięć 57 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 29. | Nieżywięć 58 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 112 | 1,23 |
| 30. | Nieżywięć 62 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 35 | 0,39 |
| Suma: | 6710 | 73,81 |
| Nowosiółki |
| 1. | Nowosiółki 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 2. | Nowosiółki 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 3. | Nowosiółki 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 64 | 0,7 |
| 4. | Nowosiółki 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 341 | 3,75 |
| 5. | Nowosiółki 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| Suma: | 833 | 9,16 |
| Piaskowo |
| 1. | Piaskowo 4a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 2. | Piaskowo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 720 | 7,92 |
| 3. | Piaskowo 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 21 | 0,23 |
| 4. | Piaskowo 7D | Płyta falista azbestowo-cementowa | 720 | 7,92 |
| 5. | Piaskowo naprzeciwko nr 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| Suma: | 1629 | 17,92 |
| Płonica |
| 1. | Płonica 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 238 | 2,62 |
| 2. | Płonica 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 248 | 2,73 |
| 3. | Płonica 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 260 | 2,86 |
| 4. | Płonica 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 5. | Płonica 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 6. | Płonica 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 7. | Płonica 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 8. | Płonica 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 9. | Płonica 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 10. | Płonica 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 11. | Płonica 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 204 | 2,24 |
| 12. | Płonica 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 224 | 2,46 |
| 13. | Płonica 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 14. | Płonica 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 15. | Płonica 18 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 930 | 10,23 |
| 16. | Płonica 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 188 | 2,07 |
| 17. | Płonica 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 128 | 1,41 |
| 18. | Płonica 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 532 | 5,85 |
| Suma: | 3932 | 43,25 |
| Polnica |
| 1. | Polnica 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 2. | Polnica 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 3. | Polnica 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 217 | 2,39 |
| 4. | Polnica 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 36 | 0,4 |
| 5. | Polnica 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 6. | Polnica 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 570 | 6,27 |
| 7. | Polnica 31 (Straż Pożarna) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 8. | Polnica 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 9. | Polnica 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 63 | 0,69 |
| 10. | Polnica 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 11. | Polnica 35 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 12. | Polnica 41 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 13. | Polnica 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 14. | Polnica 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 15. | Polnica 52a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 16. | Polnica 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 17. | Polnica 61 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 18. | Polnica 62 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 112 | 1,23 |
| 19. | Polnica 62a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 20. | Polnica 63 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 21. | Polna 65 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 537 | 5,91 |
| 22. | Polnica 66 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 444 | 4,88 |
| 23. | Polnica 67 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 16 | 0,18 |
| 24. | Polnica 70 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 25. | Polnica 80 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 176 | 1,94 |
| 26. | Polnica 81 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 95 | 1,05 |
| 27. | Polnica 82 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 360 | 3,96 |
| 28. | Polnica 90 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 29. | Polnica 90a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 30. | Polnica 90b | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 31. | Polnica 96a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 32. | Polnica 96 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1080 | 11,88 |
| 33. | Polnca 99 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 184 | 2,02 |
| 34. | Polnica 100 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 35. | Polnica 105 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 36. | Polnica 107b | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 37. | Polnica 111/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 155 | 1,71 |
| 38. | Polnica 112 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 39. | Polnica 113 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 40. | Polnica 114 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 520 | 5,72 |
| 41. | Polnica 115 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 168 | 1,85 |
| 42. | Polnica 121 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 43. | Polnica 128 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 44. | Polnica 129 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 45. | Polnica 132 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 182 | 2 |
| 46. | Polnica 164 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 47. | Polnica - Grzybowo | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1919 | 21,11 |
| 48. | Polnica, obiekt sportowy, budynek gminy | Płyta falista azbestowo-cementowa | 108 | 1,19 |
| 49. | Jeziorno 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| Suma: | 9611 | 105,72 |
| Polniczka |
| 1. | Polniczka 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 2. | Polniczka 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 307 | 3,38 |
| 3. | Polniczka 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 4. | Polniczka 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 60 | 0,66 |
| 5. | Polniczka 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 6. | Polniczka 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 203 | 2,23 |
| 7. | Polniczka 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 203 | 2,23 |
| 8. | Polniczka 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 244 | 2,68 |
| Suma: | 1737 | 19,11 |
| Przytok |
| 1. | Przytok 52 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 32 | 0,35 |
| 2. | Przytok 53/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| Suma: | 252 | 2,77 |
| Rychnowy |
| 1. | Rychnowy 1 (obok stacji CPN) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 2. | Rychnowy 2c | Płyta falista azbestowo-cementowa | 69 | 0,76 |
| 3. | Rychnowy 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 4. | Rychnowy 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 5. | Rychnowy 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 6. | Rychnowy 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 167 | 1,84 |
| 7. | Rychnowy 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 8. | Rychnowy 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 9. | Rychnowy 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 10. | Rychnowy 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 115 | 1,27 |
| 11. | Rychnowy 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 150 | 1,65 |
| 12. | Rychnowy 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 254 | 2,79 |
| 13. | Rychnowy 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 76 | 0,84 |
| 14. | Rychnowy 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 146 | 1,61 |
| 15. | Rychnowy 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 414 | 4,55 |
| 16. | Rychnowy 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 17. | Rychnowy 32 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 43 | 0,47 |
| 18. | Rychnowy 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 450 | 4,95 |
| 19. | Rychnowy 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 206 | 2,27 |
| 20. | Rychnowy 38A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 21. | Rychnowy 39 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 776 | 8,54 |
| 22. | Rychnowy 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 291 | 3,2 |
| 23. | Rychnowy 40 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 184 | 2,02 |
| 24. | Rychnowy 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 25. | Rychnowy 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 280 | 3,08 |
| 26. | Rychnowy 48 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 270 | 2,97 |
| 27. | Rychnowy 49 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 270 | 2,97 |
| 28. | Rychnowy 50 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 29. | Rychnowy 51 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 30. | Rychnowy 53 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 53 | 0,58 |
| 31. | Rychnowy 53A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 32. | Rychnowy 54 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 64 | 0,7 |
| 33. | Rychnowy 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 34. | Rychnowy 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 81 | 0,89 |
| 35. | Rychnowy 57 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 36. | Rychnowy 58A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 336 | 3,7 |
| 37. | Rychnowy 59 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 38. | Rychnowy 60 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 30 | 0,33 |
| 39. | Rychnowy 61 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 40. | Rychnowy 63 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 287 | 3,16 |
| 41. | Rychnowy 63A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| 42. | Rychnowy 65 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 420 | 4,62 |
| 43. | Rychnowy 66 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 44. | Rychnowy 67A | Płyta falista azbestowo-cementowa | 229 | 2,52 |
| 45. | Rychnowy 68 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 46. | Rychnowy 70B | Płyta falista azbestowo-cementowa | 28 | 0,31 |
| 47. | Rychnowy 72 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 75 | 0,83 |
| 48. | Rychnowy 75 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 151 | 1,66 |
| 49. | Rychnowy 76 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 182 | 2 |
| 50. | Rychnowy 77 | Płyta falista azbestowo-cementowa |  | 0 |
| 51. | Rychnowy 86 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 52. | Rychnowy 91 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 110 | 1,21 |
| 53. | Rychnowy 97 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 54. | Rychnowy 80 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 55. | Krery 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 128 | 1,41 |
| Suma: | 8228 | 90,51 |
| Sieroczyn |
| 1. | Sieroczyn 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 362 | 3,98 |
| 2. | Sieroczyn 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 310 | 3,41 |
| 3. | Sieroczyn (wybudówka) obok nr 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 56 | 0,62 |
| 4. | Sieroczyn 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 54 | 0,59 |
| 5. | Sieroczyn 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 464 | 5,1 |
| 6. | Sieroczyn – przystanek autobusowy, naprzeciw nr 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 25 | 0,28 |
| 7. | Sieroczyn 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 450 | 4,95 |
| 8. | Sieroczyn 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 75 | 0,83 |
| 9. | Sieroczyn 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 142 | 1,56 |
| 10. | Sieroczyn 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 345 | 3,8 |
| 11. | Sieroczyn 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 12. | Sieroczyn 34 (Mikszo z Czułchowa) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 230 | 2,53 |
| 13. | Sieroczyn 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 120 | 1,32 |
| 14. | Sieroczyn 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 282 | 3,1 |
| 15. | Gozdnica 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 226 | 2,49 |
| Suma: | 3341 | 36,75 |
| Skarszewo |
| 1. | Skarszewo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 2. | Skarszewo 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 200 | 2,2 |
| 3. | Skarszewo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 416 | 4,58 |
| 4. | Skarszewo 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 594 | 6,53 |
| 5. | Skarszewo 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 32 | 0,35 |
| 6. | Skarszewo 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 115 | 1,27 |
| 7. | Skarszewo (przystanek autobusowy) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 18 | 0,2 |
| Suma: | 1515 | 16,67 |
| Skórzewo |
| 1. | Skórzewo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 2. | Skórzewo 2/2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 221 | 2,43 |
| 3. | Skórzewo 3/3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 75 | 0,83 |
| 4. | Skórzewo 3/1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 77 | 0,85 |
| 5. | Skórzewo 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 181 | 1,99 |
| 6. | Skórzewo 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1354 | 14,89 |
| Suma: | 2158 | 23,74 |
| Sokole |
| 1. | Sokole 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 2. | Sokole 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 264 | 2,9 |
| 3. | Sokole 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 4. | Sokole 5 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 5. | Sokole 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1082 | 11,9 |
| 6. | Sokole 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 7. | Sokole 9 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 8. | Sokole 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 144 | 1,58 |
| 9. | Sokole 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| 10. | Sokole 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 11. | Sokole 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 196 | 2,16 |
| 12. | Sokole 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 99 | 1,09 |
| 13. | Sokole 22 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 802 | 8,82 |
| 14. | Sokole 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 128 | 1,41 |
| 15. | Sokole 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 14 | 0,15 |
| 16. | Sokole 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 312 | 3,43 |
| 17. | Sokole 28 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 84 | 0,92 |
| 18. | Sokole 29a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 292 | 3,21 |
| 19. | Sokole 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 576 | 6,34 |
| Suma: | 5007 | 55,08 |
| Stołczno |
| 1. | Stołczno 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 32 | 0,35 |
| 2. | Stołczno 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 45 | 0,5 |
| 3. | Stołczno 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 4. | Stołczno 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 35 | 0,39 |
| 5. | Stołczno 13 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 220 | 2,42 |
| 6. | Stołczno 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 383 | 4,21 |
| 7. | Stołczno 16 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 250 | 2,75 |
| 8. | Stołczno 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 63 | 0,69 |
| 9. | Stołczno 19 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 464 | 5,1 |
| 10. | Stołczno 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 11. | Stołczno 21 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 233 | 2,56 |
| 12. | Stołczno 23 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 426 | 4,69 |
| 13. | Stołczno 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 24 | 0,26 |
| 14. | Stołczno 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 176 | 1,94 |
| 15 | Stołczno 31 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 350 | 3,85 |
| 16 | Stołczno 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 65 | 0,72 |
| Suma: | 2976 | 32,74 |
| Wierzchowo |
| 1. | Wierzchowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 238 | 2,62 |
| 2. | Wierzchowo 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 290 | 3,19 |
| 3. | Wierzchowo 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 300 | 3,3 |
| 4. | Wierzchowo 8 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 795 | 8,75 |
| 5. | Wierzchowo 11 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 105 | 1,16 |
| 6. | Wierzchowo 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 7. | Wierzchowo 13a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 630 | 6,93 |
| 8. | Wierzchowo 15 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 216 | 2,38 |
| 9. | Wierzchowo 17 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 10. | Wierzchowo 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 48 | 0,53 |
| 11. | Wierzchowo 20a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 392 | 4,31 |
| 12. | Wierzchowo 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 350 | 3,85 |
| 13. | Wierzchowo 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 160 | 1,76 |
| 14. | Wierzchowo 26 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 679 | 7,47 |
| 15. | Wierzchowo 29 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 455 | 5,01 |
| 16. | Wierzchowo 30 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 320 | 3,52 |
| 17. | Wierzchowo 32a | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 18. | Wierzchowo 33 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 130 | 1,43 |
| 19. | Wierzchowo 34 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 55 | 0,61 |
| 20. | Wierzchowo 35 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 21. | Wierzchowo 36 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 355 | 3,91 |
| 22. | Wierzchowo 37 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 342 | 3,76 |
| 23. | Wierzchowo 42 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 2356 | 25,92 |
| 24. | Wierzchowo 43 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 132 | 1,45 |
| 25. | Wierzchowo 44 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 72 | 0,79 |
| 26. | Wierzchowo 46 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 90 | 0,99 |
| 27. | Wierzchowo 47 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 70 | 0,77 |
| 28. | Wierzchowo, obok nr 49 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 1200 | 13,2 |
| 29. | Wierzchowo 50 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 365 | 4,02 |
| 30. | Wierzchowo 52 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 31. | Wierzchowo 53 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 20 | 0,22 |
| 32. | Wierzchowo 55 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 164 | 1,8 |
| 33. | Wierzchowo 56 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 156 | 1,72 |
| 34. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 172 | 1,89 |
| 35. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 6 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 36. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 192 | 2,11 |
| 37. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 14 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 228 | 2,51 |
| 38. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 24 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 39. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 25 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 40 | 0,44 |
| 40. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 27 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 2048 | 22,53 |
| 41. | Wierzchowo, ul. Młyńska 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 12 | 0,13 |
| 42. | Wierzchowo, ul. Młyńska 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 208 | 2,29 |
| 43. | Wierzchowo, ul. Młyńska 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 100 | 1,1 |
| 44. | Wierzchowo, ul. Młyńska 10 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 50 | 0,55 |
| 45. | Wierzchowo, ul. Młyńska – sklep | Płyta falista azbestowo-cementowa | 15 | 0,17 |
| 46. | Wierzchowo, Parowozownia 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 864 | 9,5 |
| 47. | Wierzchowo, ul. Słoneczna 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 48. | Wierzchowo, ul. Słoneczna 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 80 | 0,88 |
| 49. | Wierzchowo, ul. Szkolna 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 50. | Wierzchowo, ul. Szkolna 4b | Płyta falista azbestowo-cementowa | 240 | 2,64 |
| 51. | Wierzchowo, ul. Szkolna 4/3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 420 | 4,62 |
| 52. | Wierzchowo ul. Szkolna 20 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 53. | Wierzchowo, ul. Żytnia 1, przy magazynie | Płyta falista azbestowo-cementowa | 264 | 2,9 |
| 54. | Leśny Młyn 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 180 | 1,98 |
| Suma: | 16534 | 181,87 |
| Zagórki |
| 1. | Zagórki 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 96 | 1,06 |
| 2. | Zagórki 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| 3. | Zagórki 4 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 270 | 2,97 |
| 4. | Zagórki 7 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 3190 | 35,09 |
| 7. | Zagórki 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 2080 | 22,88 |
| 8. | Zagórki 12 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 2400 | 26,4 |
| 9. | Zagórki - Rychnowy | Płyta falista azbestowo-cementowa | 26698 | 293,68 |
| 19. | Zagórki (własność p. Kuna) | Płyta falista azbestowo-cementowa | 710 | 7,81 |
| Suma: | 35584 | 391,42 |
| Zielątkowo |
| 1. | Zielątkowo 1 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 126 | 1,39 |
| 2. | Zielątkowo 2 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 140 | 1,54 |
| Suma: | 266 | 2,93 |
| Zbrzyca |
| 1. | Zbrzyca 3 | Płyta falista azbestowo-cementowa | 322 | 3,54 |
| Suma: | 322 | 3,54 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 2009 r.

Tabela 4

Zestawienie występowania wyrobów z płyty falistej cementowo – azbestowej wg miejsca występowania

| Lp. | Adres | Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Ilość [m2] | Ilość[Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barkowo |
| 1. | Barkowo 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 108 | 1,191,19 |
| 2. | Barkowo, obok nr 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 198 | 2,182,18 |
| 3. | Barkowo 2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 230 | 2,53 |
| 4. | Barkowo 4 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 272 | 2,99 |
| 5. | Barkowo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 64 | 0,7 |
| 6. | Barkowo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 293 | 3,22 |
| 7. | Barkowo 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 132 | 1,45 |
| 8. | Barkowo 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 9. | Barkowo 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 79 | 0,87 |
| 10. | Barkowo 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 152 | 1,67 |
| 11. | Barkowo 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 12. | Barkowo 16 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 319 | 3,51 |
| 13. | Barkowo 17 | Zadaszenie wiaty | 12 | 0,13 |
| 14. | Barkowo 18 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 662 | 7,28 |
| 15. | Barkowo 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 210 | 2,31 |
| 16. | Barkowo 22 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 268 | 2,95 |
| 17. | Barkowo 23 | Zadaszenie budynku (opuszczony, przeznaczony do rozbiórki) | 180 | 1,98 |
| 18. | Barkowo 26 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 19. | Barkowo 27 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 873 | 9,6 |
| 20. | Barkowo 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 21. | Barkowo 29/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| 22. | Barkowo 29/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 64 | 0,7 |
| 23. | Barkowo 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 222 | 2,44 |
| 24. | Barkowo 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 25 | 0,28 |
| 25. | Barkowo 35 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 270 | 2,97 |
| 26. | Barkowo 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 227 | 2,5 |
| 27. | Barkowo 37/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 28. | Barkowo 38 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 85 | 0,94 |
| 29. | Barkowo 41 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 30. | Barkowo 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 145 | 1,6 |
| 31. | Barkowo 45a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 32. | Barkowo 49/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 33. | Barkowo 51a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 475 | 5,23 |
| 34. | Barkowo 52 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 86 | 0,95 |
| 35. | Barkowo 53/1,2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 218 | 2,4 |
| 36. | Barkowo 54 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| 37. | Barkowo, obok nr 54 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 180 | 1,98 |
| 38. | Barkowo 56 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 39. | Barkowo 57 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 40. | Barkowo 58 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 41. | Barkowo 60 | Zadaszenie budynku gospodarczgo | 101 | 1,11 |
| 42. | Barkowo 63 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 12 | 0,13 |
| 43. | Barkowo 64 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i materiał składowany | 220 | 2,42 |
| 44. | Barkowo 65 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 45. | Barkowo 67 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 46. | Barkowo 69 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 47. | Barkowo 70 | Zadaszenie budynku gospodarczego i mieszkalnego | 287 | 3,16 |
| 48. | Barkowo 75 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 160 | 1,76 |
| 49. | Barkowo 76 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 250 | 2,75 |
| 50. | Barkowo 78 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 76 | 0,84 |
| 51. | Barkowo 81 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 496 | 5,46 |
| 52. | Barkowo 81 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 27 | 0,3 |
| 53. | Barkowo 82 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 150 | 1,65 |
| 54. | Barkowo 83/3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 55. | Barkowo 83 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 400 | 4,4 |
| 56. | Barkowo 83 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 57. | Barkowo 84 - PEERDE | Zadaszenie sterówki kryszarki | 47 | 0,52 |
| 58. | Barkowo 84 - PEERDE | Zadaszenie budynku magazynowego | 1314 | 14,45 |
| 59. | Barkowo 84 - PEERDE | Zadaszenie budynku magazynowego | 203 | 2,23 |
| 60. | Barkowo 86 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 400 | 4,4 |
| 61. | Barkowo 86/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 316 | 3,48 |
| 62. | Barkowo 88 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 65 | 0,72 |
| 62. | Barkowo 89 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 62. | Barkowo-Rogowo 92 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| Suma: | 11892 | 130,81 |
| Biskupnica |
| 1. | Biskupnica 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 52 | 0,57 |
| 2. | Biskupnica 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 3. | Biskupnica 5A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 4. | Biskupnica 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 5. | Biskupnica 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 6. | Biskupnica 10/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 7. | Biskupnica 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 240 | 2,64 |
| 8. | Biskupnica 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 9. | Biskupnica 20 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 10. | Biskupnica 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 354 | 3,89 |
| 11. | Biskupnica 27 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 86 | 0,95 |
| 12. | Biskupnica 30 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 112 | 1,23 |
| 13. | Biskupnica 31 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 14. | Biskupnica 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 356 | 3,92 |
| 15. | Biskupnica 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 44 | 0,48 |
| 16. | Biskupnica 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 17. | Biskupnica 38 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 394 | 4,33 |
| 18. | Biskupnica 40 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 164 | 1,8 |
| 19. | Biskupnica 41 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 20. | Biskupnica 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 21. | Biskupnica 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 21 | 0,23 |
| 22. | Biskupnica 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 104 | 1,14 |
| 23. | Biskupnica 10A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 24. | Biskupnica 50 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 276 | 3,04 |
| 25. | Biskupnica 51 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 250 | 2,75 |
| 26. | Biskupnica 52/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 158 | 1,74 |
| 27. | Biskupnica 52/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 155 | 1,71 |
| 28. | Biskupnica 55 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 325 | 3,58 |
| 29. | Biskupnica 56 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 125 | 1,38 |
| 30. | Biskupnica 58 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 590 | 6,49 |
| 31. | Biskupnica 60 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 32. | Biskupnica 65A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 296 | 3,26 |
| 33. | Biskupnica 66/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 34. | Biskupnica 68 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 210 | 2,31 |
| 35. | Biskupnica 74 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 68 | 0,75 |
| 36. | Biskupnica 75 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 528 | 5,81 |
| 37. | Biskupnica 76 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 216 | 2,38 |
| 38. | Biskupnica 82 | Zadaszenie budynku produkcyjnego | 480 | 5,28 |
| Suma: | 6858 | 75,44 |
| Brzeźno |
| 1. | Brzeźno 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 144 | 1,58 |
| 2. | Brzeźno 2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 96 | 1,06 |
| 3. | Brzeźno 4 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 480 | 5,28 |
| 4. | Brzeźno 5 | Zadaszenie budynku mieszkalno-gospodarczego i gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 5. | Brzeźno 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 526 | 5,79 |
| 6. | Brzeźno 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 52 | 0,57 |
| 7. | Brzeźno 12 (obok nr 13) | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 156 | 1,72 |
| 8. | Brzeźno 13 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 343 | 3,77 |
| 9. | Brzeźno 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 369 | 4,06 |
| 10. | Brzeźno 16 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 64 | 0,7 |
| 11. | Brzeźno 17A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 356 | 3,92 |
| 12. | Brzeźno 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 430 | 4,73 |
| 13. | Brzeźno 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 14. | Brzeźno 20/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 744 | 8,18 |
| 15. | Brzeźno 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 16. | Brzeźno 26A | Zadaszenie budynku gospodarczego i magazynowego | 310 | 3,41 |
| 17. | Brzeźno 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 18. | Brzeźno 29 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 130 | 1,43 |
| 19. | Brzeźno 29 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 20. | Brzeźno 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 198 | 2,18 |
| 21. | Brzeźno 31 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 22. | Brzeźno 32 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 690 | 7,59 |
| 23. | Brzeźno 33 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 24. | Brzeźno 36 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 244 | 2,68 |
| 25. | Brzeźno 37 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 26. | Brzeźno 38 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 27. | Brzeźno 39 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 28. | Brzeźno 42 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 338 | 3,72 |
| 29. | Brzeźno 43 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 30. | Brzeźno PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1896 | 20,86 |
| 31. | Brzeźno (przystanek autobusowy) | Zadaszenie budynku | 16 | 0,18 |
| Suma: | 9342 | 102,76 |
| Bukowo |
| 1. | Bukowo 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 720 | 7,92 |
| 2. | Bukowo, osiedle nr 2 (PGR) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 189 | 2,08 |
| 3. | Bukowo 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 230 | 2,53 |
| 4. | Bukowo 4, osiedle PGR | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 349 | 3,84 |
| 5. | Bukowo 4/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 142 | 1,56 |
| 6. | Bukowo 4/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 7. | Bukowo 5, osiedle PGR | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 165 | 1,82 |
| 8. | Bukowo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 710 | 7,81 |
| 9. | Bukowo 6, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego i mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 10. | Bukowo 7, PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego (budynek w gospodarstwie 5/1) | 155 | 1,71 |
| 11. | Bukowo 7, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 12. | Bukowo 8, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospdarczego | 404 | 4,44 |
| 13. | Bukowo 9, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 480 | 5,28 |
| 14. | Bukowo 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 544 | 5,98 |
| 15. | Bukowo 10, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 16. | Bukowo 11, osiedle PGR | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 17. | Bukowo 12, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,21 |
| 18. | Bukowo 13, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 43 | 0,47 |
| 19. | Bukowo 14, osiedle PGR | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1276 | 14,04 |
| 20. | Bukowo 14 | Zawalony budynek, elementy zadaszenia | - | 0 |
| 21. | Bukowo 15 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 200 | 2,2 |
| 22. | Bukowo 16 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 312 | 3,43 |
| 23. | Bukowo 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 154 | 1,69 |
| 24. | Bukowo 18 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 150 | 1,65 |
| 25. | Bukowo 19 | Zadaszenie budynku gospodarzego | 128 | 1,41 |
| 26. | Bukowo 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 445 | 4,9 |
| 27. | Bukowo 25 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 750 | 8,25 |
| 28. | Bukowo 26a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 112 | 1,23 |
| 29. | Bukowo 27 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 110 | 1,21 |
| 30. | Bukowo 29 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 180 | 1,98 |
| 31. | Bukowo 29a | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 154 | 1,69 |
| 32. | Bukowo 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 33. | Bukowo 36 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 34. | Bukowo, przystanek autobusowy | Zadaszenie budynku otwartego | 16 | 0,18 |
| 35. | Bukowo | Zadaszenie budynku gospodarczego | 3773 | 41,5 |
| Suma: | 13049 | 143,54 |
| Chrząstowo |
| 1. | Chrząstowo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 59,5 | 0,65 |
| 2. | Chrząstowo 3/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 170 | 1,87 |
| 3. | Chrząstowo 3/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 180 | 1,98 |
| 4. | Chrząstowo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 152 | 1,67 |
| 5. | Chrząstowo 5/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 192 | 2,11 |
| 6. | Chrząstowo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 700 | 7,7 |
| 7. | Chrząstowo 6/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 8. | Chrząstowo 6/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 9. | Chartowo 7/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 10. | Chrząstowo 7/4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 11. | Chrząstowo 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 38 | 0,42 |
| 12. | Chrząstowo 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 13. | Chrząstowo 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 283 | 3,11 |
| 14. | Chrząstowo 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 15. | Chrząstowo 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 183 | 2,01 |
| 16. | Chrząstowo 21/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 362 | 3,98 |
| 17. | Chrząstowo 23/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 18. | Chrząstowo 27 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 162 | 1,78 |
| 19. | Chrząstowo 28 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 182 | 2 |
| 20. | Chrząstowo 29 C | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 760 | 8,36 |
| 21. | Chrząstowo 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 22. | Chrząstowo 35 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 151 | 1,66 |
| 23. | Chrząstowo 38 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 316 | 3,48 |
| 24. | Chrząstowo 39 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 25. | Chrząstowo 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 26. | Chrząstowo 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 27. | Chrząstowo 49 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 71 | 0,78 |
| 28. | Chrząstowo 55 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 306 | 3,37 |
| 29. | Chrząstowo 64 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 30. | Chrząstowo (stara remiza strażacka) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 31. | Chrząstowo (przy placu zabaw, naprzeciwko nr 8) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 250 | 2,75 |
| 32. | Chrząstowo (obok nr 33 po SKR) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 280 | 3,08 |
| Suma: | 5372,5 | 59,1 |
| Czarnoszyce |
| 1. | Czarnoszyce 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 102 | 1,12 |
| 2. | Czarnoszyce 1a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 946 | 10,41 |
| 3. | Czarnoszyce 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 328 | 3,61 |
| 4. | Czarnoszyce 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 170 | 1,87 |
| 5. | Czarnoszyce 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 6. | Czarnoszyce 12 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 7. | Czarnoszyce 15 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 556 | 6,12 |
| 8. | Czarnoszyce 21a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| Suma: | 2410 | 27,63 |
| Dąbki |
| 1. | Dąbki (pierwszy dom przy skupie złomu po prawej stronie) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 82 | 0,9 |
| 2. | Dąbki 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 3. | Dąbki 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 4. | Dąbki 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 256 | 2,82 |
| 5. | Dąbki 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| 6. | Dąbki 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 196 | 2,16 |
| 7. | Dąbki 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 160 | 1,76 |
| Suma: | 942 | 10,36 |
| Dębnica |
| 1. | Dębnica 2 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 700 | 7,7 |
| 2. | Dębnica 2 B | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 3. | Dębnica 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 99 | 1,09 |
| 4. | Dębnica 10 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 121 | 1,33 |
| 5. | Dębnica 25 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 6. | Dębnica 29 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 354 | 3,89 |
| 7. | Dębnica 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 8. | Dębnica 31 | BRAK ZGODY NA INWENTAYZACJĘ |  | 0 |
| 9. | Dębnica 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 10. | Dębnica 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 11. | Dębnica 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 384 | 4,22 |
| 12. | Dębnica 35 A | Zadaszenie budynku mieszkalno- gospodarczego | 372 | 4,09 |
| 13. | Dębnica 36 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 1342 | 14,76 |
| 14. | Dębnica 39 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 15. | Dębnica 40 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 460 | 5,06 |
| 16. | Dębnica 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 17. | Dębnica 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 18. | Dębnica 48 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 168 | 1,85 |
| 19. | Dębnica 48 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 700 | 7,7 |
| 20. | Dębnica 48 D | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 144 | 1,58 |
| 21. | Dębnica 49 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 22. | Dębnica 59 A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 222 | 2,44 |
| 23. | Dębnica 64 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 24. | Dębnica 66 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 178 | 1,96 |
| 25. | Dębnica ((obok nr 64) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 720 | 7,92 |
| 26. | Dębnica | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 160 | 1,76 |
| 27. | Dębnica (za nr 48) | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 28. | Dębnica PPHU Sad-Rol Sp. z o.o. | Zadaszenie budynku magazynowego | 1822 | 20,04 |
| Suma: | 9192 | 101,11 |
| Dobojewo |
| 1. | Dobojewo 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 2. | Dobojewo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 3. | Dobojewo 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 380 | 4,18 |
| 4. | Dobojewo 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 196 | 2,16 |
| 5. | Dobojewo 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 65 | 0,72 |
| 6. | Dobojewo 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 7. | Dobojewo 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 233 | 2,56 |
| 8. | Dobojewo 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 260 | 2,86 |
| 9. | Dobojewo 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 128 | 1,41 |
| 10. | Dobojewo 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 11. | Dobojewo 16 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 193 | 2,12 |
| 12. | Dobojewo 17/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 212 | 2,33 |
| 13. | Dobojewo 17/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 14. | Dobojewo 18 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 15. | Dobojewo sklep spożywczy | Zadaszenie budynku magazynowego i gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 16. | Dobojewo 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 17. | Dobojewo 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 360 | 3,96 |
| 18. | Dobojewo 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 19. | Dobojewo 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 400 | 4,4 |
| 20. | Dobojewo 25 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 966 | 10,63 |
| 21. | Dobojewo 26 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 96 | 1,06 |
| 22. | Dobojewo 27 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 96 | 1,06 |
| 23. | Dobojewo 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 202 | 2,22 |
| 24. | Dobojewo 29 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 216 | 2,38 |
| 25. | Dobojewo 29a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 744 | 8,18 |
| 26. | Dobojewo 30 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 92 | 1,01 |
| 27. | Dobojewo 30a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 744 | 8,18 |
| 28. | Dobojewo 31 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 173 | 1,9 |
| 29. | Dobojewo 32 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 116 | 1,28 |
| 30. | Dobojewo 32/b | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 80 | 0,88 |
| 31. | Dobojewo 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 229 | 2,52 |
| 32. | Dobojewo 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 33. | Dobojewo, za nr 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 92 | 1,01 |
| Suma: | 7435 | 81,79 |
| Gębarzewo |
| 1. | Gębarzewo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego (drewnianego) | 20 | 0,22 |
| 2. | Gębarzewo 3/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 3. | Gębarzewo 3/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 4. | Gębarzewo 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 5. | Gębarzewo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 138 | 1,52 |
| 6. | Gębarzewo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 7. | Gębarzewo 9/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 8. | Gębarzewo 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 125 | 1,38 |
| 9. | Gębarzewo 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 208 | 2,29 |
| 10. | Gębarzewo 77 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| Suma: | 965 | 10,62 |
| Ględowo |
| 1. | Ględowo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 2. | Ględowo 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 96 | 1,06 |
| 3. | Ględowo 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,21 |
| 4. | Ględowo 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 5. | Ględowo 10 A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 6. | Ględowo 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 96 | 1,06 |
| 7. | Ględowo 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 8. | Ględowo 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 9. | Ględowo 17 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 130 | 1,43 |
| 10. | Ględowo 23 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 190 | 2,09 |
| 11. | Ględowo 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 328 | 3,61 |
| 12. | Ględowo 24 A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 16 | 0,18 |
| 13. | Ględowo 25 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 132 | 1,45 |
| 14. | Ględowo 27 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 15. | Ględowo 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 151 | 1,66 |
| 16. | Ględowo 29 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 17. | Ględowo 33 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 263 | 2,89 |
| 18. | Ględowo 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 350 | 3,85 |
| 19. | Ględowo 35 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 166 | 1,83 |
| 20. | Ględowo 35 B | Zadaszenie budynku gospodarczego | 88 | 0,97 |
| 21. | Ględowo 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 22. | Ględowo 38 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 338 | 3,72 |
| 23. | Ględowo 39 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 67 | 0,74 |
| 24. | Ględowo 40 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 49,5 | 0,54 |
| 25. | Ględowo 42 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 556 | 6,12 |
| 26. | Ględowo 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 27. | Ględowo 47 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 110 | 1,21 |
| 28. | Ględowo 52 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 29. | Ględowo 53 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 115 | 1,27 |
| 30. | Ględowo 54 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 31. | Ględowo 56 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 69 | 0,76 |
| 32. | Ględowo 57 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 136 | 1,5 |
| 33. | Ględowo 59 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 34. | Ględowo, budynki Spółdzielni Produkcyjnej | Zadaszenie budynku gospodarczego i magazynowego | 3322 | 36,54 |
| Suma: | 7819,5 | 86,01 |
| Jaromierz |
| 1. | Jaromierz 1 | Zadaszenie budynku warsztatowego | 52 | 0,57 |
| 2. | Jaromierz 1a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 245 | 2,7 |
| 3. | Jaromierz 4 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 132 | 1,45 |
| 4. | Jaromierz 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 5. | Jaromierz 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 520 | 5,72 |
| 6. | Jaromierz 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 42 | 0,46 |
| 7. | Jaromierz 8a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 131 | 1,44 |
| 8. | Jaromierz 9 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 177 | 1,95 |
| 9. | Jaromierz 10 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 302 | 3,32 |
| 10. | Jaromierz 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 11. | Jaromierz 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 12. | Jaromierz 15/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 13. | Jaromierz 16 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 265 | 2,92 |
| 14. | Jaromierz – przystanek autobusowy | Zadaszenie przystanku | 24 | 0,26 |
| 15. | Jaromierz – przystanek autobusowy naprzeciw nr 19 | Zadaszenie przestanku | 24 | 0,26 |
| 16. | Jaromierz 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 17. | Jaromierz 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 18. | Jaromierz 21/2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 19. | Jaromierz 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 104 | 1,14 |
| 20. | Jaromierz 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 260 | 2,86 |
| 21. | Jaromierz 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 22. | Jaromierz 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 23. | Jaromierz 40 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| Suma: | 3382 | 37,2 |
| Jęczniki Małe |
| 1. | Jęczniki Małe 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 3780 | 41,58 |
| 2. | Jęczniki Małe 1 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 180 | 1,98 |
| 3. | Jęczniki Małe 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 82 | 0,9 |
| 4. | Jęczniki Małe 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 5. | Jęczniki Małe 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 6. | Jęczniki Małe 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 7. | Jęczniki Małe 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 235 | 2,59 |
| 8. | Jęczniki Małe 9 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 248 | 2,73 |
| 9. | Jęczniki Małe 10 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 254 | 2,79 |
| 10. | Jęczniki Małe 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 328 | 3,61 |
| 11. | Jęczniki Małe 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 12. | Jęczniki Małe 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 13. | Jęczniki Małe 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 210 | 2,31 |
| 14. | Jęczniki Małe 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 210 | 2,31 |
| 15. | Jęczniki Małe 16 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 210 | 2,31 |
| 16. | Jęczniki Małe 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 360 | 3,96 |
| 17. | Jęczniki Małe 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 320 | 3,52 |
| 18. | Jęczniki Małe 19 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 320 | 3,52 |
| Suma: | 7337 | 80,71 |
| Jęczniki Wielkie |
| 1. | Jęczniki Wielkie 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 268 | 2,95 |
| 2. | Jęczniki Wielkie 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 420 | 4,62 |
| 3. | Jęczniki Wielkie 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 377 | 4,15 |
| 4. | Jęczniki Wielkie 14 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 252 | 2,77 |
| 5. | Jęczniki Wielkie 15 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 594 | 6,53 |
| 6. | Jęczniki Wielkie 15 C | Zadaszenie budynku gospodarczego | 160 | 1,76 |
| 7. | Jęczniki Wielkie 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 249 | 2,74 |
| 8. | Jęczniki Wielkie 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 384 | 4,22 |
| 9. | Jęczniki Wielkie 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 162 | 1,78 |
| 10. | Jęczniki Wielkie 21 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 465 | 5,12 |
| 11. | Jęczniki Wielkie 25 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 12. | Jęczniki Wielkie 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 418 | 4,6 |
| 13. | Jęczniki Wielkie 27 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 25 | 0,28 |
| 14. | Jęczniki Wielkie 29 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 75 | 0,83 |
| 15. | Jęczniki Wielkie 30 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 16. | Jęczniki Wielkie 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 17. | Jęczniki Wielkie 32 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 250 | 2,75 |
| 18. | Jęczniki Wielkie 34 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 210 | 2,31 |
| 19. | Jęczniki Wielkie 35, Tartak „Rol-las” | Zadaszenie budynków gospodarczych, magazynowych i garażu | 675 | 7,43 |
| 20. | Jęczniki 36 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 175 | 1,93 |
| 21. | Jęczniki 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 205 | 2,26 |
| 22. | Jęczniki 39 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 216 | 2,38 |
| 23. | Jęczniki 39 A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 590 | 6,49 |
| 24. | Jęczniki 44 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 110 | 1,21 |
| 25. | Jęczniki 45 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 339 | 3,73 |
| 26. | Jęczniki 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 600 | 6,6 |
| 27. | Jęczniki 46 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 28. | Jęczniki 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| Suma: | 7979 | 87,77 |
| Kątki |
| 1. | Kątki 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 171 | 1,88 |
| 2. | Kątki 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 152 | 1,67 |
| Suma: | 323 | 3,55 |
| Kiełpin |
| 1 | Kiełpin 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 820 | 9,02 |
| 2. | Kiełpin 2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 304 | 3,34 |
| 3. | Kiełpin (była szkoła) | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 4. | Kiełpin 6 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 391 | 4,3 |
| 5. | Kiełpin 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 6. | Kiełpin 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 7. | Kiełpin 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 8. | Kiełpin 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 9. | Kiełpin 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 104 | 1,14 |
| 10. | Kiełpin 16/4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,21 |
| 11. | Kiełpin 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 12. | Kiełpin 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 310 | 3,41 |
| 13. | Kiełpin 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 96 | 1,06 |
| 14. | Kiełpin 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 182 | 2 |
| 15. | Kiełpin 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 164 | 1,8 |
| 16. | Kiełpin 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 17. | Kiełpin 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 18. | Kiełpin 25 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 65 | 0,72 |
| 19. | Kiełpin 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 20. | Kiełpin (kościół) | zadaszenie | 140 | 1,54 |
| Suma: | 3790 | 41,69 |
| Kiełpinek |
| 1 | Kiełpinek 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 448 | 4,93 |
| 2 | Kiełpinek 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 224 | 2,46 |
| 3 | Kiełpinek 3/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 4 | Kiełpinek 3/4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 5 | Kiełpinek 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| 6 | Kiełpinek 4/4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 65 | 0,72 |
| 7 | Kiełpinek 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 8 | Kiełpinek 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 9 | Kiełpinek 7 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 75 | 0,83 |
| 10 | Kiełpinek 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 224 | 2,46 |
| 11 | Kiełpinek 9 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 446 | 4,91 |
| 12 | Kiełpinek 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 13 | Kiełpinek 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 226 | 2,49 |
| 14 | Kiełpinek 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 133 | 1,46 |
| 15 | Kiełpinek 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 16 | Kiełpinek 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 17 | Kiełpinek 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 150 | 1,65 |
| 18 | Kiełpinek 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 19 | Kiełpinek | Zadaszene budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 20 | Kiełpinek | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1186 | 13,05 |
| Suma: | 3805 | 41,86 |
| Kołdowo |
| 1. | Kołdowo 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 2. | Kołdowo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 420 | 4,62 |
| 3. | Kołdowo 9e | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 4. | Kołdowo 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 5. | Kołdowo 16D | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 132 | 1,45 |
| 6. | Kołdowo 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 7. | Kołdowo 29 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 8. | Kołdowo 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 9. | Kołdowo 36 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 390 | 4,29 |
| 10. | Kołdowo 40 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 11. | Kołdowo 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 12. | Kołdowo 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 13. | Kołdowo 45 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 14. | Kołdowo 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 15. | Kołdowo 47D | Zadaszenie budynku gospodarczego | 84 | 0,92 |
| 16. | Kołdowo 51 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 724 | 7,96 |
| 17. | Kołdowo 59 | Zadaszenie budynku gospodarczy | 20 | 0,22 |
| 18. | Kołdowo 61 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 112 | 1,23 |
| 19. | Kołdowo 63 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 88 | 0,97 |
| 20. | Kołdowo 66 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 530 | 5,83 |
| 21. | Kołdowo 67 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 22. | Kołdowo 68 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 23. | Kołdowo 71 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 138 | 1,52 |
| 24. | Kołdowo obok nr 70 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 25. | Kołdowo 74 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 280 | 3,08 |
| Suma: | 4044 | 44,48 |
| Krępsk |
| 1. | Krępsk 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 209 | 2,3 |
| 2. | Krępsk 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 96 | 1,06 |
| 3. | Krępsk 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 25 | 0,28 |
| 4. | Krępsk 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 5. | Krępsk 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 142 | 1,56 |
| 6. | Krępsk 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,21 |
| 7. | Krępsk 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 8. | Krępsk 13 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 1100 | 12,1 |
| 9. | Krępsk 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 170 | 1,87 |
| 10. | Krępsk 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 427 | 4,7 |
| 11. | Krępsk 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 12. | Krępsk 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 13. | Krępsk 31 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 14. | Krępsk 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 15. | Krępsk naprzeciwko nr 39 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 16. | Krępsk 39 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 17. | Krępsk 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 18. | Krępsk 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 19. | Krępsk, firma „Odejewski - Odan” | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1500 | 16,5 |
| Suma: | 4632 | 50,95 |
| Krzyżanki |
| 1. | Krzyżanki 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1624 | 17,86 |
| 2. | Krzyżanki 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 3. | Krzyżanki 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 4. | Krzyżanki 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 105 | 1,16 |
| 5. | Krzyżanki 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 360 | 3,96 |
| 6. | Krzyżanki 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 121 | 1,33 |
| 7. | Krzyżanki 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 8. | Krzyżanki 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| Suma: | 2462 | 27,08 |
| Kujanki |
| 1. | Kujanki 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 260 | 2,86 |
| 2. | Kujanki 4/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 84 | 0,92 |
| 3. | Kujanki 4/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 84 | 0,92 |
| 4. | Kujanki 5/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 84 | 0,92 |
| 5. | Kujanki 5/1 | Zadaszenie budynku magazynowego i gospodarczego | 84 | 0,92 |
| 6. | Kujanki 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 7. | Kujanki 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 96 | 1,06 |
| 8. | Kujanki 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 181 | 1,99 |
| 9. | Kujanki 10 (naprzeciwko fermy) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 216 | 2,38 |
| 10. | Kujanki 10a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 10360 | 113,96 |
| Suma: | 11569 | 127,26 |
| Mąkowo |
| 1. | Mąkowo 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 150 | 1,65 |
| 2. | Mąkowo 2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 243 | 2,67 |
| 3. | Mąkowo 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 624 | 6,86 |
| Suma: | 1017 | 11,19 |
| Mirogniew |
| 1. | Mirogniew 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 148 | 1,63 |
| 2. | Mirogniew 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 3. | Mirogniew 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 4. | Mirogniew 5 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 200 | 2,2 |
| 5. | Mirogniew 6 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 6. | Mirogniew 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 7. | Mirogniew 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 150 | 1,65 |
| 8. | Mirogniew, obok nr 10 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| Suma: | 1166 | 12,83 |
| Mosiny |
| 1. | Mosiny 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 2. | Mosiny 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 88 | 0,97 |
| 3. | Mosiny 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 270 | 2,97 |
| 4. | Mosiny 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 5. | Mosiny 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 6. | Mosiny 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 800 | 8,8 |
| 7. | Mosiny 16 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 340 | 3,74 |
| 8. | Mosiny 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 136 | 1,5 |
| 9. | Mosiny 17a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 187 | 2,06 |
| 10. | Mosiny 22 | Zadaszenie budynku |  |  |
| 11. | Mosiny 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 12. | Mosiny 24 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 142,5 | 1,57 |
| 13. | Mosiny 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 14. | Mosiny 26a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 15. | Mosiny 27a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 16. | Mosiny 28a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 16 | 0,18 |
| 17. | Mosiny 29 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 286 | 3,15 |
| 18. | Mosiny 30 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 19. | Mosiny 31 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 82 | 0,9 |
| 20. | Mosiny 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 150 | 1,65 |
| 21. | Mosiny 33a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 260 | 2,86 |
| 22. | Mosiny 36 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 378 | 4,16 |
| 23. | Mosiny 36a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 160 | 1,76 |
| 24. | Mosiny 37 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 280 | 3,08 |
| 25. | Mosiny 39a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 220 | 2,42 |
| 26. | Mosiny 41 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 524 | 5,76 |
| 27. | Mosiny 42 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 268 | 2,95 |
| 28. | Mosiny 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 29. | Mosiny 45 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 142 | 1,56 |
| 30. | Mosiny 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 131 | 1,44 |
| 31. | Mosiny 46a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 284 | 3,12 |
| 32. | Mosiny 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 186 | 2,05 |
| 33. | Mosiny 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 340 | 3,74 |
| 34. | Mosiny 48 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 290 | 3,19 |
| 35. | Mosiny 50, 50a, 50b | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 480 | 5,28 |
| 36. | Mosiny 51 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 550 | 6,05 |
| 37. | Mosiny 53 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 156 | 1,72 |
| 38. | Mosiny 54 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 170 | 1,87 |
| 39. | Mosiny 54a | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 156 | 1,72 |
| 40. | Mosiny 55a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 310 | 3,41 |
| 41. | Mosiny 56 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 166 | 1,83 |
| 42. | Mosiny 57 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 274 | 3,01 |
| 43. | Mosiny 58a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 608 | 6,69 |
| 44. | Mosiny 59 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 364 | 4 |
| 45. | Mosiny 61 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 46. | Mosiny 62a | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 220 | 2,42 |
| 47. | Mosiny 64 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 146 | 1,61 |
| 48. | Mosiny 65 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 490 | 5,39 |
| 49. | Mosiny 65a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 331 | 3,64 |
| 50. | Mosiny 67 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 431 | 4,74 |
| 51. | Mosiny 68 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 190 | 2,09 |
| 52. | Mosiny 69 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 204 | 2,24 |
| 53. | Mosiny 70a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 580 | 6,38 |
| 54. | Mosiny 72 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 650 | 7,15 |
| Suma: | 13940,5 | 153,35 |
| Murzynowo |
| 1. | Murzynowo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 2. | Murzynowo 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 173 | 1,9 |
| 3. | Murzynowo 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 170 | 1,87 |
| 4. | Murzynowo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 170 | 1,87 |
| Suma: | 621 | 6,83 |
| Nieżywięć |
| 1. | Nieżywięć 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 20 | 0,22 |
| 2. | Nieżywięć 1 A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 212 | 2,33 |
| 3. | Nieżywięć 9 | Zadaszenie budynku mieszkalno- gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 4. | Nieżywięć 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 63 | 0,69 |
| 5. | Nieżywięć 11 | Zadaszenie budynku mieszkalno- gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 6. | Nieżywięć 11 A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 7. | Nieżywięć 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 8. | Nieżywięć 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 9. | Nieżywięć 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 10. | Nieżywięć 19 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 11. | Nieżywięć 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 12. | Nieżywięć 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 88 | 0,97 |
| 13. | Nieżywięć 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 280 | 3,08 |
| 14. | Nieżywięć 36 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 55 | 0,61 |
| 15. | Nieżywięć 41 | Zadaszenie budynku gospodarczego + wiata | 110 | 1,21 |
| 16. | Nieżywięć 43 | Zadaszenie budynku mieszkalno- gospodarczego | 352 | 3,87 |
| 17. | Nieżywięć 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 18. | Nieżywięć 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 154 | 1,69 |
| 19. | Nieżywięć 48 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 450 | 4,95 |
| 20. | Nieżywięć 49 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 152 | 1,67 |
| 21. | Nieżywięć 50 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 209 | 2,3 |
| 22. | Nieżywięć 51 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 209 | 2,3 |
| 23. | Nieżywięć 52 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 164 | 1,8 |
| 24. | Nieżywięć 53 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 164 | 1,8 |
| 25. | Nieżywięć 54 | Zadaszenie budynku gospodarczego i magazynowego | 2384 | 26,22 |
| 26. | Nieżywięć 55 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 27. | Nieżywięć 56 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 28. | Nieżywięć 57 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 72 | 0,79 |
| 29. | Nieżywięć 58 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 112 | 1,23 |
| 30. | Nieżywięć 62 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 35 | 0,39 |
| Suma: | 6710 | 73,81 |
| Nowosiółki |
| 1. | Nowosiółki 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 2. | Nowosiółki 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 3. | Nowosiółki 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 64 | 0,7 |
| 4. | Nowosiółki 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 341 | 3,75 |
| 5. | Nowosiółki 10 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 300 | 3,3 |
| Suma: | 833 | 9,16 |
| Piaskowo |
| 1. | Piaskowo 4a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 2. | Piaskowo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 720 | 7,92 |
| 3. | Piaskowo 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 21 | 0,23 |
| 4. | Piaskowo 7D | Zadaszenie budynku gospodarczego | 720 | 7,92 |
| 5. | Piaskowo naprzeciwko nr 13 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| Suma: | 1629 | 17,92 |
| Płonica |
| 1. | Płonica 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 238 | 2,62 |
| 2. | Płonica 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 248 | 2,73 |
| 3. | Płonica 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego i mieszkalnego | 260 | 2,86 |
| 4. | Płonica 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 5. | Płonica 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 6. | Płonica 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 7. | Płonica 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 8. | Płonica 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 180 | 1,98 |
| 9. | Płonica 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 10. | Płonica 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 11. | Płonica 13 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 204 | 2,24 |
| 12. | Płonica 14 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 224 | 2,46 |
| 13. | Płonica 16 | Zadaszenie drewnianego budynku gospdarczego | 80 | 0,88 |
| 14. | Płonica 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 15. | Płonica 18 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 930 | 10,23 |
| 16. | Płonica 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 188 | 2,07 |
| 17. | Płonica 20 | Zadaszenie budynku mieszkalno-gospodarczego | 128 | 1,41 |
| 18. | Płonica 21 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 532 | 5,85 |
| Suma: | 3932 | 43,25 |
| Polnica |
| 1. | Polnica 6 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 2. | Polnica 9 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 3. | Polnica 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 217 | 2,39 |
| 4. | Polnica 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 36 | 0,4 |
| 5. | Polnica 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 6. | Polnica 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 570 | 6,27 |
| 7. | Polnica 31 (Straż Pożarna) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 108 | 1,19 |
| 8. | Polnica 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 9. | Polnica 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 63 | 0,69 |
| 10. | Polnica 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 11. | Polnica 35 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 12. | Polnica 41 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 13. | Polnica 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 14. | Polnica 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 250 | 2,75 |
| 15. | Polnica 52a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 16. | Polnica 55 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 17. | Polnica 61 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 18. | Polnica 62 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 112 | 1,23 |
| 19. | Polnica 62a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 20. | Polnica 63 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 21. | Polna 65 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 537 | 5,91 |
| 22. | Polnica 66 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 444 | 4,88 |
| 23. | Polnica 67 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 16 | 0,18 |
| 24. | Polnica 70 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 25. | Polnica 80 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 176 | 1,94 |
| 26. | Polnica 81 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 95 | 1,05 |
| 27. | Polnica 82 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 360 | 3,96 |
| 28. | Polnica 90 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 29. | Polnica 90a | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 30. | Polnica 90b | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 240 | 2,64 |
| 31. | Polnica 96a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 32. | Polnica 96 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1080 | 11,88 |
| 33. | Polnca 99 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 184 | 2,02 |
| 34. | Polnica 100 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 35. | Polnica 105 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 36. | Polnica 107b | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 37. | Polnica 111/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 155 | 1,71 |
| 38. | Polnica 112 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 39. | Polnica 113 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 40. | Polnica 114 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 520 | 5,72 |
| 41. | Polnica 115 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 168 | 1,85 |
| 42. | Polnica 121 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 43. | Polnica 128 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 132 | 1,45 |
| 44. | Polnica 129 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 45. | Polnica 132 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 182 | 2 |
| 46. | Polnica 164 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 160 | 1,76 |
| 47. | Polnica - Grzybowo | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1919 | 21,11 |
| 48. | Polnica, obiekt sportowy, budynek gminy | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 108 | 1,19 |
| 49. | Jeziorno 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| Suma: | 9611 | 105,72 |
| Polniczka |
| 1. | Polniczka 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 240 | 2,64 |
| 2. | Polniczka 2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 307 | 3,38 |
| 3. | Polniczka 3 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 240 | 2,64 |
| 4. | Polniczka 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 60 | 0,66 |
| 5. | Polniczka 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 6. | Polniczka 6 | Zadaszenie budynku gopodarczego | 203 | 2,23 |
| 7. | Polniczka 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 203 | 2,23 |
| 8. | Polniczka 8 | Zadaszenie budynku magazynowego | 244 | 2,68 |
| Suma: | 1737 | 19,11 |
| Przytok |
| 1. | Przytok 52 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 32 | 0,35 |
| 2. | Przytok 53/1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 220 | 2,42 |
| Suma: | 252 | 2,77 |
| Rychnowy |
| 1. | Rychnowy 1 (obok stacji CPN) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 2. | Rychnowy 2c | Zadaszenie budynku gospodarczego | 69 | 0,76 |
| 3. | Rychnowy 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 4. | Rychnowy 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 5. | Rychnowy 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 84 | 0,92 |
| 6. | Rychnowy 12 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 167 | 1,84 |
| 7. | Rychnowy 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 15 | 0,17 |
| 8. | Rychnowy 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 9. | Rychnowy 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 10. | Rychnowy 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 115 | 1,27 |
| 11. | Rychnowy 23 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 150 | 1,65 |
| 12. | Rychnowy 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 254 | 2,79 |
| 13. | Rychnowy 27 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 76 | 0,84 |
| 14. | Rychnowy 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 146 | 1,61 |
| 15. | Rychnowy 29 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 414 | 4,55 |
| 16. | Rychnowy 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 17. | Rychnowy 32 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 43 | 0,47 |
| 18. | Rychnowy 36 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 450 | 4,95 |
| 19. | Rychnowy 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 206 | 2,27 |
| 20. | Rychnowy 38A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 21. | Rychnowy 39 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 776 | 8,54 |
| 22. | Rychnowy 40 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 291 | 3,2 |
| 23. | Rychnowy 40 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 184 | 2,02 |
| 24. | Rychnowy 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,21 |
| 25. | Rychnowy 47 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 280 | 3,08 |
| 26. | Rychnowy 48 | Zadaszenie budynku mieszkalnego gospodarczego | 270 | 2,97 |
| 27. | Rychnowy 49 | Zadaszenie budynku warsztatowego | 270 | 2,97 |
| 28. | Rychnowy 50 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 29. | Rychnowy 51 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 30. | Rychnowy 53 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 53 | 0,58 |
| 31. | Rychnowy 53A | Składowanie | 140 | 1,54 |
| 32. | Rychnowy 54 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 64 | 0,7 |
| 33. | Rychnowy 55 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 34. | Rychnowy 56 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 81 | 0,89 |
| 35. | Rychnowy 57 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 36. | Rychnowy 58A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 336 | 3,7 |
| 37. | Rychnowy 59 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 38. | Rychnowy 60 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 30 | 0,33 |
| 39. | Rychnowy 61 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 100 | 1,1 |
| 40. | Rychnowy 63 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 287 | 3,16 |
| 41. | Rychnowy 63A | Zadaszenie budynku gospodarczego | 18 | 0,2 |
| 42. | Rychnowy 65 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 420 | 4,62 |
| 43. | Rychnowy 66 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 44. | Rychnowy 67A | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 229 | 2,52 |
| 45. | Rychnowy 68 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 46. | Rychnowy 70B | Zadaszenie budynku gospodarczego | 28 | 0,31 |
| 47. | Rychnowy 72 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 75 | 0,83 |
| 48. | Rychnowy 75 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 151 | 1,66 |
| 49. | Rychnowy 76 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 182 | 2 |
| 50. | Rychnowy 77 | Zadaszenie budynku |  | 0 |
| 51. | Rychnowy 86 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 120 | 1,32 |
| 52. | Rychnowy 91 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 110 | 1,21 |
| 53. | Rychnowy 97 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 54. | Rychnowy 80 | Zadaszenie budynku mieszkalnego (budynek Ośrodka Szkoleniowego Straży Pożarnej) | 80 | 0,88 |
| 55. | Krery 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 128 | 1,41 |
| Suma: | 8228 | 90,51 |
| Sieroczyn |
| 1. | Sieroczyn 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 362 | 3,98 |
| 2. | Sieroczyn 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 310 | 3,41 |
| 3. | Sieroczyn (wybudówka) obok nr 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 56 | 0,62 |
| 4. | Sieroczyn 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 54 | 0,59 |
| 5. | Sieroczyn 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 464 | 5,1 |
| 6. | Sieroczyn – przystanek autobusowy, naprzeciw nr 20 | Zadaszenie przystanek | 25 | 0,28 |
| 7. | Sieroczyn 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 450 | 4,95 |
| 8. | Sieroczyn 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 75 | 0,83 |
| 9. | Sieroczyn 26 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 142 | 1,56 |
| 10. | Sieroczyn 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 345 | 3,8 |
| 11. | Sieroczyn 34 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 12. | Sieroczyn 34 (Mikszo z Czułchowa) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 230 | 2,53 |
| 13. | Sieroczyn 36 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 120 | 1,32 |
| 14. | Sieroczyn 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 282 | 3,1 |
| 15. | Gozdnica 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 226 | 2,49 |
| Suma: | 3341 | 36,75 |
| Skarszewo |
| 1. | Skarszewo 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 2. | Skarszewo 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 200 | 2,2 |
| 3. | Skarszewo 8 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 416 | 4,58 |
| 4. | Skarszewo 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego i magazynowego | 594 | 6,53 |
| 5. | Skarszewo 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 32 | 0,35 |
| 6. | Skarszewo 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 115 | 1,27 |
| 7. | Skarszewo (przystanek autobusowy) | Zadaszenie przystanku | 18 | 0,2 |
| Suma: | 1515 | 16,67 |
| Skórzewo |
| 1. | Skórzewo 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 250 | 2,75 |
| 2. | Skórzewo 2/2 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 221 | 2,43 |
| 3. | Skórzewo 3/3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 75 | 0,83 |
| 4. | Skórzewo 3/1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 77 | 0,85 |
| 5. | Skórzewo 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 181 | 1,99 |
| 6. | Skórzewo 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1354 | 14,89 |
| Suma: | 2158 | 23,74 |
| Sokole |
| 1. | Sokole 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 2. | Sokole 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 264 | 2,9 |
| 3. | Sokole 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 4. | Sokole 5 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 5. | Sokole 6 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 1082 | 11,9 |
| 6. | Sokole 7 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 84 | 0,92 |
| 7. | Sokole 9 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 130 | 1,43 |
| 8. | Sokole 11 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 144 | 1,58 |
| 9. | Sokole 12 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 180 | 1,98 |
| 10. | Sokole 14 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 11. | Sokole 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 196 | 2,16 |
| 12. | Sokole 21 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 99 | 1,09 |
| 13. | Sokole 22 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 802 | 8,82 |
| 14. | Sokole 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 128 | 1,41 |
| 15. | Sokole 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 14 | 0,15 |
| 16. | Sokole 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 312 | 3,43 |
| 17. | Sokole 28 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 84 | 0,92 |
| 18. | Sokole 29a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 292 | 3,21 |
| 19. | Sokole 30 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 576 | 6,34 |
| Suma: | 5007 | 55,08 |
| Stołczno |
| 1. | Stołczno 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 32 | 0,35 |
| 2. | Stołczno 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 45 | 0,5 |
| 3. | Stołczno 10 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 4. | Stołczno 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 35 | 0,39 |
| 5. | Stołczno 13 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 220 | 2,42 |
| 6. | Stołczno 15 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 383 | 4,21 |
| 7. | Stołczno 16 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 250 | 2,75 |
| 8. | Stołczno 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 63 | 0,69 |
| 9. | Stołczno 19 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 464 | 5,1 |
| 10. | Stołczno 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 11. | Stołczno 21 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 233 | 2,56 |
| 12. | Stołczno 23 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 426 | 4,69 |
| 13. | Stołczno 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,26 |
| 14. | Stołczno 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 176 | 1,94 |
| 15 | Stołczno 31 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 350 | 3,85 |
| 16 | Stołczno 33 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 65 | 0,72 |
| Suma: | 2976 | 32,74 |
| Wierzchowo |
| 1. | Wierzchowo 1 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 238 | 2,62 |
| 2. | Wierzchowo 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 290 | 3,19 |
| 3. | Wierzchowo 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 300 | 3,3 |
| 4. | Wierzchowo 8 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 795 | 8,75 |
| 5. | Wierzchowo 11 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 105 | 1,16 |
| 6. | Wierzchowo 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 7. | Wierzchowo 13a | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 630 | 6,93 |
| 8. | Wierzchowo 15 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 216 | 2,38 |
| 9. | Wierzchowo 17 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 10. | Wierzchowo 20 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 48 | 0,53 |
| 11. | Wierzchowo 20a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 392 | 4,31 |
| 12. | Wierzchowo 24 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 350 | 3,85 |
| 13. | Wierzchowo 25 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 160 | 1,76 |
| 14. | Wierzchowo 26 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 679 | 7,47 |
| 15. | Wierzchowo 29 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 455 | 5,01 |
| 16. | Wierzchowo 30 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 320 | 3,52 |
| 17. | Wierzchowo 32a | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 18. | Wierzchowo 33 | Materiał składowany | 130 | 1,43 |
| 19. | Wierzchowo 34 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 55 | 0,61 |
| 20. | Wierzchowo 35 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 96 | 1,06 |
| 21. | Wierzchowo 36 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 355 | 3,91 |
| 22. | Wierzchowo 37 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 342 | 3,76 |
| 23. | Wierzchowo 42 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 2356 | 25,92 |
| 24. | Wierzchowo 43 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 132 | 1,45 |
| 25. | Wierzchowo 44 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 72 | 0,79 |
| 26. | Wierzchowo 46 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 90 | 0,99 |
| 27. | Wierzchowo 47 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 70 | 0,77 |
| 28. | Wierzchowo, obok nr 49 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 1200 | 13,2 |
| 29. | Wierzchowo 50 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 365 | 4,02 |
| 30. | Wierzchowo 52 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,55 |
| 31. | Wierzchowo 53 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,22 |
| 32. | Wierzchowo 55 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 164 | 1,8 |
| 33. | Wierzchowo 56 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 156 | 1,72 |
| 34. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 172 | 1,89 |
| 35. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 6 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 36. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 12 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 192 | 2,11 |
| 37. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 14 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 228 | 2,51 |
| 38. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 24 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 39. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 25 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 40 | 0,44 |
| 40. | Wierzchowo, ul. Dworcowa 27 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 2048 | 22,53 |
| 41. | Wierzchowo, ul. Młyńska 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 12 | 0,13 |
| 42. | Wierzchowo, ul. Młyńska 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 208 | 2,29 |
| 43. | Wierzchowo, ul. Młyńska 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 100 | 1,1 |
| 44. | Wierzchowo, ul. Młyńska 10 | Zadaszenie budynku, garaż | 50 | 0,55 |
| 45. | Wierzchowo, ul. Młyńska – sklep | Zadaszenie budynku magazynowego | 15 | 0,17 |
| 46. | Wierzchowo, Parowozownia 2 | Zadaszenie budynku magazynowego | 864 | 9,5 |
| 47. | Wierzchowo, ul. Słoneczna 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 48. | Wierzchowo, ul. Słoneczna 4 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 80 | 0,88 |
| 49. | Wierzchowo, ul. Szkolna 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 50. | Wierzchowo, ul. Szkolna 4b | Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 2,64 |
| 51. | Wierzchowo, ul. Szkolna 4/3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 420 | 4,62 |
| 52. | Wierzchowo ul. Szkolna 20 | Zadaszenie budynku mieszkalnego | 140 | 1,54 |
| 53. | Wierzchowo, ul. Żytnia 1, przy magazynie | Zadaszenie budynku magazynowego | 264 | 2,9 |
| 54. | Leśny Młyn 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 180 | 1,98 |
| Suma: | 16534 | 181,87 |
| Zagórki |
| 1. | Zagórki 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 96 | 1,06 |
| 2. | Zagórki 3 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| 3. | Zagórki 4 | Zadaszenie budynku mieszkalnego i gospodarczego | 270 | 2,97 |
| 4. | Zagórki 7 | Zadaszenie budynku magazynowego i produkcyjnego | 3190 | 35,09 |
| 7. | Zagórki 12 | Zadaszenie budynku produkcyjnego i magazynowego | 2080 | 22,88 |
| 8. | Zagórki 12 | Zadaszenie budynku produkcyjnego | 2400 | 26,4 |
| 9. | Zagórki - Rychnowy | Zadaszenie budynku produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego | 26698 | 293,68 |
| 19. | Zagórki (własność p. Kuna) | Zadaszenie budynku gospodarczego | 710 | 7,81 |
| Suma: | 35584 | 391,42 |
| Zielątkowo |
| 1. | Zielątkowo 1 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 126 | 1,39 |
| 2. | Zielątkowo 2 | Zadaszenie budynku gospodarczego | 140 | 1,54 |
| Suma: | 266 | 2,93 |
| Zbrzyca |
| 1. | Zbrzyca 3 | Zadaszenie budynku mieszkaniowego i gospodarczego | 322 | 3,54 |
| Suma: | 322 | 3,54 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 2009 r.

Tabela 5

Ilościowe zestawienie wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach gminy Człuchów

| Lp. | Nazwa miejscowości | Ilość [m2] | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barkowo | 11892 | 130,81 |
|  | Biskupnica | 6858 | 75,44 |
|  | Brzeźno | 9342 | 102,76 |
|  | Bukowo | 13049 | 143,54 |
|  | Chrząstowo | 5372,5 | 59,1 |
|  | Czarnoszyce | 2512 | 27,63 |
|  | Dąbki | 942 | 10,36 |
|  | Dębnica | 9192 | 101,11 |
|  | Dobojewo | 7435 | 81,79 |
|  | Gęborzewo | 965 | 10,62 |
|  | Ględowo | 7819,5 | 86,01 |
|  | Jaromierz | 3382 | 37,2 |
|  | Jęczniki Małe | 7337 | 80,71 |
|  | Jęczniki Wielkie | 7979 | 87,77 |
|  | Kątki | 323 | 3,55 |
|  | Kiełpin | 3790 | 41,69 |
|  | Kiełpinek | 3805 | 41,86 |
|  | Kołdowo | 4044 | 44,48 |
|  | Krępsk | 4632 | 50,59 |
|  | Krzyżanki | 2462 | 27,08 |
|  | Kujanki | 11569 | 127,26 |
|  | Mąkowo | 1017 | 11,19 |
|  | Mirogniew | 1166 | 12,83 |
|  | Mosiny | 13940,5 | 153,35 |
|  | Murzynowo | 621 | 6,83 |
|  | Nieżywięć | 6710 | 73,81 |
|  | Nowosiółki | 833 | 9,16 |
|  | Piaskowo | 1629 | 17,92 |
|  | Płonica | 3932 | 43,25 |
|  | Polnica | 9611 | 105,7 |
|  | Polniczka | 1737 | 19,11 |
|  | Przytok | 252 | 2,77 |
|  | Rychnowy | 8228 | 90,51 |
|  | Sieroczyn | 3341 | 36,75 |
|  | Skarszewo | 1515 | 16,67 |
|  | Skórzewo | 2158 | 23,74 |
|  | Sokole | 5007 | 55,08 |
|  | Stołczno | 2976 | 32,74 |
|  | Wierzchowo | 16534 | 181,87 |
|  | Zagórki | 35584 | 391,42 |
|  | Zielątkowo | 266 | 2,93 |
|  | Zbrzyca | 322 | 3,54 |
| Suma: | 242081,5 | 2662,53 |

Źródło: Opracowanie własne

Deponowanie wyrobów zawierających azbest

Odpady powstające podczas usuwania wyrobów z azbestem powinny być hermetyzowane                  w miejscu powstawania tj. w strefie pracy. Sposób pakowania wyrobów i odpadowych wyrobów zawierających azbest uzależniony jest od ich rodzaju i postaci fizycznej oraz spełnić musi podstawowy warunek jakim jest eliminacja możliwości emisji włókien azbestowych do powietrza. Materiały zawierające azbest powinny być utrzymane w czasie pakowania w stanie wilgotnym i umieszczane                w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego składowania. Pyły i kawałki płyt  azbestowo - cementowych tzn. wyroby o gęstości powyżej 1000 kg/m3 powinny być pakowane w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm po czym trwale wiązane z paletą. Odpady  w postaci usuniętych rur azbestowo - cementowych należy pakować w rękaw z folii polietylenowej. Pył azbestowy             z urządzeń odpylających, drobne odpady z wyrobów azbestowo - cementowych oraz odpady „miękkie” należy umieszczać w workach z folii polietylenowej. Worki zamknięte przez zgrzewanie lub zalepione taśmą samoprzylepną umieszcza się w opakowaniach kontenerowych typu „big - bag” wykonanych                z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady tego typu mogą być również zestalane w miejscu powstawania. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakowane są w folię i umieszczane w kontenerze transportowym. Odpady o ostrych krawędziach np. części metalowe fragmenty konstrukcji należy pakować w pudła,               a następnie umieścić w workach z folii polietylenowej lub owinąć folią. Wszystkie opakowania                               z odpadami azbestowymi powinny być oznakowane międzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach i odpadach zawierających azbest. Deponowanie wyrobów zawierających azbest powinno obywać się na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych składowisk. Wyroby zawierające azbest nie zaklasyfikowane do wymiany w ocenie, przeglądzie technicznym powinny być zabezpieczone przez:

- - zabudowę (zamknięcie przestrzeni), w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu (przegroda może być wykonana m.in. ze sklejki, płyt gipsowych lub cegły),

- pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką za pomocą substancji impregnujących bądź substancji błonotwórczych.Poniżej przedstawiono graficzny wzór tego oznakowania.

Rysunek 1.Wzór oznakowania opakowania zawierającego azbest

Transport odpadów zawierających azbest

Transport odpadów zawierających azbest, z miejsc powstawania na miejsce składowania odbywa się z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986). Zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 2002r. przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Pojazd przewożący towary niebezpieczne powinien być odpowiednio przystosowany, wyposażony i oznakowany zgodnie z umową ADR. Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 (różne przedmioty i materiały niebezpieczne) z czego wynikają określone wymagania w zakresie ich transportu. Przemieszczanie opakowań z odpadami zawierającymi azbest powinno się odbywać w taki sposób by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie i wydostanie się włókien azbestowych do otoczenia.

Przewoźnik odpadów musi posiadać dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych, który według wymagań ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- nazwy i adresy nadawcy i odbiorców przewożonych odpadów.

Pojazdy przewożące odpady powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu                          do przewozu odpadów niebezpiecznych. Przed przewożeniem odpadów zawierających azbest przyczepa powinna być oczyszczona z wszelkich ostrych i twardych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić folię. Przewoźnik powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów               i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Odpady należy przewozić w taki sposób, aby nie były one narażone na tarcie, wstrząsy przewracanie się

i wypadnięcia podczas jazdy.

Składowanie odpadów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane odzyskowi dlatego też jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest składowanie. Zasady składowania tych odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Szczegółowe przepisy zawarte w stanowiącym akt wykonawczy do wymienionej ustawy, rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady zawierające azbest należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych mogących przyjmować również inne odpady niebezpieczne oraz na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione są warunki techniczne do bezpiecznego składowania tych odpadów. Odpady pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej mogą być deponowane na składowiskach urządzonych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem. Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska.

Powierzchnia składowiska odpadów powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów poprzez przykrycie folią lub warstwą gruntu każdorazowo po złożeniu odpadów. Składowanie odpadów zawierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu. Dno składowiska powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niż jeden metr od maksymalnego poziomu górnego zwierciadła wód podziemnych. Składowisko powinno posiadać ogrodzenie i stały nadzór w okresie eksploatacji.

Teren składowiska, którego eksploatacja została zakończona powinien podlegać okresowej kontroli stanu powierzchni. Nie dopuszcza się wykonywania wykopów, instalacji podziemnych oraz naziemnych oraz budynków. Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do ewidencjonowania rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz czasu ich składowania.

Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest powinny być deponowane wyłącznie na składowiskach przeznaczonych do lokowania tego rodzaju odpadów lub na wydzielonych częściach składowiska odpadów niebezpiecznych. Ilość składowisk, na których mogą być lokowane odpady zawierające azbest mimo ciągłego ich przyrostu w ostatnim okresie jest niewspółmierna do potrzeb. W kraju istnieje aktualnie niewiele obiektów przyjmujących odpady z azbestem, poniżej je wymieniono:

- WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

- Składowisko odpadów przemysłowych w Wałbrzychu

- Składowisko w Godzikowicach Gm. Oława

- Teren KGHM, Polska Miedź" w Lubinie

- WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

- Składowisko odpadów niebezpiecznych Małociechowo, Gm. Pruszcz

- Teren ANWIL Włocławek

- WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

- Składowisko odpadów niebezpiecznych Poniatowa Wieś, Gm. Poniatowa

- Składowisko Piaski zarzecze II, Kraśnik

- WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

- Składowisko - Chruścik, Gm. Gorzów Wielkopolski

- WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

- Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Jadźwinówka, Gm. Radomsko

- "Bagno-Lubień" - teren Elektrowni Bełchatów S.A.

- WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

- Składowisko - UjkówStary, Gm. Bolesław

- Składowisko - Tarnów- Mościce

- WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

- Składowisko - Rachocin, Gm. Sierpc

- WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

- Składowisko - Młyny, Gm. Radymno

- Składowisko - Pysznica. Gm. Pysznica

- Składowisko - Kozodrza, Gm. Ostrów

- WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

- Składowisko Odpadów Miastkowo, Pow. Łomża

- WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, Gm. Słupsk

- WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

- Składowisko - Knurów

- Teren po eksploatacji hałdy Huty "Florian" w Świętochłowicach

- Teren Koksowni "Przyjaźń" Dąbrowa Górnicza

- Teren Oczyszczania Ścieków Deszczowo - Przemysłowych Huty Katowice, Dąbrowa Górnicza

- WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE

- Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Dobrów, Gm. Tuczępy

- WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

- Składowisko - Półwieś, Gm. Zalewo

- WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

- Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Pasieka k. Trzemeszna

- Składowisko - Konin ul. Sulańska 11

- WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

- Składowisko - Sianów, Gm. Kartuzy

- Składowisko Odpadów Dalsze, Gm. Myslibórz

- Składowisko Odpadów Marianowo Gm. Marianowo

# 6. Przewidywane zmiany związane z gospodarką odpadami azbestowymi

Nie przewiduje się żadnych zmian związanych z gospodarką odpadami. Będą one składowane na jednym z wcześniej wymienionych składowisk, które spełniają wymogi regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Demontaż oraz transport odpadów zawierających azbest będzie wykonywany przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, co ograniczy przedostawanie się azbestu do atmosfery.

# 7. Ustalenie polityki, celów i zadań

Podstawowym celem „Programu” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest         z terenu Gminy Człuchów, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel wypełnione zostanie zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie obszaru Polski z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Człuchów zakłada usunięcie całej ilości azbestu zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym program zakłada realizację szeregu zadań. Wyznaczoną politykę usuwania wyrobów zawierających azbest należy przeprowadzić według harmonogramów, wyszczególnionych w kolejnych rozdziałach.

W harmonogramach uwzględniono kolejność wykonywania oraz wskazano odpowiedzialność jednostek, podmiotów za wykonywanie poszczególnych zadań.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest je uszczegóławia. Opracowano go w celu realizacji celów krótkoterminowych. W związku z tym program zakłada realizację następujących zadań:

- Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja została już przeprowadzona.

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

- Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej.

- Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

- Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.

- Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.

- Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

# 8. Ustalenie długoterminowego programu strategicznego

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych. Jedyną dostępną na dzień dzisiejszy metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych, odpowiednio przygotowanych, częściach składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady są szczelnie zapakowane, a po złożeniu na kwaterze są niezwłocznie przykrywane ziemią. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania dyrektywy (99/31/WE w sprawie składowania odpadów) z chwilą ich zakładania.

Cele, zadania i działania związane będą w głównej mierze z realizowaną na rozpatrywanym

terenie gospodarką odpadami.

W dokumencie "Progam Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032"i” założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. okres ten podzielono na 2 podokresy – do końca 2013 roku oraz od 2014 do końca 2032 roku.

Stopnie pilności I-III określono na podstawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, są to odpowiednio:

- I – wymiana, naprawa, działanie wymagane bezzwłocznie;

- II – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku;

- III – ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Cele długoterminowe

Cele długoterminowe obejmują działania związane z postępowaniem z wyrobami azbestowymi, które realizowane będą do roku 2032. W ramach realizacji tych celów dla Gminy Człuchów przyjęto:

- Działalność informacyjną i edukacyjną skierowaną do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest;

- Wdrażanie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych;

- Wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadów zawierających azbest na bezpiecznych składowiskach odpadów azbestowych;

- Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest

- Prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

Dla Gminy Człuchów, na lata 2010 – 2032 wyznacza się następujący plany działań, które pozwolą na osiągnięcie celów i wykonanie zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest:

Tabela 6

Plany działań usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie Gminy Człuchów na lata 2010 - 2032

| Lp. | Działanie | Rola samorządu | Stopień pilności | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu | Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych | I | 2010 – 2013 |
| 2. | Opracowanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest | Przeprowadzenie inwentaryzacji, utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest oraz określenie skali problemu | I | 2010 |
| 3. | Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest | Koordynowanie realizacji planu, pozyskiwanie źródeł finansowania | I | 2010 – 2032 |
| 4. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Prowadzenie akcji informacyjnej nt. postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobu ich usuwania, wpływu azbestu na organizm ludzki i jego zdrowie | I | 2010 – 2013 |
| 5. | Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest. | Bieżący monitoring oczyszczania gminy z odpadów azbestowych, wizje lokalne, współpraca z WIOŚ | II | 2010 – 2032 |
| 6. | Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie | Opracowanie zakresu i formy prowadzenia sprawozdawczości z realizacji planu | III | 2010 – 2032 |
| 7. | Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu | Analiza wyników monitoringu, informacja zwrotna od mieszkańców w formie specjalnie opracowanych ankiet | III | 2010 – 2032 |

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Gminy Człuchów.

# 9. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest

## 9.1. Ustalenie krótkoterminowego planu działań

Cele krótkoterminowego planu działań obejmują działania związane z postępowaniem z azbestem oraz z gospodarką odpadami. Realizacje tych celów wyznaczono na lata 2010 – 2015. Są to odpowiednio:

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;

- Pozyskiwanie funduszy ze źródeł własnych oraz zewnętrznych na realizację Programu;

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych;

- Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

- Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

Dla Gminy Człuchów w latach 2010 – 2015 wyznacza się następujący plan działań, który pozwoli na osiągnięcie celów i wykonanie zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest:

Tabela 7

Plan działań usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie Gminy Człuchów na lata 2010 - 2015

| Lp. | Działanie | Rola samorządu gminy | Stopień pilności | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokonanie rozpoznania stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na konkretnych obiektach i utworzenie bazy danych o lokalizacji tych wyrobów – inwentaryzacja została już przeprowadzona | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | I | 2010-2015 |
| 2. | Kontakt z mieszkańcami, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, informacje o obowiązkach właścicieli, o sposobach usuwania azbestu, o firmach prowadzących działalność w tym zakresie | Informacja o spotkaniu, jego zorganizowanie i przeprowadzenie | I | 2015 |
| 3. | Przeprowadzenie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określenie stopnia pilności usunięcia tych wyrobów oraz przekazanie zebranych informacji (na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen), do nadzoru budowlanego w gminie | Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych | I | 2015 |
| 4. | Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu | Kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska | I | 2015 |
| 5. | Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych | I | 2010 – 2015 |
| 6. | Pomoc finansowa na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | Zabezpieczanie corocznie w budżecie gminy określonej kwoty przeznaczonej na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu | I | 2010-2015 |
| 7. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | Zbieranie informacji zwrotnych w formie specjalnie opracowanych ankiet, wizje lokalne | III | 2010- 2015 |

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Gminy Człuchów

## 9.2 System usuwania wyrobów zawierających azbest

System usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi podstawę realizacji niniejszego Planu. Przedstawia się następująco:

- Dokonanie rozpoznania stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na konkretnych obiektach i utworzenie bazy danych o lokalizacji tych wyrobów. Na terenie Gminy Człuchów przeprowadzono niezbędną inwentaryzację istniejących wyrobów zawierających azbest w oparciu o wizje lokalne, informacje od jednostek wykorzystujących wyroby zawierające azbest. Następnym etapem diagnozy będzie dokonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz określenie stopnia pilności usunięcia tych wyrobów – w gestii użytkowników obiektów.

- Sposób usuwania wyrobów zawierających azbest. Demontaż pokryć cementowo – azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi, wykonawcy prac powinni posiadać stosowne zezwolenie, tj. ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydaną przez starostę powiatu, na terenie którego będą prowadzone roboty. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z azbestem podczas jego usuwania oraz dysponować niezbędnym zapleczem technicznym. Każda z takich firm powinna mieć podpisaną umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów niebezpiecznych. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany wydać właścicielowi /użytkownikowi/ zarządcy pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych; oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

- Sposób odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Ze względu na właściwości toksyczne azbestu zbiórka odpadów zawierających azbest będzie się odbywała w miejscu ich wytworzenia, transport odpadów niebezpiecznych należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Odpady niebezpieczne zawierające azbest kierowane są na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów, gdzie następuje ich unieszkodliwianie poprzez deponowanie.

- Sposób ewidencji danych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Urząd Gminy Człuchów będzie zbierał informacje zwrotne od osób i podmiotów posiadających na swoich posesjach wyroby azbestowe w formie specjalnie opracowanych ankiet, których analiza posłuży do ciągłej weryfikacji i aktualizacji Planu.

- Sposób zarządzania organizacji i wdrażania projektowanych rozwiązań. Organizacja i wdrażanie Planu leży w gestii komórki ds. Ochrony Środowiska Gminy Człuchów.

- Sposób doskonalenia kadr. Wyznaczona kadra do realizacji Planu pozostaje w ciągłym kontakcie z nadrzędnymi organami administracyjnymi (Pomorski Urząd Wojewódzki) oraz instytucjami pokrewnymi (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- Sposób edukacji i informacji społeczeństwa w zakresie problematyki azbestowej. Jednym z głównych elementów Planu stanowią działania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz wpływu azbestu na organizm ludzki.

## 9.3. Sposób i źródła finansowania działań

Program likwidacji azbestu  stanowi podstawowy instrument wspierający pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu z wyrobów zawierających azbest. Specjalne procedury konieczne do wdrożenia przy pracach z azbestem i sposób jego unieszkodliwiania wymagają znacznych środków finansowych. Stąd konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest, a także z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska azbestem.

Koszty usuwania azbestu

Odpady zawierające azbest są traktowane jako szczególnie niebezpieczne. Średnie ceny demontażu i transportu azbestu zależą od specyfiki i zakresu prac, kompletna usługa wraz z transportem to około 16-35 PLN za metr kwadratowy. W przypadku wietlik przykrytych płytami PW3A prace mogą wynosić nawet 75-90 PLN.

Na terenie Gminy Człuchów występuje 242 081,5 m2 wyrobów azbestowych.

Łączny koszt unieszkodliwienia tej ilości:

- wg cen na rynku krajowym:

od      16 zł/m2 x 242 081,5 m2 = 3 873 304,00 zł+ 22% VAT = 4 725 430,88 zł

do    35 zł/m2 x 242 081,5 m2 = 8 472 852,50 zł + 22% VAT  = 10 336 880,05 zł

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych można podzielić na trzy grupy:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, funduszy własnych inwestorów;

- prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

W Polsce najczęstszymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe.

1) Środki z budżetu państwa

Planowane wydatki z budżetu państwa w okresie 30-lat (plan długoterminowy) ograniczone zostały do czterech zadań:

- wydatki na finansowanie działalności Głównego Koordynatora określone w Krajowym Programie Usuwania Azbestu z terytorium Polski,

- wydatki na działalność informacyjno-popularyzacyjną w mediach dotyczącą bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania, a także informacji o szkodliwości azbestu i sposobach chronienia przed narażeniem na jego emisję,

- wydatki na opracowanie (lub udział) terenowych planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów zawierających azbest, a także szkolenia pracowników administracji publicznej (szczebla centralnego i wojewódzkiego) w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu,

- wydatki na opracowanie programów zdrowotnych i utworzenie ośrodka oceny ryzyka.

2) Środki z funduszy ochrony środowiska

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Na ten stan rzeczy ma wpływ ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Środki te powstają z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) przez prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty te stanowią dochód Narodowego, Wojewódzkich i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy. Jedną z możliwości wydatkowania tych środków jest ich przeznaczenie na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu z terytorium kraju, w tym na budowę składowisk odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych.

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od roku 1993 WFOŚiGW posiadają osobowość prawną co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych. Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu: posiadania udziałów w spółkach, odsetek od udzielanych pożyczek, emisji obligacji, zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych, zaciągania kredytów, oprocentowania rachunków bankowych i lokat, wpłat z innych funduszy, wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych, świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji, innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Z WFOŚiGW mogą być przyznane dotacje na usuwanie azbestu jeżeli zadanie jest realizowane przez:

- samorządy terytorialne,

- celowe związki oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- komunalne jednostki organizacyjne,

- podmioty mające status organizacji pożytku publicznego.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów rzeczywistych zadania.

c) Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego. Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

PFOŚiGW powinny corocznie zabezpieczać określoną pulę pieniężną w celu przeznaczenia na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna być przeznaczona dla najuboższych właścicieli budynków, którzy nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł.

d) Budżet gminy

Na dochód budżetu gminy składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów, 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 20% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dochody te mogą być wykorzystane na cele określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m. in. na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

3) Środki z Unii Europejskiej

Inicjatywy samorządów oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, mogą być realizowanie przy współudziale następujących środków:

a) pochodzących z Funduszu Spójności

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Spójności następuje w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2008 – 2015. Współfinansowanie z Funduszu Spójności w obszarze ochrony środowiska mogą otrzymać m. in. inwestycje z dziedziny racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Do ubiegania kwalifikują się inwestycje o wartości całkowitej powyżej 10 mln Euro, a beneficjentami pomocy mogą być jednostki samorządu terytorialnego, gdyż projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin. Celem strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

b) pochodzących z Funduszy Strukturalnych

Środki finansowe mogą być wykorzystane na budowę, modernizację, rekultywację lub likwidację składowisk odpadów, kompleksowy system zagospodarowania odpadów czy remont obiektów użyteczności publicznej (np. z wymianą elementów konstrukcyjnych zawierających azbest) oraz projektów związanych m. in. z modernizacją obiektów użyteczności publicznej, które mogą być powiązane z usuwaniem azbestu.

Programowanie pomocy na lata 2008 - 2015 przewiduje możliwości pozyskania środków unijnych na projekty związane z mieszkalnictwem. Obecnie pozyskanie funduszy na projekty dotyczące usuwania azbestu z osiedli zabudowy wielorodzinnej nie jest możliwe. Fakt wprowadzenia w programach operacyjnych działań związanych z mieszkalnictwem może być szansą na pozyskanie środków w formie dotacji na działania związane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych.

4) Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

# 10. Wdrożenie Programu

Wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest powinno być realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem działań tak, aby Program był dokumentem „żywym”, aktualizowanym w zależności od warunków jego realizacji.

Wdrożenie planu powinno być spójne z innymi działaniami gminy w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, a w szczególności z:

- programem ochrony środowiska,

- planem gospodarki odpadami,

jak również w powiązaniu z:

- „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,

- wojewódzkim programem usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zasadami wdrażania planu są:

- zasada odpowiedzialności za wdrożenie planu – tj. wybór osoby lub jednostki odpowiedzialnej za realizację planu,

- zasada spójności z programami i planami na poziomie kraju, województwa, powiatu,

- zasada uaktualniania planu,

- zasada współpracy w realizacji planu zarówno z organami szczebla publicznego i prywatnego,

- zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji społeczeństwa i bezpośrednich uczestników w zakresie realizacji planu.

# 11. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan usuwania azbestu powinien być uważany za „żywy” dokument podlegający aktualizacji. Konieczność aktualizacji wynika z obowiązku właścicieli, zarządców i użytkowników przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Również konieczność aktualizacji planu powinna wynikać ze sporządzenia przez właściciela, zarządcę lub użytkownika wyrobów zawierających azbest tj. sporządzenia oceny po 5 latach lub po roku, w zależności od stanu technicznego wyrobów. Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania planu powinna być przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajów, w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji planu.

Tabela 8

Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności wdrażania planu usuwania wyrobów zawierających azbest

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| I. WSKAŹNIKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ |
| 1. | Liczba, jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno – informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | ilość/opis |
| 2. | Ilość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców | ilość/opis |
| 3. | Szkolenia kadry administracyjnej jednostek samorządowych w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |
| 4. | Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |
| 5. | Interwencje podejmowania przez jednostki kontrolne (Nadzór budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy) | ilość/opis |
| II. WSKAŹNIKI PRESJI ŚRODOWISKOWEJ ORAZ WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| 1. | Ilość obiektów, urządzeń, instalacji z wyrobami zawierającymi azbest | szt. |
| 2. | Stopień pilności w użytkowaniu wyrobów zawierających azbest: I II III | % |
| 3. | Ilość obiektów, urządzeń, instalacji objętych zabezpieczeniem wyrobów | szt. |
| 4. | Wskaźnik zabezpieczanych i usuwanych wyrobów | Mg, m2 |
| 5. | Ilość odpadów azbestowych | Mg |
| 6. | Ilość odpadów azbestowych składowanych na składowiskach | Mg |

Źródło: Opracowanie własne

# 12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032.

Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu miejskiego, które zostało określone w dokumencie „Progam Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032" i przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Człuchów” zawarto:

INFORMACJE O AZBEŚCIE

Azbest jest to grupa minerałów występujących w formie włóknistej. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje ok. 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle. Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średnicach wiązek włókien. Długość wiązek wynosi od dziesiętnych części milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki (tzw. fibryle).

KIERUNKI ZASTOSOWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Azbest stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów włókienniczych oraz wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe. W przeważającej części azbest zużywany był do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, głównie lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej – eternitu. Na terenie gminy Człuchów większość wyrobów azbestowych to pokrycia dachów z płyty cementowo-azbestowej.

WYROBY AZBESTOWE NA TERENIE GMINY CZŁUCHÓW

Zgodnie z danymi z inwentaryzacji azbestu stwierdza się, że na terenie gminy występuje około 242 081,5m2 wyrobów azbestowych.

SZACUNKOWY KOSZT USUNIĘCIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

W programie dokonano wyliczeń szacunkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Według cen rynku krajowego wynosić one mogą od 4 725 430,88 zł do 10 336 880,05 zł

W Programie przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz wynikające z nich procedury, aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich demontażu, a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego. Wskazano także możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych:

- Środki z budżetu państwa;

- Środki z budżetu gminy;

- Środki z funduszy ochrony środowiska;

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska;

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska;

- Środki z Unii Europejskiej;

- pochodzące z Funduszu Spójności;

- pochodzące z Funduszy Strukturalnych.

- Banki.

W opracowaniu zawarto również harmonogram najważniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata.

# 13. Literatura

- „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032" został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 roku,

- „Zasady Postępowania z Wyrobami zawierającymi azbest” - Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach,

- Gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest – WZÓR – Gliwice 2006.

Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, wktórych był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 200, poz. 1235);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U.Nr 280 poz. 2771),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39 poz. 251 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986),

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. 1997  Nr 101 poz. 628 ze zmianami).

# 14. Spis tabel

| Lp. | Nr tabeli | Nazwa tabeli |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tabela 1 | Rodzaje odpadów zawierających azbest zaliczone do odpadów niebezpiecznych |
| 2. | Tabela 2 | Wykaz zabytków na terenie gminy Człuchów |
| 3. | Tabela 3 | Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Człuchów |
| 4. | Tabela 4 | Zestawienie występowania wyrobów z płyty falistej cementowo – azbestowej wg miejsca występowania |
| 5. | Tabela 5 | Ilościowe zestawienie wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach gminy Człuchów |
| 6. | Tabela 6 | Plany działań usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie gminy Człuchów na lata 2009 - 2032 |
| 7. | Tabela 7 | Plan działań usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terenie gminy Człuchów na lata 2009 - 2015 |
| 8. | Tabela 8 | Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności wdrażania planu usuwania wyrobów zawierających azbest |

# 15. Spis rysunków

| Lp. | Nr rysunku | Nazwa rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rysunek 1 | Wzór oznakowania opakowania zawierającego azbest |